## Slide 1: Système d’information et de communication
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2022 – Version 1

## Slide 2: Système d’information et de communication
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les différents systèmes d’information et de communication et leurs utilisation.
Utilisation technique
Utilisation opérationnelle

## Slide 3: Introduction
Chaque SP se doit de connaître l'utilisation opérationnelle des postes radios et le fonctionnement des réseaux.
Il est fréquent que lors d'intervention, un équipier se voit confier la tenue du tableau de contrôle ARICO.
Lors des explorations ou de reconnaissances, les binômes utilisent la radio avec les équipements de tête.
L'histoire nous montre aussi, malheureusement, que lors de catastrophes ou d'événement particulier un seul SP reste en état de demander des renforts.

## Slide 4: Utilisation technique
4
Différents réseaux :
Connaissances élémentaires :
Canal : Certains appareils émetteurs-récepteurs sont conçus pour fonctionner uniquement sur certaines fréquences et non pas sur toute une bande de fréquences.
Des circuits préréglés sur ces fréquences peuvent être mis en service par simple manœuvre d’un commutateur à plusieurs positions (rotacteur) ou de boutons poussoirs repérés par un chiffre.
Chacune de ces positions est nommée canal et correspond à une fréquence ou un couple de fréquences bien déterminés.

## Slide 5: Utilisation technique
5
Différents réseaux : Connaissances élémentaires :
Stations fixes : Equipent le CTA/ CODIS et les casernes.

## Slide 6: Utilisation technique
6
Différents réseaux : Connaissances élémentaires :
Stations mobiles : Postes radios embarqués dans les véhicules (B.E.R : Base Émettrice Réceptrice).
ANTARES

## Slide 7: Utilisation technique
7
Différents réseaux : Connaissances élémentaires :
Stations portatives : Postes utilisés par les chefs d'agrès (E.R.M : Émetteur Récepteur Mobile), pouvant être transportés sur le terrain. Ceux-ci devenant mobile lorsque le poste est introduit dans le boîtier adaptateur du véhicule (BIV : boîtier interface véhicule).

## Slide 8: Utilisation technique
8
Différents réseaux : Organisation du réseau :
Lorsque plusieurs stations communiquent entre elles cela constitue un réseau.
La couverture est départementale.

## Slide 9: Utilisation technique
9
Différents réseaux : Organisation du réseau :
Lors de la mise sous tension du terminal radio, celui-ci doit s'authentifier sur le réseau afin de pouvoir fonctionner.
 Possible de communiquer avec un autre poste.

## Slide 10: Utilisation technique
10
Différents réseaux : Organisation du réseau :
Lorsque le terminal s'authentifie sur le réseau, ce dernier lui donne des droits de fonctionnement selon numéro RFGI.
Les droits sont des accès à différents canaux.
Existe aussi des profils, qui sont eux définis lors de la programmation des terminaux.

## Slide 11: Utilisation technique
11
Chaque département est doté d'une infrastructure radio : couverture radioélectrique aux moyens de relais radio pilotés par un point central et par un maillage assuré par des relais secondaires
Cet ensemble constitue le réseau de base de l'infrastructure et gère la flotte d'abonnés d'un département.
Les abonnés sont les terminaux radios.
Différents réseaux : Organisation du réseau :

## Slide 12: Utilisation technique
12
Les réseaux départementaux sont interconnectés entre eux pour former un réseau national.
Différents réseaux : Organisation du réseau :

## Slide 13: Utilisation technique
13
Différents réseaux : Organisation du réseau :
Station directrice : CTA
Station secondaire

## Slide 14: Utilisation technique
14
L'ordre de base nationale des systèmes d'informations et de communication de la sécurité civile (O.B.N.S.I.C) définit l'organisation des systèmes d'informations
et
fixe les règles de l'architecture unique des transmissions au niveau national, zonal, départemental et tactique.
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :

## Slide 15: Utilisation technique
15
Ordre de base départemental des systèmes d’information et de communication (OBDSIC) :
Définit l’organisation des systèmes d’information et de communication mis en œuvre par les services qui concourent aux missions de sécurité civile.
Précise l’organisation des transmissions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins opérationnels du département, notamment ceux précisés dans les schémas (SACR par exemple), plans Orsec et règlements comme le RO.
L’OBDSIC est arrêté par le préfet du département.
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :

## Slide 16: Utilisation technique
16
Ordre particulier des transmissions (OPT) :
Définit pour un plan d’intervention relatif à un risque potentiel déterminé ou prédéterminé, l’organisation des systèmes d’information et de communication mise en œuvre par les SP.
L’OPT précise à l’avance l’organisation des transmissions mise en œuvre pour répondre au besoin de commandement défini dans le plan d’intervention.
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :

## Slide 17: Utilisation technique
17
Ordre particulier des transmissions (OPT) :
Est établi sous la forme d’un schéma correspondant au format national fixé pour les OCT.
L'ensemble des communications radio est réalisé conformément au plan de service du SDMIS. Il est complété par les Ordres Particuliers des Transmissions (OPT).
Exemples de 2 OPT du SDMIS :
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :

## Slide 18: Utilisation technique
18
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :

## Slide 19: Utilisation technique
19
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :

## Slide 20: Utilisation technique
20
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :
Ordre complémentaire des transmissions (OCT) :
Définit pour une opération de secours donnée, l’organisation des systèmes d’information et de communication mise en œuvre par les SP.
Précise l’organisation temporaire des transmissions et son évolution mise en œuvre pour répondre au besoin de commandement et son évolution tout au long d’une opération de secours.
Est établi par le COS conformément aux règles fixées.

## Slide 21: Utilisation technique
21
Différents réseaux : OBDSIC - OPT et OCT :
Ordre complémentaire des transmissions (OCT) :
Est établi sous la forme d’un schéma correspondant au format national.
Est adapté au fur et à mesure de l’évolution des besoins de l’opération.
Tous les intervenants impliqués dans l’opération de secours sont informés des dispositions de l’OCT.

## Slide 22: Utilisation technique : ANTARES
22
Réseau cellulaire (comparable aux réseaux de téléphonie mobiles GSM) de radiocommunications numériques.
ANTARES : Adaptation
Nationale
des Transmissions
Aux
Risques
Et aux
Secours
Constitue le réseau de transmission utilisé par les SP pour leurs missions opérationnelles quotidiennes.

## Slide 23: Utilisation technique : ANTARES
23
ANTARES s'appui sur l'infrastructure INPT (Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions) qui est un réseau numérique chiffré. Il n'est donc pas possible de le scanner (par les journalistes par exemple).
Le SDMIS est donc un client du réseau INPT fourni par l'Etat.
Ce réseau mis en place en 2010, permet en termes de fonctionnalité, d'utiliser :
Pour la phonie : les communications relayées (COM) et les canaux tactiques directs (DIR),
Pour les données : les status et la géolocalisation.

## Slide 24: Utilisation technique : ANTARES
24
Chaque terminal dispose d’une adresse explicite unique le R.F.G.I :
Identification sur ANTARES :
Réseau
Flotte
Groupe
Identifiant
6
9
0
2
5
0
1
1
2
Département
Sécurité
civile
Type engin
Numéro terminal

## Slide 25: Utilisation technique : ANTARES
25
Groupe est imposé par la réglementation :
Identification sur ANTARES :
VTU
84
VPL
78
EP 24
61
EP 30
60
CCFM
51
CFFL
50
FMOGP
36
FPT
32
FPTL
31
VPI
30
VSRM
27
VSRL
26
VSAV
21
VSAB
20
CODIS
18
SAMU
15
Engins
G

## Slide 26: Utilisation technique : ANTARES
26
Identification sur ANTARES :
VLHR
103
32
6902
FPT 060·201
FPT 060
ROCHAT
102
61
6902
EPA 209
EPA
ROCHAT
106
20
6902
VSAB·213
VSAB
ROCHAT
105
20
6902
VSAB·212
VSAB
ROCHAT
104
20
6902
VSAB·211
VSAB
ROCHAT
101
82
6902
VLHR·119
102
32
6902
FPT120·102
FPT120
CORNEILLE
101
32
6902
FPT 060·101
FPT 060
CORNEILLE
100
61
6902
EPA 109
EPA
CORNEILLE
103
20
6902
VSAB·113
VSAB
CORNEILLE
102
20
6902
VSAB·112
VSAB
CORNEILLE
101
20
6902
VSAB·111
VSAB
CORNEILLE
I
G
RF
SIGLE
TYPE
CS
CORNEILLE

## Slide 27: Utilisation technique : ANTARES
27
RFGI du terminal appelant s'affiche, en plus de la phonie, au CTA/CODIS et sur l'ensemble des postes à proximité.
Chaque poste est affecté à un engin et il n'est pas permis d'échanger les postes entre les  véhicules.
En cas de perte ou de vol d'un terminal, le poste est rendu inutilisable à distance grâce à son RFGI.
Identification sur ANTARES :

## Slide 28: Utilisation technique : ANTARES
28
Communications passent par un relais secondaire qui les renvoient sur le relais principal.
Destiné à mettre en liaison les moyens opérationnels et le CTA/CODIS. Les communications de groupes sont appelées TALKGROUP (abrégé TKG).
Mode relayé :

## Slide 29: Utilisation technique : ANTARES
29
Les communications relayées dénommées COM sont divisées en :
COM opérationnelles départementales :
OPE 1 : tous les CA veillent par défaut cette COM ;
OPE 2 : débordement de OPE 1 ;
Mode relayé :

## Slide 30: Utilisation technique : ANTARES
30
COM secours et soins d'urgence :
SSU 1 : communication à utiliser lors de la transmission des bilans rouges vers le SAMU ;
SSU 2 : mode secondaire pour la transmission des bilans verts et simplifiés.
Mode relayé :

## Slide 31: Utilisation technique : ANTARES
31
COM autorité : nécessitant un poste radio programmé avec le profil autorité, elle dessert les communications inter-service de niveau préfectoral.
COM spéciale (SPE) : Sont utilisables suivant les ordres particuliers des transmissions (OPT) ;
Tous les terminaux connectés au réseau départemental entendent mon message.
Mode relayé :

## Slide 32: Utilisation technique : ANTARES
32
Les canaux tactiques sont indiqués par les canaux DIR (Direct).
Permettent la communication à l'intérieur d'une même intervention sans gêner le fonctionnement des réseaux relayés car ils fonctionnement sans relais de poste à poste(s).
Mode DIR :

## Slide 33: Utilisation technique : ANTARES
33
Communications n'utilisant pas les relais du réseau, leur portée est limitée à la puissance du poste émetteur soit :
2 kilomètres environ pour les postes portatifs (2 Watts) ;
10 kilomètres environ pour les postes mobiles (10 Watts) ;
Environ 3 à 5 km de portatif à mobile.
Seuls les terminaux à portée de couverture de mon terminal entendent mon message.
Mode DIR :

## Slide 34: Utilisation technique : ANTARES
34
SDMIS dispose des DIR suivantes :
Niveau 1 / 2 : entre chef de colonne et CDG.
Niveau 3 / 4 : entre CA et CDG ou entre 2 CA.
Niveau 3 / 4 : entre CA et ses binômes.
Mode DIR :

## Slide 35: Utilisation technique : ANTARES
35
Sans ordre du COS, les DIR suivantes seront utilisées par défaut :
DIR 614 entre CA et CDG ou entre 2 CA.
DIR 685 entre CA et ses binômes.
DIR A/S 618 utilisation avec les aéronefs.
Mode DIR :

## Slide 36: Utilisation technique : ANTARES
36
Deux profils de programmation de poste :
Tout sapeur-pompier,
Autorités.
Profils autorisent des accès spécifiques au plan de service et créent un répertoire sur les postes.
Préprogrammés sur les postes « tout SP », nous trouvons les canaux suivants :
Les canaux :

## Slide 37: Utilisation technique : ANTARES
37
Canaux :
Numéro répertoire
Numéro COM ou DIR
Noms
1
614
Tactique niveau 3 / 4
2
633
3
654
4
673
5
602
Tactique niveau 1 / 2
6
910
RIP
7
DIR 1
Interservice tactique

## Slide 38: Utilisation technique : ANTARES
38
Canaux :
Numéro répertoire
Numéro COM ou DIR
Noms
8
618
Liaison air / sol
9
685
Liaison binômes
10
270
CDT 1
11
269
OPE 1
12
272
SSU 1
13
273
SSU 2
14
274
OPE 2

## Slide 39: Utilisation technique : ANTARES
39
Canaux :
Numéro répertoire
Numéro COM ou DIR
Noms
15
675
DIR TRANSIT
16
276
SPE 1
17
277
SPE 2
18
218
accueil
19
SCAN 1
OPE1/SSU1/SSU2
20
SCAN 2
CDT1/CDT2/SPE1

## Slide 40: Utilisation technique : ANTARES
40
Utilisation des status permet de réduire les volumes de transmission au profit des messages.
Sont des messages prédéfinis concernant les changements d'état de l'engin ou la demande de parole.
9 status sont possibles, directement accessibles depuis le clavier du poste :
Les status :

## Slide 41: Utilisation technique : ANTARES
41
Les status :
Numéro
Libellé
1
Parti
2
Sur les lieux
3
Message
4
Message URGENT
5
Transport centre hospitalier (C.H.)
6
Arrivée centre hospitalier (C.H.)
7
Disponible sur secteur
8
Indisponible
9
Rentré à la caserne

## Slide 42: Utilisation technique : ANTARES
42
Les status :

## Slide 43: Utilisation technique : ANTARES
43
Lors de l'envoi d'un status, 2 acquittements se succèdent :
Un acquittement technique,
Un accusé de réception.
Après l'envoi du 1er status un message reprenant en partie l'ordre de départ est envoyé sur le terminal.
Le terminal sonne, il faut alors acquitter afin de pouvoir lire le message.
Les status :

## Slide 44: Utilisation technique : ANTARES
44
Il est nécessaire de bien vérifier l'acquittement du reçu du message.
Au bout de 2 échecs, passage du message en phonie.
Les status :

## Slide 45: Utilisation technique : ANTARES
45
ANTARES permet d'effectuer le géolocalisation des engins en intervention.
La géolocalisation :

## Slide 46: Utilisation technique : ANTARES
46
Validation du menu déroulant :
Les raccourcis :

## Slide 47: Utilisation technique : ANTARES
47
Retour à l'écran d'accueil : appui long sur
Les raccourcis :

## Slide 48: Utilisation technique : ANTARES
48
Derniers appels.
Les raccourcis :

## Slide 49: Utilisation technique : ANTARES
49
Les terminaux sont équipés d'une touche de détresse si situant sur le haut du poste à droite.
L'activation se fait avec un appui long (3 s). En cas d'urgence (sécurité des personnels) tout SP peut utiliser le bouton d'appel d'urgence sur les portatifs ou les mobiles.
Appel de détresse :

## Slide 50: Utilisation technique : ANTARES
50
Deux modes existent :
En mode DIR, seuls les postes à proximités reçoivent l'appel et peuvent établir une liaison phonique sur le canal SOS DIR.
En mode relayé, l'appel est transmis uniquement au CTA/CODIS, ce dernier établit alors la communication sur COM SOS.
Appel de détresse :

## Slide 51: Utilisation technique : ANTARES
51
TPH 700 :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 52: Utilisation technique : ANTARES
52
TPH 700 La batterie :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 53: Utilisation technique : ANTARES
53
TPH 700 : Les chargeurs : Eteindre le poste avant sa mise en charge.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 54: Utilisation technique : ANTARES
54
TPH 700 : Marche / arrêt :
Le poste redémarre avec la dernière configuration.
Mise en marche du terminal :
Appui long sur la touche verte jusqu’à allumage de la LED
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 55: Utilisation technique : ANTARES
55
TPH 700 : Marche / arrêt :
Arrêt du terminal :
Appui long sur la touche verte, puis acquittement du
message de confirmation avec la touche contextuelle.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
?
Voulez vous éteindre le terminal ?
Oui
Non

## Slide 56: Utilisation technique : ANTARES
56
TPH 700 : Ecran d'accueil :
Dans cette configuration : Aucun canal sélectionné : pas de possibilité d’émission et de réception.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
Mode direct (DIR).
Mode relayé (TKG).
Profils ( discret, normal, bruyant)
Répertoire.

## Slide 57: Utilisation technique : ANTARES
57
TPH 700 : Ecran d'accueil : Accès par les touches du navigateur.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 58: Utilisation technique : ANTARES
58
TPH 700 :
Ecran d'accueil :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 59: Utilisation technique : ANTARES
59
Emettre avec un TPH 700 :
Pour passer en émission, appuyer sur l’alternat
et attendre que la LED rouge s’allume.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 60: Utilisation technique : ANTARES
60
TPH 700 : Changement de canal :
Accès en appuyant sur le rotacteur ;
Sélection du canal en surbrillance ;
Validation automatique après choix du canal.
OU
Accès à partir de l’écran d’accueil, navigateur haut ;
Sélection du canal avec le navigateur haut/bas ;
Validation en appuyant sur OK.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 61: Utilisation technique : ANTARES
61
TPH 700 : Mise en place du portatif dans le BIV et extraction :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 62: Utilisation technique : ANTARES
62
Boîtier émetteur récepteur - BER :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 63: Utilisation technique : ANTARES
63
BER : Marche / arrêt :
Mise en marche du terminal :
Appui sur le rotacteur.
Arrêt du terminal :
Appui long sur le rotacteur.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 64: Utilisation technique : ANTARES
64
BER : Ecran d'accueil :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 65: Utilisation technique : ANTARES
65
BER : Emettre avec un BER :
Pour passer en émission, appuyer sur
l’alternat et attendre que la LED rouge s’allume.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 66: Utilisation technique : ANTARES
66
BER : Changement de canal :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 67: Utilisation technique : ANTARES
67
RIP : relais indépendant portable
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 68: Utilisation technique : ANTARES
68
RIP : relais indépendant portable
Sont mis en place lorsque la communication sur le terrain est impossible entre 2 véhicules
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 69: Utilisation technique : ANTARES
69
RIP : relais indépendant portable
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 70: Utilisation technique : ANTARES
70
Remorque satellite : RSAT
Depuis fin 2011, le SDMIS dispose d'une remorque satellite dénommée RSAT.
Moyen mis à disposition par l'Etat permet d'établir des communications entre le théâtre des opérations, le CTA/CODIS et le COD de la préfecture voire le COZ ou le COGIC.
Utilisation départementale, zonale voire nationale.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 71: Utilisation technique : ANTARES
71
Remorque satellite : RSAT
Elle permet de réaliser :
Liaisons téléphoniques satellitaires,
Réseau téléphonique local (bulle DECT),
Visioconférence avec CODIS, COD, COZ voire COGIC,
Transmissions de données informatiques (internet et intranet),
Création d'une bulle Wi-Fi,
Connexion au système ARTEMIS en mode Web.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 72: Utilisation opérationnelle
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Ensemble de règles d’exploitation qui fixent la forme et la succession des communications échangées sur le réseau.
Indispensable car beaucoup de monde a beaucoup de choses à dire… mais il n’y a pas autant de canaux radio que d’utilisateurs.
Aussi, faut-il de la discipline afin que tout le monde puisse s’exprimer.

## Slide 73: Utilisation opérationnelle
73
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Cette procédure a pour but:
Utiliser un vocabulaire et un langage compris par tous,
Permettre un gain de temps et simplifier la conversation,
Faciliter l’identification des stations,

## Slide 74: Utilisation opérationnelle
74
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :

## Slide 75: Utilisation opérationnelle
75
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Toute station doit s’assurer avant d’émettre qu’aucune communication n’est en cours sur le canal utilisé pour éviter d’interférer avec un autre trafic.
Tout terminal devra obtenir la parole de la station directrice (CTA) pour établir une communication en phonie.
Les exploitants doivent s’astreindre à une occupation des canaux aussi brève que possible.

## Slide 76: Utilisation opérationnelle
76
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Pour cela, avant de parler, la phrase doit déjà être construite mentalement et :
Articuler et accentuer légèrement les finales ;
S’assurer d’être sur le bon canal,
Ne pas hurler dans le micro ;
Transmettre les textes de message en tranches de phrases courtes et non mot à mot ;
Parler à allure normale et dans le cas d’un message, laisser à la station destinataire le temps de prendre note sans pour cela ménager de trop longs silences ;

## Slide 77: Utilisation opérationnelle
77
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Être précis, concis et utiliser des mots percutants (affirmatif, négatif, vu, exact, impossible, prêt, etc.) ;
Discrétion sur les informations échangées,
Ne pas considérer un message transmis, sans accusé de réception en retour.
Eviter d’introduire l’interjection « euh » à la fin des mots ;
Observer la procédure réglementaire, les variantes amènent immanquablement la confusion et réduisent l’efficacité et la rapidité.

## Slide 78: Utilisation opérationnelle
78
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
D'autres part, l'opérateur :
Doit imposer le silence dans le véhicule avant d’émettre et, éventuellement, faire arrêter l’avertisseur sonore ;
Ne doit commencer à parler devant le micro qu’après avoir appuyé sur l'alternat et attendre que la LED rouge s'allume. Le système de relais ne s’enclenche qu’après un certain délai.
Evite de souffler ou de siffler dans le micro avant de commencer à transmettre ;

## Slide 79: Utilisation opérationnelle
79
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
D'autres part, l'opérateur :
Proscrit les apartés pendant la transmission d’un message ;
Prend soin, lorsque son message est long, de le diviser en plusieurs « blocs », de 10 à 30 secondes, espacés par des silences de 3 secondes afin de permettre la procédure d’interruption ;
Converser entre C.I. et véhicules sur canaux tactiques.

## Slide 80: Utilisation opérationnelle
80
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Enfin, les pratiques suivantes sont formellement interdites :
La violation du silence radio,
Toute conversation privée entre opérateurs,
Toute transmission sans autorisation dans un réseau dirigé, sauf pour certains messages.
L’emploi d’abréviation autres que celles qui sont réglementaires,
L’emploi d’un langage indécent ou familier.

## Slide 81: Utilisation opérationnelle
81
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Pour demander la parole, l'utilisateur emploie soit :
Le status 3 (ou le status 4 pour une demande de parole urgente) d'un engin avec BER ou BIV.
A la réception de l'autorisation de transmettre par le CTA, l'utilisateur emploie la procédure radio classique.

## Slide 82: Utilisation opérationnelle
82
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Exemple : status 3 par le VSAV 2 Confluence,
Réception de la demande par le CODIS 69,
Le CODIS 69 transmet par phonie sur le canal approprié :
VSAV 2 Confluence ICI CODIS 69 transmettez !
Prise de parole par le VSAV 2 :
CODIS 69 ICI VSAV 2 Confluence, je suis en présence….

## Slide 83: Utilisation opérationnelle
83
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Pour demander la parole, l'utilisateur emploie soit :
La procédure radio classique depuis un portatif (ou échec du status)
CODIS 69 ICI VSAV 1 Rochat pour message !

## Slide 84: Utilisation opérationnelle
84
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Pour le status 4 (ou pour l'appel de détresse), le message commencera par :
URGENT, URGENT, URGENT, CODIS 69 ICI FPT…………
A la réception de ce message tous les autres postes doivent cesser d'émettre, afin que le CODIS puisse donner la parole au poste.

## Slide 85: Utilisation opérationnelle
85
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Organisation de l'Aviation Civile Internationale :
Procédure à utiliser pour transmettre les mots difficilement compréhensibles et également les noms propres qui ne doivent jamais être transmis en clair.

## Slide 86
A
a
Alpha
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 87
B
Bravo
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 88
C
Charlie
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 89
D
Delta
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Δ

## Slide 90
E
Echo
Ohé !
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Ohé !
Ohé !
Ohé !

## Slide 91
F
Fox trot
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 92
G
Golf
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 93
H
Hôtel
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Hôtel le sapeur-pompier

## Slide 94
I
India
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 95
J
Juliette
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 96
K
1 KILO
Kilo
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 97
L
Lima
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 98
M
Mike
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 99
N
November
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 100
O
Oscar
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 101
P
Papa
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 102
Q
Québec
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 103
R
Roméo
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 104
S
Sierra
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 105
T
Tango
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 106
U
Uniform
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 107
V
Victor
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 108
W
Whisky
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 109
X
X-ray
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 110
Y
Yankee
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 111
Z
Zoulou
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 112: Utilisation opérationnelle
112
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau : les nombres
Sont prononcés normalement comme dans la conversation courante, sauf pour les heures qui sont transmises sous forme de nombres à 3 ou 4 chiffres, par exemple :
08 h 25 se transmet huit cent vingt-cinq ;
12 h 11 se transmet douze cent onze.

## Slide 113: Utilisation opérationnelle
113
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau : les nombres
Si la liaison est mauvaise, le nombre est transmis chiffre par chiffre, sauf pour les multiples, exemples :
1 317 est transmis alors un tout seul ; deux et un ; un tout seul ; quatre et trois.
3 000 est transmis deux et un ; mille.
Pour les chiffres, on applique pour leur prononciation et leur épellation les règles suivantes :

## Slide 114: Utilisation opérationnelle
114
Les règles d'exploitation du réseau : les nombres
Chiffre
Prononciation
Epellation
0
ZERO
1
UN
UN TOUT SEUL
2
DEUX
UN ET UN
3
TROIS
DEUX ET UN
4
QUATRE
DEUX FOIS DEUX
5
CINQUE
TROIS ET DEUX
6
SISSE
DEUX FOIS TROIS
7
SETE
QUATRE ET TROIS
8
HUITE
DEUX FOIS QUATRE
9
NEUFE
CINQUE ET QUATRE

## Slide 115: Utilisation opérationnelle
115
Les règles d'exploitation du réseau :
Les termes de procédures :
Mots ou phrases facilement prononçables et audibles, auxquels on a donné une signification très précise dans le but d’accélérer le trafic.
Les principaux termes de procédure sont les suivants :

## Slide 116: Utilisation opérationnelle
116
Les règles d'exploitation du réseau :
Terme de procédure
Signification
COLLATIONNEZ
Répétez cette transmission en entier exactement comme vous l’avez reçue.
CORRECT
Ce que vous m’avez transmis est correct.
CORRECTION
Une erreur a été commise dans cette transmission. Ce qui suit est la version corrigée.
GROUPE HORAIRE
Ce qui suit immédiatement est l’heure
ICI
Cette transmission vient de la station dont la désignation suit immédiatement
JE COLLATIONNE
Ce qui suit est la lecture intégrale de ce que vous venez de me transmettre.

## Slide 117: Utilisation opérationnelle
117
Les règles d'exploitation du réseau :
Terme de procédure
Signification
J’EPELLE
J’épelle phonétiquement le mot avant.
JE REPETE
Je répète la transmission ou la partie indiquée.
PARLEZ
Ceci est la fin de ma transmission, j’attends votre réaction.
PRENEZ MESSAGE
Prenez par écrit le message qui suit.
REÇU
J’ai bien reçu votre dernière transmission
JE VERIFIE
L’opérateur transmetteur demande à l’autorité rédactrice si le (ou la partie du) message est correct.

## Slide 118: Utilisation opérationnelle
118
Les règles d'exploitation du réseau :
Ne pas confondre " répétez " où c'est la station d'origine du message qui doit
répéter tout ou partie de son message et le terme " collationnez" où c'est la
station réceptrice qui répète le message tel qu'elle l'a reçu pour que le
correspondant s'assure que ce message a été bien compris.

## Slide 119: Utilisation opérationnelle
119
Les règles d'exploitation du réseau :
Incidents aux cours d'une transmission :
Lorsque des mots ou groupes de mots ont mal été compris, la station réceptrice en demande la répétition en utilisant le terme de procédure "répétez".
Répétez : la station qui émet doit répéter l'ensemble du message.

## Slide 120: Utilisation opérationnelle
120
Les règles d'exploitation du réseau :
Incidents aux cours d'une transmission :
Répétez tout avant "tel mot"
Répétez tout après "tel mot" La station qui émet doit répéter la partie
Répétez le mot avant "tel mot" ou le mot correspondant
Répétez le mot après "tel mot"

## Slide 121: Utilisation opérationnelle
121
Les règles d'exploitation du réseau :
Force du signal :
Dans le cas où la station désire connaître les conditions de réception de ses signaux par une autre station, elle utilise, immédiatement après l’appel l’expression « CONTRÔLE RADIO ».
Les termes utilisés pour répondre à cette demande doivent exprimer :
Une appréciation en force
et
En lisibilité à la réception.

## Slide 122: Utilisation opérationnelle
122
Les règles d'exploitation du réseau :
Force du signal : TABLEAU 1 : Force.
Terme de procédure
Signification
FORT
Votre signal est fort
ASSEZ FORT
Votre signal est bon
FAIBLE
Je vous entends difficilement
TRES FAIBLE
Je vous entends très difficilement

## Slide 123: Utilisation opérationnelle
123
Les règles d'exploitation du réseau :
Force du signal : TABLEAU 2 : Lisibilité.
Terme de procédure
Signification
CLAIR
Excellente qualité
LISIBLE
Bonne qualité
DEFORMÉ
J'ai des difficultés à vous comprendre
AVEC INTERFÉRENCE
Je ne peux pas vous comprendre

## Slide 124: Utilisation opérationnelle
124
Les règles d'exploitation du réseau : Autres termes :
Lorsque plusieurs stations secondaires transmettent en même temps ou lorsque l'opérateur de la station directrice n'est pas disponible pour recevoir le message, ce dernier impose le silence sur les ondes par le terme
Silence.
Toutes les stations doivent alors, en dehors de l'urgence, cesser leur transmission.
Celle-ci ne reprendra qu'après l'expression silence suspendu.
Peut s'appliquer à toutes les stations du réseau ou à une station en particulier.

## Slide 125: Utilisation opérationnelle
125
Les règles d'exploitation du réseau :
Indicatif radio :
Appellation conventionnelle destinée à identifier une station ou une autorité.
Les engins ont les indicatifs suivants :
Nom de l'engin + nom du CT sur le synoptique
Exemple : VSAV 2 Confluence

## Slide 126: Utilisation opérationnelle
126
Les règles d'exploitation du réseau : Indicatif radio :
Indicatifs REPRESENTANT UNE FONCTION :
Fonction
Indicatif
Directeur de la DGSCGC
RAMEAU
Chef état-major de Zone de la sécurité civile
PERCEVAL
DDMSIS
LANCELOT
Médecin chef SDMIS
HIPPOCRATE
Chef de groupement
GARETH
Chef de centre
MERLIN

## Slide 127: Utilisation opérationnelle
127
Les règles d'exploitation du réseau : Indicatif radio :
indicatifs REPRESENTANT UNE ENTITE OPERATIONNELLE :
Entité opérationnelle
Indicatif
Equipe déminage sécurité civile
Rossini
Hélicoptères bombardiers d'eau
Dragon
Canadairs de la sécurité civile
Pélican
Trackers de la sécurité civile
Tracker
Fokkers de la sécurité civile
Fokker
Hélicoptère bombardier d'eau
HBE
Avions de liaison et de reconnaissance
Bengale

## Slide 128: Utilisation opérationnelle
128
Les messages :
Contenu des messages doit-être limiter aux informations essentielles afin de ne pas encombrer le réseau radio.
L'emploi des status est donc à privilégier.
Seuls les messages essentiels (ambiance, compte rendu, renforts) seront faits en phonie.
Au bout de 2 échecs, passage du message en phonie : les messages de départ, sur les lieux se font à la volée c'est-à-dire sans demande de prise de parole et sans attente de la réception.

## Slide 129: Utilisation opérationnelle
129
Les messages : Les différents messages lors d'une intervention et leur chronologie :
Départ de la caserne (status 1),
Sur les lieux (status 2),
Message de situation (ambiance) (status 3) puis phonie,
Message flash ou de renforts (status 3 dans certains cas status 4) puis phonie,
Messages de renseignements (status 3) puis phonie,
Message au SAMU (demande de parole en phonie),
Transport hôpital (status 5),
Arrivée hôpital (status 6),
Retour disponible sur secteur (status 7),
Indisponible (status 8),
Rentré à la caserne (status 9).

## Slide 130: Utilisation opérationnelle
130
Les messages : Contenu des messages en phonie :
Origine
Indicatif de l'engin
Destinataire
CODIS 69 – SAMU
Corps de message
Je vois : exemple : un feu, un accident de deux VL, etc.
Je prévois: exemple : une propagation aux combles, etc.
Je fais : exemple : 2 LDV en cours d'établissement, etc.
Je demande : exemple : Grdf, Erdf, etc.

## Slide 131: Utilisation opérationnelle
131
Les messages :
Le final est caractérisé par les termes de procédure, comme :
"PARLEZ"
"TERMINE"
"collationnez"
Chaque communication s'achève lorsque chaque interlocuteur a transmis "terminé"

## Slide 132: Conclusion
132
Année : 2022
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Utilisation technique
Utilisation opérationnelle