## Slide 1: Typologie des ascenseurs.
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2021 - Version 2

## Slide 2: Typologie des ascenseurs
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les différents ascenseurs, les principaux éléments les composants et les généralités sur leur fonctionnement.
Introduction,
Appellations,
Différents types d’ascenseur,
Principaux éléments,
Généralités sur le fonctionnement des ascenseurs,

## Slide 3: Généralités
L’évacuation des passagers bloqués dans une cabine d’ascenseur est du ressort des installateurs, mais les SP doivent en maîtriser les techniques de dégagement car fréquemment on fait appel à eux :
En 2019 = 1 000 interventions

## Slide 4: Généralités
4
Ce type d’intervention est catégorisé parmi les PPBE et est considéré comme faisant partie des dangers particuliers.
S’effectue avec un équipage V.T.U. – V.I.D. ou un équipage F.P.T.L. ou F.P.T. en premier appel et voire avec un équipage V.S.R./ F.S.R. s’il y a des complications.
Au cours de ce type d’intervention la communication avec les passagers est très importante, il en va de même pour le respect des règles de sécurité ainsi que de la bonne coordination entre les sauveteurs.

## Slide 5: Généralités
5
Les ascenseurs peuvent être de plusieurs types. Les 4 principales compagnies sont :
OTIS,
KONÉ,
SCHINDLER,
THYSSENKRUPP.
Mais les règles de sécurités sont communes à toutes ces compagnies.

## Slide 6: Appellations
6
Le terme d'ascenseur est réservé aux appareils qui permettent de transporter verticalement des personnes entre  niveaux.
Ascenseur :

## Slide 7: Généralités
7
Monte charge :
Lorsqu'il s'agit de déplacer des produits, des matériaux, des objets, etc. on emploie le terme général de monte-charge.
Suivant la nature de la charge transportée on rencontre :
Les monte-voitures (garages).
Les monte-chariots (usines).
Les monte-décors (théâtres).
Les monte-fûts (magasins),
Etc.

## Slide 8: Généralités
8
NOTA : Certains de ces appareils peuvent également transporter en même temps des personnes :
Les monte-charges accompagnés.
Les monte-malades.

## Slide 9: Généralités
9
Les escaliers mécaniques :
Appelé aussi escalier roulant ou escalator (avec marches), est un transporteur-élévateur adapté au transport de personnes, consistant en un escalier dont les marches mobiles sont entraînées mécaniquement tout en restant en permanence dans un plan horizontal.
Les principaux accidents sur ce type de machine sont des membres coincés dans la plinthe, le peigne ou encore sous la main courante.

## Slide 10: Généralités
10
Les escaliers mécaniques :

## Slide 11: Généralités
11
Les escaliers mécaniques :
 Trottoirs roulants appelées aussi translator (sans marches) permettant un parcours plus rapide sur une surface droite ou peu inclinée.
Les principaux accidents sur ces types de machines sont des membres coincés dans la plinthe, le peigne ou encore sous la main courante.

## Slide 12: Types d'appareils
12
On distingue 2 grands types d'appareils :
    Les ascenseurs à traction à câbles,
    Les ascenseurs hydrauliques ;

## Slide 13: Types d'appareils
13
 Qui se déclinent sous différents types de mécanismes :
Électrique, machinerie classique haute, basse ou latérale,
Électrique, sans machinerie (machine intégrée dans l’armoire palière ou dans la gaine, au-dessus des guides),
Hydraulique, avec une machinerie comprise dans un rayon de 15 m ou avec une cuve d’huile dans la fosse.

## Slide 14: Types d'appareils
14
Ascenseurs classique ;
 À traction à câbles.
Ces machines peuvent aussi être rattachées à des machines électriques. Néanmoins leur réelle spécificité est d’être des ascenseurs à traction à câbles, avec la présence d’une machinerie, c’est-à-dire avec un accès direct au moteur de la cabine.

## Slide 15: Types d'appareils
15
Ascenseurs classique :
 À traction à câbles.
 Se composent essentiellement d’un treuil agissant sur les câbles qui soutiennent la cabine.
Le système est entrainé par un moteur électrique.
Ce moteur met en mouvement une poulie qui entraîne le déplacement d’un câble au bout duquel sont accrochés d’une part la cabine et d’autre part le contrepoids.
L'installation d'un ascenseur électrique comprend essentiellement :

## Slide 16: Types d'appareils
16
 Machinerie
 Portes palières
 Guides verticaux
 Câbles

## Slide 17: Types d'appareils
17
 Portes cabines
 Contrepoids
 Cabine
 Gaine ou conduit

## Slide 18: Types d'appareils
18
La machinerie se trouve :
Soit en haut (suspension directe)
Ascenseurs classique :

## Slide 19: Types d'appareils
19
La machinerie se trouve :
Soit en bas (partie inférieure, longueur des câbles 3 fois plus grande).
Ascenseurs classique :

## Slide 20: Types d'appareils
20
La machinerie se trouve :
Soit latéralement (en partie haute).
Ascenseurs classique :

## Slide 21: Types d'appareils
21
La machinerie se trouve :
Soit latéralement (en partie basse).
Il peut exister dans certains cas un local de poulies de renvoi.
Ascenseurs classique :

## Slide 22: Types d'appareils
22
Sans machinerie :

## Slide 23: Types d'appareils
23
Sans machinerie :
 Câbles
 Cabine
 Armoire de contrôle
 Portes cabines

## Slide 24: Types d'appareils
24
Sans machinerie :
 Guides verticaux
 Contrepoids
 Gaine ou conduit
 Portes palières

## Slide 25: Types d'appareils
25
Sans machinerie :

## Slide 26: Types d'appareils
26
Sans machinerie :

## Slide 27: Types d'appareils
27
Hydraulique :
Les ascenseurs hydrauliques sont utilisés pour satisfaire des déplacements relativement courts.
Ils sont conçus pour des courses de 4 étages ou moins.
C’est un piston qui permet le mouvement de la cabine.
Ce piston est actionné par une pompe hydraulique, qui est elle-même actionnée par un moteur électrique.

## Slide 28: Types d'appareils
28
Hydraulique :
 Cabine
 Pistons
 Guides verticaux
 Portes cabines
 Portes palières
 Gaine ou conduit
 Machinerie

## Slide 29: Types d'appareils
29

## Slide 30: Types d'appareils
30
Hydraulique :
Ascenseur à action directe : Ascenseur hydraulique dont le piston ou le cylindre est fixé directement à la cabine ou à son étrier.

## Slide 31: Types d'appareils
31
Hydraulique :
Ascenseur à action indirecte :
Ascenseur hydraulique dont le piston ou le cylindre est relié à la cabine ou à son étrier par des organes de suspensions (câbles, chaînes).

## Slide 32: Types d'appareils
32
Hydraulique :
 Existe aussi dans la catégorie des ascenseurs hydrauliques, un système de mouflage venant compléter le système hydraulique.

## Slide 33: Principaux éléments
33
Machinerie :
C’est un local ventilé muni d’une porte fermant à clé. Sur la porte sont fixées une pancarte de repérage et une boîte contenant la clé du local.

## Slide 34: Principaux éléments
34
Machinerie :
A l’intérieur du local se trouve :
• Un disjoncteur général,
• Un moteur treuil avec électrofrein,
• Une armoire électrique : le contrôleur (le cerveau de l'ascenseur),
• Un fer ou crochet de manutention,
• Une trappe pour manutention du matériel,
• Les instructions de dépannage pour manœuvre manuelle.

## Slide 35: Principaux éléments
35
Machinerie :
Sur les sans machinerie la porte s'ouvre sur les
mêmes organes.

## Slide 36: Principaux éléments
36
Gaine :
C’est le conduit dans lequel se déplace la cabine. On trouve, dans cette gaine:
Les rails guides de la cabine,

## Slide 37: Principaux éléments
37
Gaine :
Le contrepoids, qui est guidé par des rails (poids à vide + 50 % de la charge utile),
Les pendentifs destinés à relier électriquement la cabine à la machinerie,

## Slide 38: Principaux éléments
38
Gaine :
Une cuvette de 1,30 m de profondeur en bas de la gaine.
Des amortisseurs de cabine et de contrepoids dans la cuvette.

## Slide 39: Principaux éléments
39
Gaine :
On trouve, en partie extérieure de la gaine :
• Les portes palières, battantes ou coulissantes, manuelles ou automatiques,
• Le bouton d’appel,
• Le verrouillage manuel de serrure.

## Slide 40: Principaux éléments
40
Portes palières :
Elles sont soit :
Automatiques : les vantaux coulissent de part et d'autre de
la baie. Ils peuvent être pleins ou vitrés.
Battantes : un vantail, suspendu à des pivots, pivote à droite ou à gauche. Ce vantail peut être plein ou avec oculus.

## Slide 41: Principaux éléments
41
Portes palières :
Les verres garnissant les vantaux peuvent être :
• Soit armés.
• Soit du type sécurit.
Sa fermeture est assurée par un ferme-porte logé dans la partie supérieure du vantail.

## Slide 42: Principaux éléments
42
Cabines :
La cabine est l’organe de l'ascenseur ou du monte-charge, destiné à recevoir les personnes et/ou les charges à transporter.

## Slide 43: Principaux éléments
43
Cabines :
La partie principale est l'étrier :
C'est l'ossature métallique portant la cabine ou le contrepoids, attelée aux organes de suspension. Cette ossature peut faire partie intégrante de la cabine elle-même

## Slide 44: Principaux éléments
44
Cabines :
Un bloc de sélection des étages, un bouton stop, une alarme,

## Slide 45: Principaux éléments
45
Cabines :
Les éléments de la cabine sont :
• Une porte de cabine automatique ou manuelle,
• Un opérateur de porte automatique

## Slide 46: Principaux éléments
46
Cabines :
Un tableau de révision (qui comporte un arrêt d’urgence coup de poing, un bouton monter-descendre, une prise de courant),

## Slide 47: Principaux éléments
47
Cabines :
Un éclairage de cabine et de sécurité,
Un panneau d’instructions des manœuvres,
Un dispositif de pèse-charge.

## Slide 48: Systèmes de sécurité
48
Depuis 1853 et le concepteur Elisha OTIS, les ascenseurs à traction avec ou sans machinerie possède un système de frein d’urgence.
Ce système est relié à un limiteur de vitesse qui permet de détecter une hausse anormale de la vitesse de la cabine et déclencher ainsi le parachute qui vient stopper rapidement l’ascenseur.
Limiteur de vitesse pour les ascenseurs à câbles 

## Slide 49: Systèmes de sécurité
49
Parachutes :
Organe mécanique destiné à arrêter et maintenir à l'arrêt la cabine ou le contrepoids sur ses guides en cas de survitesse ou de rupture des organes de suspension.

## Slide 50: Systèmes de sécurité
50
Parachutes :
Le déclenchement d’un parachute est réalisé sur commande d’un limiteur de vitesse.
 organe mécanique de sécurité de la cabine, qui, en cas de rupture des câbles ou de survitesse vers le bas, permet l’arrêt de la machine et, si nécessaire, de bloquer la cabine sur les guidages grâce aux parachutes et d’éviter son écrasement en partie basse.

## Slide 51: Systèmes de sécurité
51
Parachutes :

## Slide 52: Systèmes de sécurité
52
Parachutes :
De manière plus précise, il existe différents types de parachute avec sa spécificité de frein :

## Slide 53: Systèmes de sécurité
53
Parachutes :
Exemples de parachutes

## Slide 54: Systèmes de sécurité
54
Parachutes :
Pour les ascenseurs hydrauliques, le système de parachute est quant à lui hydraulique.
Si le système de contrôle détecte une hausse anormale du débit d’huile, le clapet faisant office de parachute s’actionne et bloque ainsi la rentrée d’huile dans le réservoir et coupe ainsi tout mouvement de la cabine.

## Slide 55: Systèmes de sécurité
Le dispositif présenté, est annoncé par le pictogramme suivant :
 Apposé sur la porte palière de l’ascenseur au niveau de l’accès principal du bâtiment
55
système anti-vandalisme :
De plus en plus fréquemment installé sur les ascenseurs à portes
battantes. Son but est d’empêcher l’ouverture des portes palières

## Slide 56: Systèmes de sécurité
56
Doit être désactivé avant toute action des intervenants.
Actionner le boitier de désactivation du dispositif qui se trouve
dans la machinerie ascenseur.
Cette désactivation permet de manœuvrer le « triangle » permettant l’ouverture des portes palières pour une durée donnée (environ 30 minutes) avant la réactivation automatique du système.
système anti-vandalisme :

## Slide 57: Conclusion
57
Année : 2021
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Introduction,
Appellations,
Différents types d’ascenseur,
Principaux éléments,
Généralités sur le fonctionnement des ascenseurs,