## Slide 1: FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ DE L'ARICO
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 - Version 4

## Slide 2: Fonctionnement détaillé de l'ARICO
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître le fonctionnement d'un ARICO
Rappel de la composition d'un ARICO
Principes de fonctionnement
Rôles et fonctionnement des éléments d'un ARICO

## Slide 3: Rappel composition ARICO
Micro-régulateur

## Slide 4: Principes de fonctionnement

## Slide 5: Principes de fonctionnement
5
Haute pression
Haute pression
Haute pression
Moyenne pression
Moyenne pression
MP
HP
MP
Basse pression

## Slide 6: Rôle et fonctionnement
6
Dossard :
Répartit le poids et supporte l'ensemble des éléments.
Réglage des sangles doit être effectué

## Slide 7: Rôle et fonctionnement
7
Dossard :

## Slide 8: Rôle et fonctionnement
8
Bouteille :
 Réserve d'air
 Constituée d'un corps en composite avec un revêtement en fibre de verre avec manomètre
pour lecture directe.

## Slide 9: Rôle et fonctionnement
9
Bouteille :
Couleur blanche et noire :
L'air est composé de :
78 % d'azote représentée par la couleur noire
21 % d'oxygène représentée par la couleur blanche.

## Slide 10: Rôle et fonctionnement
10
Bouteille :
Pleines sont généralement munies d'un bouchon ou opercule
Différencier des bouteilles vides
Empêcher les impuretés de pénétrer dans le goulot.

## Slide 11: Rôle et fonctionnement
11
Bouteille :
Capacité de 9 litres d'eau et l'air est comprimé jusqu'à 300 bars.
Couramment on parle de bouteilles gonflées.

## Slide 12: Rôle et fonctionnement
12
Détendeur :
Mécanisme utilisé pour faire passer un gaz stocké dans un étage "haute
pression" (bonbonne de gaz, bouteille d'ARI, bouteille d'oxygène, etc.) à
une certaine pression, vers un étage de pression inférieure dite moyenne
pression.

## Slide 13: Rôle et fonctionnement
13
Détendeur haute pression :
Abaisse la pression de la bouteille
jusqu'à 7 bars dite moyenne pression (MP)
Conserve un débit continu et régulier.

## Slide 14: Rôle et fonctionnement
14
Détendeur haute pression :
Entrée
Diaphragme
Ressort
Sortie MP
Sorties HP vers manomètre et sifflet

## Slide 15: Rôle et fonctionnement
15
Détendeur haute pression :
Vers le micro régulateur
Vers le sifflet d'alarme
Vers le manomètre
Vers la prise cagoule de fuite

## Slide 16: Rôle et fonctionnement
16
Détendeur haute pression QS :

## Slide 17: Rôle et fonctionnement
17
Sifflet :
Destiné à avertir le porteur de la fin proche de la réserve d'air
Se déclenche à environ 50 bars +/- 5 bars
Niveau acoustique supérieur à 90 dB (décibels),
Sifflement continu jusqu’à la fin de la bouteille.

## Slide 18: Rôle et fonctionnement
18
Sifflet :
Modèle QS : se situe derrière le spiroguide.

## Slide 19: Rôle et fonctionnement
19
Sifflet :
Anciennes génération :
Directement monté sur le détendeur,
Ou
Fixé sur un tuyau MP et protégé par un capot.

## Slide 20: Rôle et fonctionnement
20
Manomètre :
Instrument servant à mesurer une pression.

## Slide 21: Rôle et fonctionnement
21
Manomètre sur ancienne génération :
Indique la pression restante (en bar) dans la bouteille.
Protection en caoutchouc contre les chocs,
Gradué de 0 à 400 bars de 10 en 10 bars
avec une zone de sifflement de 50 à 0 bar,
Cadran phosphorescent, aiguilles et
graduations noires,
Etanche aux poussières et à l'eau,
Ecran de protection anti-éclat en cas de choc,

## Slide 22: Rôle et fonctionnement
22
SPIROGUIDE - Modèle QS :
Constitué :
D'un afficheur numérique et d'un manomètre,
D'un ordinateur.

## Slide 23: Rôle et fonctionnement
23
SPIROGUIDE - Modèle QS :

## Slide 24: Rôle et fonctionnement
24
SPIROGUIDE - Modèle QS :
Afficheur numérique comporte les fonctions suivantes :

## Slide 25: Rôle et fonctionnement
25
SPIROGUIDE - Modèle QS :
Principes généraux de fonctionnement :
L'ouverture du robinet de la bouteille :
Met le circuit en pression et arme le sifflet de fin de charge,
Met en marche le détecteur d'immobilité,
Lance automatiquement un test de fonctionnement de l'appareil selon les étapes suivantes :

## Slide 26: Rôle et fonctionnement
26
SPIROGUIDE - Modèle QS :
TEST COURT
Vérifie :
Pression de la bouteille : Doit être de 270 bars minimum
Piles : Charge doit permettre au moins 2 heures d'utilisation.
Systèmes électroniques : fonctionnels et en état de marche.

## Slide 27: Rôle et fonctionnement
27
SPIROGUIDE - Modèle QS :
Contrôle terminé :

## Slide 28: Rôle et fonctionnement
28
SPIROGUIDE - Modèle QS :

## Slide 29: Rôle et fonctionnement
29
SPIROGUIDE - Modèle QS :

## Slide 30: Rôle et fonctionnement
30
SPIROGUIDE - Modèle QS :

## Slide 31: Rôle et fonctionnement
31
SPIROGUIDE - Modèle QS :

## Slide 32: Rôle et fonctionnement
32
SPIROGUIDE - Modèle QS :

## Slide 33: Rôle et fonctionnement
33
SPIROGUIDE - Modèle QS :

## Slide 34: Rôle et fonctionnement
34
Micro-régulateur :
 Encliquetable (avec système anti-arrachement) composé de 3 parties :
Un détendeur Moyenne Pression / Basse Pression (MP / BP),
Une soupape à la demande,
Un système de by-pass,

## Slide 35: Rôle et fonctionnement
35
Micro-régulateur :
1. Un détendeur MP / BP :
Reçoit une pression de 7 bars qu'il abaisse à une pression supérieure de 1,5 à 3 millibars à la pression atmosphérique
Fournit un débit pouvant aller jusqu'à 300 l / minute.
Pression > à la pression atmosphérique  aucun gaz extérieur ne pénètre dans le masque ;

## Slide 36: Rôle et fonctionnement
36
Micro-régulateur :
2. Une soupape à la demande (SAD) :
Ne délivre de l'air en provenance du détendeur que lorsqu'elle est raccordée au masque.
SAD se déclenche à chaque inspiration.

## Slide 37: Rôle et fonctionnement
37
Micro-régulateur :
Principes de fonctionnement de la SAD

## Slide 38: Rôle et fonctionnement
38
Micro-régulateur :
Principes de fonctionnement de la SAD

## Slide 39: Rôle et fonctionnement
39
Micro-régulateur :
3. Un système de by-pass :
Permet d'augmenter le débit en cas d'efforts violents.

## Slide 40: Rôle et fonctionnement
40
Micro-régulateur :
b. Modèle QS :
Appareil dispose d'une gestion de l'arrivée d'air dans le masque, dit "alimentation à la 1ère demande" :
Débute à la 1ère inspiration du porteur ou appui sur le by-pass.
 Micro-régulateur connecté au masque en attente sans débit d'air.

## Slide 41: Rôle et fonctionnement
41
Micro-régulateur :
Bouton rouge = 2 fonctions :
By-pass de surpression
Purge de l'ARI en fin d'utilisation.

## Slide 42: Rôle et fonctionnement
42
Micro-régulateur :
Bouton orange :
 Bloque l'arrivée d'air au régulateur
A utiliser avant de retirer le masque pour éviter le débit permanent.

## Slide 43: Rôle et fonctionnement
43
Masque ou pièce faciale :
Soupape d'expiration
Filet
Visière panoramique
½ masque
Sangle de mise en attente
Orifice de jonction

## Slide 44: Rôle et fonctionnement
44
Masque ou pièce faciale :
Jupe de visage
Visière panoramique
Filet
½ masque

## Slide 45: Rôle et fonctionnement
45
Masque ou pièce faciale :
Fournit un champ de vision de 96 %.
Stockage et manipulations  ne pas rayer la matière.
1. Visière panoramique :

## Slide 46: Rôle et fonctionnement
46
Masque ou pièce faciale :
Large afin de s'adapter à tous les visages, l'air frais passe par la visière panoramique  évite la formation de buée.
Soupapes permettant à l'air d'arriver jusqu'au porteur,
Réduit l'espace mort
Equipé de 2 soupapes et de la membrane phonique
Demi-masque :

## Slide 47: Rôle et fonctionnement
47
Masque ou pièce faciale :
Demi-masque :
Membrane phonique

## Slide 48: Rôle et fonctionnement
48
Masque ou pièce faciale :
Jupe de visage Ou jupe d'étanchéité :
En caoutchouc à doubles lèvres,
Epouse les formes du visage  Eviter les fuites d'air
et
Empêche les vapeurs toxiques ou les fumées de pénétrer dans le masque.

## Slide 49: Rôle et fonctionnement
49
Masque ou pièce faciale :
La jupe de visage :
Petites languettes permettent de parfaire l'étanchéité sur les visages fins.

## Slide 50: Rôle et fonctionnement
50
Masque ou pièce faciale :
Filet ou coiffe :
Assure le maintien du masque.
Ne pas retourner la coiffe.
Sangles de serrage permettent un placage du masque sur le visage  étanchéité maximale.

## Slide 51: Rôle et fonctionnement
51
Masque ou pièce faciale :
Orifice de jonction :
Connexion entre le masque et le micro régulateur,
Comprend les soupapes d'inspiration et d'expiration.
Connecteur

## Slide 52: Rôle et fonctionnement
52
Cagoule de fuite :
Alimentée par prise accessoire MP,
Bourrelet d'étanchéité
Permet à la victime de respirer
normalement.

## Slide 53: Rôle et fonctionnement
53
Cagoule de fuite :

## Slide 54: Conclusion
54
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Rappel de la composition d'un ARICO
Principes de fonctionnement
Rôles et fonctionnement des éléments d'un ARICO