## Slide 1: ARICO : L’ÉQUIPEMENT EN BINÔME
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 - Version 6

## Slide 2: Équipement en binôme
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître la procédure pour s'équiper d'un ARICO et les contrôles associés.
Les règles à respecter avant,
S'équiper d'un ARI,
Contrôle croisé
Reconditionnement d'un ARICO

## Slide 3: Règles à respecter avant l'engagement
3
Lors des inventaires une attention particulière sera portée sur :
L'état général de l'appareil,
La pression de la bouteille,
L’état du masque,
La présence du système sonore de détresse (sauf QS)

## Slide 4: Règles à respecter avant l'engagement
4
Vérification de la bonne connexion du raccord CEJN et de son positionnement :
Lampe sur la bretelle droite
Flexible branché sur le raccord de droite
dans la continuité du flexible d'alimentation.

## Slide 5: Règles à respecter avant l'engagement
5
EPI :
Mettre la doublure du pantalon par-dessus la botte de feu.

## Slide 6: Règles à respecter avant l'engagement
6
EPI :

## Slide 7: Règles à respecter avant l'engagement
7
EPI :

## Slide 8: Règles à respecter avant l'engagement
8
EPI :

## Slide 9: Règles à respecter avant l'engagement
9
EPI :
Mettre la cagoule dans la veste EPI
Remonter la fermeture éclair jusqu’en haut refermer le col.

## Slide 10: Règles à respecter avant l'engagement
10
EPI :
EN CAS DE COUP DE CHALEUR : Tirez la fermeture éclair jusqu’en haut pour permettre le décrochage de celle-ci et ouvrir le zip.

## Slide 11: Règles à respecter avant l'engagement
11
Casque F 1:
Bavolet : se positionne par-dessus la veste

## Slide 12: Règles à respecter avant l'engagement
12
Casque Rosenbauer :
Bavolet : se positionne par-dessus la veste

## Slide 13: Règles à respecter avant l'engagement
13
Gants d’attaque :
Doivent être mis par-dessus la veste EPI.

## Slide 14: S'équiper d'un ARICO
14

## Slide 15: S'équiper d'un ARICO
15
Chaque porteur doit, avant encliquetage de son A.R.I, effectuer :
R : ouverture complète du robinet,
A : ajustement du harnais ;
P : pression au manomètre;
A : armement du sifflet et système sonore de détresse ;
C : codes de communication
E : étanchéité du masque.

## Slide 16: S'équiper d'un ARICO
16
R : ouverture complète du robinet :
Ouverture complète du robinet.
Revenir d'un quart de tour  évite le blocage du robinet par le givre engendré par la détente de l'air.

## Slide 17: S'équiper d'un ARICO QS
17
R : ouverture complète du robinet :
Ouverture progressive du Robinet avec déclenchement du test court à valider en appuyant sur le bouton noir.
 Fuite : appuyer sur le bouton orange,

## Slide 18: S'équiper d'un ARICO
18
A : ajustement du harnais :
Appareil généralement endossé à bord du véhicule au cours du trajet,

## Slide 19: S'équiper d'un ARICO
19
A : ajustement du harnais :
Se fera hors de l'engin.
Afin de minimiser les contacts entre la peau du SP et ses EPI, il convient de conserver une couche d'air minimum destinée à le protéger.
Répartition du poids de l'ARI se fera par le serrage de la ceinture ventrale puis accessoirement par le serrage des bretelles :

## Slide 20: S'équiper d'un ARICO
20
A : ajustement du harnais :
Régler la sangle ventrale
Enfin desserrer légèrement les bretelles afin de créer une couche d'air contre les brûlures thermiques.

## Slide 21: S'équiper d'un ARICO
21
A : ajustement du harnais :
Saisir les sangles
Se pencher en avant tout en courbant le dos et
en tirant sur les sangles des bretelles de portage. 

## Slide 22: S'équiper d'un ARICO QS
22
A : ajustement du harnais :
 Possibilité de régler la hauteur de la ceinture ventrale (4 positions).
D'abord la sangle ventrale (le serrage se fait de façon symétrique), puis sangles de portage.

## Slide 23: S'équiper d'un ARICO
23
P : pression au manomètre :
Vérifier la pression au manomètre ;
Si < à 270 bars changer de bouteille.

## Slide 24: S'équiper d'un ARICO QS
24
P : pression au manomètre :
Test court  échec si la pression n'est pas égale ou supérieure à 270 bars.

## Slide 25: S'équiper d'un ARICO
25
A : armement du sifflet et systèmes sonores de détresse :
Le sifflet de fin de charge a-t-il émis un sifflement lors de l'ouverture de la bouteille ?

## Slide 26: S'équiper d'un ARICO QS
26
A : armement du sifflet et systèmes sonores de détresse :
Se fait automatiquement car la mise en pression du système déclenche la mise en route du SPIROGUIDE.

## Slide 27: S'équiper d'un ARICO
27
A : armement du sifflet et systèmes sonores de détresse :
Essai de la balise sonore de détresse.

## Slide 28: S'équiper d'un ARICO
28
B : codes de communication :
Allumage et tests des équipements de tête

## Slide 29: S'équiper d'un ARICO
29
B : codes de communication :
Communication au sein du binôme se fait principalement à la voix
Masque rend la communication difficile  Gestuelle de communication

## Slide 30: S'équiper d'un ARICO
30
B : codes de communication :

## Slide 31: S'équiper d'un ARICO
31
B : codes de communication :

## Slide 32: S'équiper d'un ARICO
32
B : codes de communication :
En cas de danger ou situation critique impliquant un binôme qui ne peut s'y soustraire de lui-même
 APPLICATION DE LA PROCEDURE « NELAR »

## Slide 33: S'équiper d'un ARICO
33
B : codes de communication :
Procédure NELAR :
Répéter 3 fois « URGENT » par radio.
Donner l’indication la plus précise sur le lieu dans lequel on se trouve et la situation ("nous nous trouvons…" pièce, étage etc. "danger X" : …).
Allumer son moyen d’éclairage et le diriger vers le plafond.
Activer un système sonore de détresse afin d’être localisé rapidement.

## Slide 34: S'équiper d'un ARICO
34
C : étanchéité du masque :
CAPELER : c'est mettre le masque en place.
Etanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre en danger le SP  masque sur une peau glabre (imberbe ou rasée).
Branches de lunettes entraînant des fuites  retirées.

## Slide 35: S'équiper d'un ARICO
35
Se mettre à genoux en vis-à-vis dans une zone propre.

## Slide 36: S'équiper d'un ARICO
36
Poser le casque devant soi, les gants par-dessus.

## Slide 37: S'équiper d'un ARICO
37
Mettre la cagoule en attente

## Slide 38: S'équiper d'un ARICO
38

## Slide 39: S'équiper d'un ARICO
39

## Slide 40: S'équiper d'un ARICO
40

## Slide 41: S'équiper d'un ARICO
41

## Slide 42: S'équiper d'un ARICO
42

## Slide 43: S'équiper d'un ARICO
43

## Slide 44: S'équiper d'un ARICO
44

## Slide 45: S'équiper d'un ARICO
45

## Slide 46: S'équiper d'un ARICO
46
ARI QS : micro-régulateur connecté,  inspiration qui va déclencher l'arrivée d'air et vérifier l'étanchéité à l'inspiration et à l'expiration.
Au besoin compléter le serrage

## Slide 47: S'équiper d'un ARICO
47
Contrôler l'étanchéité à l'inspiration et à l'expiration en appliquant sans appuyer, la paume de la main sur l'emplacement du micro-régulateur.
Au besoin compléter le serrage

## Slide 48: S'équiper d'un ARICO
48
Mettre en place la cagoule  placer la sangle de mise en attente sous la cagoule.
1er contrôle du placement  avant de coiffer le casque. Vérifier qu'aucune partie de peau n'est apparente.
Micro-régulateur peut être
connecté à cette étape  limite
l’apparition de buée,

## Slide 49: S'équiper d'un ARICO
49
Fermer la fermeture éclair de la veste.
Placer le velcro de cou

## Slide 50: S'équiper d'un ARICO
50
Coiffer le casque et fermer la jugulaire.
Connecter le micro-régulateur si cela n'est pas fait.
Remettre les gants et se redresser face à
face  Contrôles croisés

## Slide 51: S'équiper d'un ARICO
51
Jugulaire vient coiffer l'ergot

## Slide 52: S'équiper d'un ARICO
52
Encliqueter : Mettre le micro-régulateur en place dans l'orifice de jonction.
Cela ce fait à l'air libre.

## Slide 53: S'équiper d'un ARICO
53
Prendre l'orifice de jonction d'une main et le micro-régulateur de l'autre  introduire ce dernier dans l'orifice en appuyant franchement avec le plat de la main jusqu'au "clic".

## Slide 54: S'équiper d'un ARICO
54
Tirer légèrement dessus le micro-régulateur afin de s'assurer qu'il est bien accroché.
Prendre une inspiration
 Fonctionnement de la SAD.

## Slide 55: S'équiper d'un ARICO
55
Pour retirer le micro-régulateur :
Appuyer simultanément sur tous les ergots du micro-régulateur, puis tirer dessus.

## Slide 56: S'équiper d'un ARICO
56
Tourner les 2 ergots et tirer en même temps

## Slide 57: Contrôle croisé
57

## Slide 58: Contrôle croisé
58
SP doit procéder avant tout engagement à une vérification de son équipement :
Contrôle croisé.
Obligatoire  intervient une fois l'habillage terminé.
 S’assurer que chacun a son matériel et qu'il soit correctement en place.

## Slide 59: Contrôle croisé
59
Equipement est individuel mais le contrôle se fait à 2.
Chaque SP doit être en capacité, en cas de problème soudain, de mettre un masque d’ARI et connecter le micro-régulateur.

## Slide 60: Contrôle croisé
60
Chef et l'équipier se font face et se contrôlent tour à tour.

## Slide 61: Contrôle croisé
61
Fermeture de la jugulaire

## Slide 62: Contrôle croisé
62
Mise en place de la cagoule  Aucune partie de peau ne doit-être apparente.

## Slide 63: Contrôle croisé
63
Micro-régulateur en réalisant une traction et une rotation.

## Slide 64: Contrôle croisé
64
Placement correct et fermeture des EPI
Bonne connexion du raccord en Y.

## Slide 65: Contrôle croisé
65
Placement correct des gants d'attaque.

## Slide 66: Contrôle croisé
66
Pression au manomètre et la mise en fonction de la BSL.

## Slide 67: Contrôle croisé
67
Contrôles divers : Vérifier le matériel d’exploration
Lampe portative : présence et fonctionnement

## Slide 68: Contrôle croisé
68
Cagoule de fuite : présence

## Slide 69: Reconditionnement d'un ARICO
69

## Slide 70: Reconditionnement d'un ARICO
70
Matériel est vérifié par les porteurs :
Contrôle visuel des masques  les nettoyer le cas échéant puis les remettre dans leur housse de protection,

## Slide 71: Reconditionnement d'un ARICO
71
Nettoyage du dossard et autres organes :

## Slide 72: Reconditionnement d'un ARICO
72
Remettre les clefs sur les balises sonores,

## Slide 73: Reconditionnement d'un ARICO
73
Changer la bouteille :
Fermer le robinet complètement et purger l'ARI en appuyant sur le by-pass.

## Slide 74: Reconditionnement d'un ARICO
74
Changer la bouteille :
Défaire, desserrer la sangle

## Slide 75: Reconditionnement d'un ARICO
75
Changer la bouteille :
Dévisser le détenteur HP/MP à la main = ne pas utiliser d'outils même en cas de résistance.

## Slide 76: Reconditionnement d'un ARICO
76
Changer la bouteille :
Enlever la bouteille du dossard.

## Slide 77: Reconditionnement d'un ARICO
77
Changer la bouteille :
Prendre une bouteille pleine et enlever l'opercule protégeant le filetage
Ajuster le détendeur et revisser à la main.

## Slide 78: Reconditionnement d'un ARICO
78
Changer la bouteille :
Ajuster si besoin la sangle à l'aide des crans

## Slide 79: Reconditionnement d'un ARICO
79
Puis serrer la sangle sur la bouteille
Changer la bouteille :

## Slide 80: Reconditionnement d'un ARICO
80
Ouvrir la bouteille afin de vérifier l'étanchéité entre la bouteille et le détendeur.
Refermer la bouteille et purger.
Changer la bouteille :

## Slide 81: Reconditionnement d'un ARICO
81
Mettre de côté tous les matériels ayant subit une agression chimique ou thermique ou ayant rencontré un défaut quelconque.
De retour à la caserne, il sera signalé et remplacé.
Changer la bouteille :

## Slide 82: Reconditionnement d'un ARICO
82
Ranger le matériel à son emplacement d'origine
Changer la bouteille :

## Slide 83: Conclusion
83
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Les règles à respecter avant,
S'équiper d'un ARI,
Contrôle croisé
Reconditionnement d'un ARICO