## Slide 1: Fuite de gaz
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2018 – Version 2

## Slide 2: Fuite de gaz
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître et de mettre en application les DO 2013–010 et 2017-018 sur les opérations de secours sur réseau de gaz naturel.
Rappels risque gaz
Appel des secours
Qualification de la nature et de la gravité de l’évènement
Procédure gaz renforcée
Périmètres de sécurité inter-services
Aggravation, sur-accident, explosion
Méthodologie d’intervention
Retour à la normale
Fuite de gaz enflammée

## Slide 3
Chaque année, de nombreuses fuites sur les réseaux de distribution de gaz naturel sont recensées dans l’ensemble du territoire.
SP et d’autres acteurs du secours ont été victimes d’explosion de gaz, notamment lors de leur intervention pour fuite sur une canalisation de distribution endommagée par choc.
Fuite de gaz
3

## Slide 4
RISQUE
MAXIMUM
Mélange
Trop
pauvre
Mélange
Trop
riche
0% GAZ
100 % GAZ
Domaine
d’explosivité
D A N G E R
LIE
LSE
0% LIE
100% LIE
Domaine de mesure
de l’explosimètre
Alarme 20 % LIE
Quelques rappels sur le risque gaz
4
Notes: Expliquer le schéma récapitulatif

## Slide 5
GAZ | LIE : Limite inférieure d’explosivité % volume | LES : limite supérieure d’explosivité % volume
Méthane (Gaz de ville) | 5,0 | 15,0
Propane | 2,1 | 9,3
Butane | 1,9 | 8,4
Pentane (gaz étalon) | 1,4 | 7,8
Vapeur d’essence | 1,6 | 7,6
Quelques rappels sur le risque gaz
5

## Slide 6
Effet de surpression
Effet thermique
Effet incendie
Effet de projection
Quelques rappels sur le risque gaz
6

## Slide 7
Emanation de gaz peut se transformer en fuite de gaz enflammée
Fuite de gaz enflammée peut, par ses gaz imbrûlés, provoquer une explosion
Explosion due au gaz peut engendrer une fuite de gaz.
Quelques rappels sur le risque gaz
7

## Slide 8
Branchement
Colonne montante
Compteur client
Conduite réseau
Robinet branchement particulier
Organe de coupure
Quelques rappels sur le risque gaz
8

## Slide 9
CTA
Opérateur réseau gaz
Appelant
transfère
Appel des secours
9
informe

## Slide 10
Prise d’appel :
Recueil du maximum d’informations afin de déterminer la mesure et la gravité de l’évènement pour engager les moyens adaptés.
Utilisation d’une grille de réception de l’alerte spécifique et commune.
Actions au CTA
10

## Slide 11
Odeur / très forte émanation / fuite avérée
Type (gaz ville, butane, propane, …)
Habitat : maison particulière, immeuble d’habitation, ERP, milieu industriel…
Localisation : étage, rez-de-chaussée, voie publique…
Actions au CTA
11
Prise d’appel :

## Slide 12
Symptômes des sinistrés : suspicions CO, solvants …
Caractéristiques du réseau (diamètre, pression),
Circonstances de l’accident (travaux…),
Localisation de la fuite.
Actions au CTA
12
Prise d’appel :

## Slide 13
On distingue 2 types de procédures :
PGR
PGC
Actions au CTA
13

## Slide 14
Envoi des secours :
 | Dans construction | Sur VP
Reconnaissance, émanation de gaz | FPT/RGAZ | VLR + FPT/RGAZ + FPT
Fuite de gaz avérée | VLR + FPT/RGAZ + FPT* + VLR/CCC + FNRBC + VPC + VLPC + VSM * Le FPT prendra la RGaz si son centre en dispose | 
Actions au CTA
14

## Slide 15
Alerte et information des autres services :
Police ou gendarmerie
Maire de la commune
Préfecture
SAMU
Opérateurs d’autres réseaux
Autres…
Mise
en
place
de l’opération de
secours
Actions au CTA
15

## Slide 16
La qualification est décidée en fonction des éléments recueillis :
soit à l’appel par les SP qui en informent immédiatement l’opérateur de réseau gaz
soit par le COS présent sur les lieux, après analyse de la situation
soit à l’appel par l’opérateur de réseau gaz qui en informe immédiatement le CTA-CODIS
Nature et gravité de l'évènement
16
Procédure gaz renforcée (PGR) :

## Slide 17
Concerne les fuites de gaz avérées suivantes :
Fuite sur voie publique sans échappement à l’air libre, appelée fuite « fermée »
Nature et gravité de l'évènement
17
Procédure gaz renforcée (PGR) :

## Slide 18
Fuite fermée : définition :
Fuite non visible dont une partie du gaz ne s'échappe pas à l'air libre.
Diffusion n'est pas maîtrisable et peut trouver des cheminements dans le sous-sol et/ou dans les réseaux secondaires (électricité, eau potable, eaux usées, etc.
Environ 6 / an.
Nature et gravité de l'évènement
18
Procédure gaz renforcée (PGR) :
Notes: 18

## Slide 19
Fuite fermée : 2 types de fuites fermées :
Sur le réseau basse pression : le maintien du flux gazeux peut-être privilégié à sa coupure ;
Sur le réseau moyenne pression : Coupure doit-être mise en œuvre en priorité.
Nature et gravité de l'évènement
19
Procédure gaz renforcée (PGR) :
Notes: 19

## Slide 20
Fuite de gaz sur voie publique avec échappement à l’air libre appelée « fuite ouverte »
Demande expresse des SP (chef CTA-CODIS ou COS)
Demande expresse de l’opérateur de réseau gaz
Nature et gravité de l'évènement
20
Procédure gaz renforcée (PGR) :

## Slide 21
Fuite ou présence de gaz dans un bâtiment
Demande expresse des SP
Nature et gravité de l'évènement
21
Procédure gaz renforcée (PGR) :
Demande expresse de l’opérateur de réseau gaz

## Slide 22
La qualification « procédure gaz renforcée » implique :
Mobilisation, dès l’appel, des acteurs concernés.
Moyens plus importants que pour la procédure gaz classique.
Nature et gravité de l'évènement
22
Procédure gaz renforcée (PGR) :

## Slide 23
La qualification « procédure gaz renforcée » implique :
Préparation de la stratégie d’intervention pour l’opérateur réseau gaz dès qualification, en vue de la maîtrise des risques.
Le COS peut, au regard de la situation rencontrée sur le terrain, requalifier l’intervention en « procédure gaz classique », en liaison avec l’intervenant de l’opérateur de réseau gaz.
Nature et gravité de l'évènement
23
Procédure gaz renforcée (PGR) :

## Slide 24
l’engagement des secours SP pour reconnaissance
l’intervention de l’opérateur du réseau gaz
      Le COS détermine la stratégie opérationnelle et éventuellement requalifie l’intervention en « procédure gaz renforcée », en liaison avec l’intervenant de l’opérateur du réseau gaz.
      L’intervention comporte :
Nature et gravité de l'évènement
24
Procédure gaz classique (PGC) :

## Slide 25
      Représentent la majorité des interventions des SP liées au gaz.
      Toute intervention relative à une fuite de gaz nécessite une prudence accrue de la part des intervenants (PGR mal évaluée, odeur suite à fuite de gaz fermée)
      Il importe d’appliquer les dispositions préliminaires d’une PGR :
        Périmètre de sécurité
        EPI complet
Nature et gravité de l'évènement
25
Procédure gaz classique (PGC) :

## Slide 26
      Zone d’intervention composée généralement :
d’une zone d’exclusion
d’une zone contrôlée
d’une zone de soutien
Périmètres de sécurité interservices :
Actions sur les lieux de l'intervention
26

## Slide 27
Zone d’exclusion
Zone contrôlée
Zone de soutien
Périmètres délimitant les différentes zones :
Actions sur les lieux de l'intervention
27
Périmètres de sécurité interservices :
Concerne les 3 dimensions (lignes électriques, éclairage public, survol aérien, tunnels et station métro.

## Slide 28
Définitions :
Zone d’exclusion : zone où les intervenants sont directement exposés aux effets du danger principal.
L’accès y est strictement réglementé et n’est autorisé qu’aux intervenants équipés de tenues de protection adaptées aux risques.
La communication de l’ensemble des intervenants (SP ou opérateurs de réseau de gaz) dans la zone d’exclusion est un facteur de sécurité important à privilégier.
Actions sur les lieux de l'intervention
28
Périmètres de sécurité interservices :
Notes: Définir localement.

## Slide 29
Définitions :
Zone contrôlée : c’est une zone de sécurité et de préparation technique des intervenants en zone d’exclusion.
Zone de soutien : zone d’implantation des moyens SP et des services partenaires.
Elle est tenue par les forces de l’ordre.
Actions sur les lieux de l'intervention
29
Périmètres de sécurité interservices :

## Slide 30
      Premier COS met en place dès son arrivée, un périmètre de sécurité à priori, appelée zone d’exclusion, afin de protéger les populations.
      Périmètre est adapté au risque et prend en compte le maximum d’éléments urbain.
      Zone d’exclusion est adaptée par le COS en fonction de l’évolution du risque.
Actions sur les lieux de l'intervention
30
Périmètres de sécurité interservices :

## Slide 31
Procéder à l’évacuation de la zone d’exclusion sauf décision contraire du COS en situation exceptionnelle (confinement).
Portes voix et ensembles mobiles d’alerte (EMA) peuvent être utilisés.
EMA
Actions sur les lieux de l'intervention
31
Périmètres de sécurité interservices :

## Slide 32
Zone d’exclusion :
  Zone de danger,
  Périmètre de sécurité d’un rayon
  d’environ 50 m déterminé et délimité
  par les SP,
  Périmètre de 110 mètres pour une canalisation de 250 mm avec 8 à 25 bars,
  Réalisée par une rubalise rouge.
Actions sur les lieux de l'intervention
32

## Slide 33
Zone d’exclusion :
  Evacuation par défaut.
  Interdiction d’accès de la zone
  au public et aux personnels
  d’intervention sauf ceux strictement nécessaires.
  Contrôle entrées/sorties si possible,
Actions sur les lieux de l'intervention
33
Notes: 33

## Slide 34
Positionner a priori les engins en dehors de la zone d’exclusion
Contrôle d’accès dans la zone d’exclusion en respectant les principes suivants :
Minimum d’intervenants avec
équipement adapté,
1 Binôme = 1 mission
Minimum de temps d’exposition,
Actions sur les lieux de l'intervention
34
Périmètres de sécurité interservices :

## Slide 35
    En zone d’exclusion, les postes radio sont autorisés sous réserve du respect de l’ensemble des précautions suivantes :
        Allumage avant d’entrer dans la zone,
        Protection au moyen de la sacoche de protection étanche,
        Utilisation minimum sur canal dédié défini par le COS
Actions sur les lieux de l'intervention
35
Périmètres de sécurité interservices :

## Slide 36
En zone d’exclusion tout objet susceptible de générer une énergie d’activation (téléphone, bips, mp3…) est formellement interdit et déposé à l’extérieur de la zone d’exclusion.
X
X
Actions sur les lieux de l'intervention
36
Périmètres de sécurité interservices :

## Slide 37
        Le port de la visière (écran facial)
        recommandé, et mentonnières serrées.
        En zone d’exclusion, les ARI ne sont pas portés a priori, sauf ordre contraire du chef d’agrès ou du COS
Actions sur les lieux de l'intervention
37
Périmètres de sécurité interservices :

## Slide 38
Binôme équipé d’ARI situé en zone contrôlée se tiendra prêt à intervenir pour assurer la sécurité des personnels opérant en zone d’exclusion.
Binôme de sécurité
BAT
+
Zone d’exclusion
Zone contrôlée et de soutien
Actions sur les lieux de l'intervention
38

## Slide 39
Zone d’exclusion
Zone contrôlée
Zone de soutien
La cinétique rapide des opérations pour fuites de gaz justifie que la Zone contrôlée et la Zone de soutien soient confondues.
Actions sur les lieux de l'intervention
39

## Slide 40
Zone de sécurité et de préparation technique
Environ 100 m autour : de la fuite ou de la zone à risque d’explosion
Ce périmètre sera de 180 m sur une PGR dont la canalisation est de 250 mm avec une pression comprise entre 8 à 25 bars ;
Périmètre d’ordre public délimité et tenu par les forces de l’ordre, en lien avec le COS,
Zone contrôlée et de soutien :
Actions sur les lieux de l'intervention
40

## Slide 41
Aggravation, sur-accident, explosion
      Repli réflexe :
      COS doit désigner, une zone de regroupement en cas de danger grave ou imminent
      L’alerte sera diffusée par le déclenchement des 2 tons de tous les véhicules en continu.
Actions sur les lieux de l'intervention
41

## Slide 42
Contact du COS avec le responsable du chantier et le représentant de l’opérateur du réseau gaz s’il est déjà présent.
Actions sur les lieux de l'intervention
42

## Slide 43
Dès son arrivée sur les lieux, l’agent d’intervention et de sécurité :
Prend contact avec le COS,
En accord avec le COS, procède si besoin à des mesures d’explosimétrie pour vérifier la pertinence du périmètre d’exclusion.
Actions sur les lieux de l'intervention
43

## Slide 44
SAPEURS - POMPIERS
DOMAINE D’ACTION
GrDF
RESEAU
Actions sur les lieux de l'intervention
44

## Slide 45
L’agent d’intervention de sécurité ou l’appui terrain du chef d’exploitation :
Rend compte au CE qui décide de la stratégie d’intervention,
Informe le COS sur la stratégie décidée.
Intervenants de l’opérateur du réseau gaz, coordonnés par l’appui terrain du chef d’exploitation, procèdent aux manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du réseau,
Maîtrise de la fuite par l’opérateur de réseau de gaz :
Actions sur les lieux de l'intervention
45

## Slide 46
Fin des opérations de secours :
Mise hors de danger réalisée (à la fois sur le réseau et sur l’environnement) : ce travail est fait par l’opérateur du réseau de gaz et les SP sous l’autorité du COS.
Actions sur les lieux de l'intervention
46

## Slide 47
Fin des opérations de secours :
Mise hors de danger et fin de l’intervention :
Après neutralisation du siège de la fuite, la mise hors danger qui conclut la fin de l’intervention de sécurité ne peut intervenir qu’après :
Vérification de l’absence de risques résiduels raisonnablement décelables (analyse des résultats de mesures d’explosimètrie par ex.),
Mise en œuvre d’éventuelles mesures complémentaires (ventilation de locaux par exemple).
Actions sur les lieux de l'intervention
47

## Slide 48
Fin des opérations de secours :
Les intervenants de l’opérateur du réseau gaz ne peuvent quitter les lieux qu’après accord du COS.
Levée partielle du dispositif par décision du DOS sur proposition du COS.
Actions sur les lieux de l'intervention
48

## Slide 49
Retour à la normale :
1 – Engagement des opérations techniques de remise en état du réseau sous la responsabilité de l’opérateur concerné, si nécessaire.
2 – Remise en service des autres fonctionnalités :
Actions sur les lieux de l'intervention
49
Circulation …
Signalisation lumineuse
Circulation autres fluides

## Slide 50
Retour à la normale :
3 - Réintégration des locaux par les sinistrés dans la mesure du possible, organisée par les services de police, sur décision du DOS.
Actions sur les lieux de l'intervention
50
4 - Engagement d’une action d’aide aux sinistrés (maire) :
Récupération d’effets personnels…
Aide sociale
Relogement

## Slide 51
Pas de danger d'explosion : Ne pas éteindre la fuite enflammée.
Éviter la propagation, protection,
Fuite de gaz enflammée
51

## Slide 52
Fermeture de la vanne avec protection d'une LDV.
Fuite de gaz enflammée
52

## Slide 53
Fermeture de la vanne avec protection d'une LDV.
Fuite de gaz enflammée
53

## Slide 54
Clefs à gaz :
Matériels
54
Chaque FPT est doté de clefs de barrage permettant de fermer l'ensemble des robinets de branchements enterrés et en coffrets existant sur le département et la métropole de Lyon,
Ces clefs permettent de barrer le gaz sur les robinets de branchements à empreinte rectangulaire de 20 mm et sur ceux possédant des carrés de manœuvre de 14, 22, 23, 30, 40 et 50 mm en effectuant un demi-tour vers la droite (sens du vissage).

## Slide 55
Clefs à gaz :
Matériels
55
Une vigilance particulière devra être observée lors de l'utilisation de la clef fontanière de 50 mm.
En effet celle-ci permet également de fermer
les robinets de réseau que seul GrDF est habilité
à manœuvrer.

## Slide 56
Clefs à gaz :
Matériels
56
Rappel des modèles de plaques de repères

## Slide 57: Valise RGAZ :
Matériels

## Slide 58
Matière plastique résistant avec mousse prédécoupée,
Insubmersible,
Etanche,
Identifiée,
Matériels
Valise RGAZ :
Notes: Résiste à 180 kg
Possibilité de faire le vide d ’air
Coût : 5600,00 accessoires compris
3 identification
- logo
-code CTA
-code logistique

## Slide 59
Explosimètre ALTAIR
Matériels
Valise RGAZ :
Notes: -Le matériel antidéflagrant est en bronze
- Contrôler le révetement
-Cutter il faut dévisser pour utilisation Permet de tailler les pignoches ou couper un morceau de bande

## Slide 60
Non anti-déflagrant mais anti-étincelle
Pince multiprises
Deux tournevis (8 et 5,5)
Matériels
Valise RGAZ :
Notes: -Le matériel antidéflagrant est en bronze
- Contrôler le révetement
-Cutter il faut dévisser pour utilisation Permet de tailler les pignoches ou couper un morceau de bande

## Slide 61
Maillet caoutchouc
« Pinoches »
Ces « pinoches » sont interdites pour
obturer une fuite de gaz naturel
(basse ou moyenne pression) se
trouvant sur les ouvrages en
immeubles exploités par GrDF (NSO
2016-014).
Matériels
Valise RGAZ :
Notes: -Le matériel antidéflagrant est en bronze
- Contrôler le révetement
-Cutter il faut dévisser pour utilisation Permet de tailler les pignoches ou couper un morceau de bande

## Slide 62
Bombe moussante
  Agiter avant emploi
  Pulvérisation légère
Anticorrosive
Recommandation d'usage
Matériels
Valise RGAZ :
Notes: Pression chaleur
inflammable gaz propulseur
ventilation les locaux
protection ozone

## Slide 63
Pour obstruer :
  tuyau
  Cuve
Malléable
Association possible avec "pinoches"
Anticorrosive
Matériels
Valise RGAZ :

## Slide 64
Permet la délimitation temporaire de la zone
Périmètre de sécurité
Matériels
Valise RGAZ :
Notes: Attention récupérer la bande après intervention(juridique)
Laisser rubalise traditionnel si chantier

## Slide 65
Clef en croix « multi G » zinguée :
    carré femelle de 14
    triangle femelle de 11
    rectangle 4,5 X 9 (porte gaine)
    carré mâle conique 5 à 7 mm pour anciennes fermetures
Recommandée par GrDF
Pour 80 % des coffrets gaz
Pas anti-étincelle
Matériels
Valise RGAZ :
Notes: Clé 273,00 pas de stock

## Slide 66
Craies grasses :
2 couleurs (fonction des supports)
Pas de règle précise pour l’inscription :
  « appartement visité »
  « gaz barré »
  …...
Matériels
Valise RGAZ :

## Slide 67
Cutter :
Permet de tailler les « pinoches »
Permet de couper un morceau de bande
...
Matériels
Valise RGAZ :

## Slide 68
Fiche inventaire de la valise
Fiche fonctionnement explosimètre
Matériels
Valise RGAZ :

## Slide 69
Etiquettes GAZ :
Matériels
69
NIO 2010-073 impose aux SP d'apposer, sur les organes de coupure manœuvrés et barrés par les SP, une étiquette au moyen de collier "rislan"
A pour objectif d'optimiser la sécurité et d'éviter toutes remises en état intempestives suite à notre intervention.

## Slide 70: Conclusion
70
Année : 2018
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Rappels risque gaz
Appel des secours
Qualification de la nature et de la gravité de l’évènement
Procédure gaz renforcée
Périmètres de sécurité inter-services
Aggravation, sur-accident, explosion
Méthodologie d’intervention
Retour à la normale
Fuite de gaz enflammée