## Slide 1: Rôle de l'équipier BREC
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 – version 4

## Slide 2: Rôle de l'équipier BREC
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître votre rôle au sein du binôme de reconnaissance lors des différentes reconnaissances possibles.
Objectifs des reconnaissances
Accès aux locaux à visiter
Différentes reconnaissances
Repérer les accès – les itinéraires
Équipement de base
Méthodes de reconnaissance
Rôle de l'équipier BREC

## Slide 3: Introduction
Phase primordiale  dès l’arrivée sur les lieux du 1er véhicule et se poursuit jusqu’au départ du dernier engin de l’intervention
Reconnaissance.
Doivent être :
        Complètes,
        Systématiques,
        Méthodiques,
        Permanentes.

## Slide 4: Objectifs des reconnaissances
4
Opérations consistant à explorer tous les endroits menacés par l’incendie et tout lieu concerné afin :
Réaliser les sauvetages, les mises en sécurité, l’évacuation ou le confinement

## Slide 5: Objectifs des reconnaissances
5
S’approcher le + près possible du foyer pour juger de son emplacement, de son étendue, de sa nature et des risques d’extension .

## Slide 6: Objectifs des reconnaissances
6
Déterminer le mode d’extinction approprié, les points d’attaque et les cheminements à suivre pour y parvenir ;

## Slide 7: Objectifs des reconnaissances
7
Apprécier la structure, la configuration du bâtiment, et des dispositifs de sécurité (Tirer Lâcher, commande de désenfumage, barrage des fluides, etc.).

## Slide 8: Objectifs des reconnaissances
BREC = «les yeux» du COS et doivent faire un compte-rendu structuré clair et précis.
Modes de transmission CR  vive voix et/ou radio.
Tous les locaux dans l’environnement de l’incendie et ceux soumis aux fumées et/ou à l’incendie doivent être reconnus, même ceux considérés comme évacués.

## Slide 9: Objectifs des reconnaissances
Utilisation d'un plan d'évacuation lorsqu'il est existant,

## Slide 10: Objectifs des reconnaissances
 à visiter en priorité et à évacuer selon la situation.

## Slide 11: Objectifs des reconnaissances
11
Caméra thermique  localisation du foyer, volumes touchés par les gaz chauds.

## Slide 12: Accès aux locaux à visiter
12
Accéder aux locaux  matériel de forcement.

## Slide 13: Qui ?
13

## Slide 14: Qui ?
14
COS lui-même ou d’autres CA.

## Slide 15
15
Binôme  Sans matériel spécifique dans les zones de danger mineur.
Qui ?

## Slide 16
16
Binôme  ARI (masque en attente) dans les zones confinées qui pourront être touchées par les fumées, gaz...
Qui ?

## Slide 17
17
Binôme  ARI coiffés dans les zones touchées par les fumées et gaz avec de la visibilité.
Qui ?

## Slide 18
18
Binôme  ARI coiffés, ligne guide et liaison personnelle, caméra thermique, dans les zones confinées et enfumées sans visibilité.
Qui ?

## Slide 19: Différentes reconnaissances
19

## Slide 20: Différentes reconnaissances
20
Avec ligne guide :
Réalisées par 1 ou des équipes
Rechercher des foyers, des victimes dans les locaux touchés par l'incendie.
Choix du type de reconnaissance  COS.

## Slide 21: Différentes reconnaissances
21
Avec ligne guide : équipement de base
Chef
Equipier
A.R.I.
A.R.I.
Radio +
équipement de tête
Cagoule de fuite
Lampe
Lampe
Liaison personnelle
Liaison personnelle
Caméra thermique
Ligne guide

## Slide 22: Différentes reconnaissances
22
Avec Ets. Hydraulique : équipement de base
Chef
Equipier
A.R.I.
A.R.I.
Radio +
équipement de tête
Cagoule de fuite
Commande
Lampe
Lampe
Liaison personnelle
Liaison personnelle
1 lance + 1 tuyau
2 tuyaux

## Slide 23: Différentes reconnaissances
23
Avec ligne guide :
Développé dans le cours : ARICO Parcours opérationnel
Mis en application en SEM JSP 4.

## Slide 24: Différentes reconnaissances
24
Sans ligne guide :

## Slide 25: Différentes reconnaissances
25
Sans ligne guide : équipements de base
Chef | Equipier
A.R.I. | A.R.I.
Radio + équipement de tête | Commande
Cagoule d'évacuation | 
Caméra thermique si disponible | 
Lampe | Lampe
Courroie équipier | Courroie équipier

## Slide 26
Sans ligne guide :
 S'enregistre auprès de son contrôleur, prend les consignes
Différentes reconnaissances

## Slide 27
Sans ligne guide :
Différentes reconnaissances
45 minutes 
    Temps de reconnaissance sous ARI
    Temps de reconnaissance masque en attente.
En fin de réserve d’air ou lorsque les 45 minutes sont écoulées le binôme rend compte.

## Slide 28
Sans ligne guide consistent à :
Différentes reconnaissances
Localiser, évacuer ou confiner les personnes;
Mener des investigations dans un périmètre proche ou éloigné du sinistre ;
Rechercher d’autres accès au sinistre ;
Contrôler les courettes intérieures et
rechercher d’éventuelles victimes ;

## Slide 29
Sans ligne guide consistent à :
Différentes reconnaissances
Vérifier l’évacuation des ascenseurs et
des monte-charges, les bloquer en position
ouverte au niveau d’accès des secours ;
Vérifier la mise en œuvre et le bon fonctionnement des moyens de secours ;

## Slide 30
Sans ligne guide consistent à :
Différentes reconnaissances
Vérifier l’absence ou la présence de fumée ou de points
chauds dans les bâtiments contigus au sinistre ;
Inspecter la face arrière du bâtiment sinistré ;
Conduire toutes les actions définies  COS

## Slide 31
Sans ligne guide :
Différentes reconnaissances
Pendant la reconnaissance :
Ouverture de toutes les portes, recherche dans toutes les pièces ;
Ventiler au plus tôt afin d’améliorer la visibilité si le lieu n’est pas touché par le foyer ;

## Slide 32
Sans ligne guide :
Différentes reconnaissances
Pendant la reconnaissance :
Rendre compte immédiatement au COS, de tout évènement particulier exemple : risque de propagation du feu à N+1, découverte d’une victime...

## Slide 33
Sans ligne guide :
Différentes reconnaissances
Pendant la reconnaissance :

## Slide 34: Accès et itinéraires
34

## Slide 35: Accès et itinéraires
35
Dénomination des faces :

## Slide 36: Accès et itinéraires
36
Itinéraires :
Binôme
 Emprunte un cheminement
 Doit être sûr que cet itinéraire est libre de tout obstacle.

## Slide 37: Accès et itinéraires
37
Itinéraires :
De repli : Cheminement emprunté pour rejoindre l’accès par lequel le ou les binômes se sont engagés dans la structure.
L’accès au cheminement doit être connu
de tous.

## Slide 38: Accès et itinéraires
38
Itinéraires :
Progression difficile : Binôme doit rechercher d’éventuels itinéraires débouchant sur une issue ou une zone protégée
 Itinéraire de secours.

## Slide 39: Accès et itinéraires
39
Itinéraires :
De secours : Cheminement emprunté pour accéder à une issue de secours, lorsque l’itinéraire de repli n’est plus praticable ou en cas de difficulté.
Peut être utilisé dans le cas de l’extraction d’une victime lorsque cet itinéraire est plus court que l’itinéraire de repli.

## Slide 40: Accès et itinéraires
40
Itinéraires :
De secours : Ouvrant choisi pour permettre l’extraction du ou des binôme(s) engagé(s).

## Slide 41: Accès et itinéraires
41
Itinéraires :
En infrastructure :
Rare de disposer de plusieurs issues de secours (ex : accès unique à une cave ou une réserve de magasin, issues de secours dans les parcs de stationnement tous les 40 mètres, etc.).
Principe de sauvegarde implique l’engagement minimum (personnel, temps, distance).

## Slide 42: Accès et itinéraires
42
Itinéraires :
En infrastructure :
COS  issues de secours et itinéraires de secours du rez-de-chaussée jusqu’au 2ème étage au moyen d’échelle à coulisse.

## Slide 43: Accès et itinéraires
43
Itinéraires :
En infrastructure :
Du 3ème à la hauteur atteinte par un MEA,

## Slide 44: Accès et itinéraires
44
Itinéraires :
En infrastructure :
 Sauvetages et mises en sécurité priment dans l’emploi des échelles.
Echelles dédiées aux issues de secours et doivent être déclarées indisponibles pour toute autre mission, sauf sauvetage imminent et imprévu.

## Slide 45: Accès et itinéraires
45
Situations restreignant la création d’1 ou des issues de secours :
Accès direct à la zone de feu ou à un volume totalement enfumé ;
Accès contre le tirage ;
Défaut de stabilité du sol ;
Dimensions de l'ouvrant ne permettant pas l'évacuation du personnel ;
Assurance de la maîtrise de l'apport d'air.

## Slide 46: Méthode de reconnaissance
46

## Slide 47: Méthode de reconnaissance
47

## Slide 48: Méthode de reconnaissance
48
Règles de progression :
Utilisations des matériels facilitant leurs recherches (caméra thermique, outils de forcement…) ;
Recherches  pièce par pièce (ouvrir toutes les portes) en veillant aux signes de présence de victimes (appels à l’aide, bruits…) ;

## Slide 49: Méthode de reconnaissance
49
2 porteurs restent reliés entre eux par la liaison personnelle du CE.
Equipier est relié à la ligne guide.
Règles de progression :
CA ou contrôleur  guide main droite ou guide main gauche.

## Slide 50: Méthode de reconnaissance
50
CA ou contrôleur  guide main droite ou guide main gauche.
Règles de progression :

## Slide 51: Méthode de reconnaissance
51
Attaque : 1 + grande liberté de mouvement peut être nécessaire.

## Slide 52: Méthode de reconnaissance
52
Lecture du feu permanente réalisée par l’équipe.
 Points à vérifier : B.F.F.C.O.S.
Bâtiment,
Flamme,
Fumée,
Chaleur,
Ouvrant,
Son.

## Slide 53: Méthode de reconnaissance
53
 Conditions d’engagement le permettent : vision à 360°.

## Slide 54: Méthode de reconnaissance
54
Binôme muni d’une lance se partage la mission :
Chef progresse, réalise la lecture du feu en permanence. Agit avec sa lance et mesure l’efficacité de ses actions réalisées.
Equipier fait suivre le tuyau et veille à la sécurité du binôme. Surveille l’environnement, assure l’itinéraire de repli.

## Slide 55: Méthode de reconnaissance
55
Binôme respectera guide main gauche ou droite pendant toute la durée de la reconnaissance ou l'exploration.
Amarrage dans les angles  Ne constitue pas une sécurité suffisante pour être faite systématiquement.

## Slide 56
56
Porteurs  demi-tour lorsque :
Manomètre indique la moitié de la pression de départ,
Contrôleur leur demande.
Détecteur d'immobilité d'un autre binôme se déclenche.
Méthode de reconnaissance

## Slide 57: Rôle de l'équipier
57

## Slide 58: Rôle de l'équipier
58
Participe à la reconnaissance.
Est le garant du cheminement.
Fait suivre le tuyau
Surveille l’environnement
Assure l’itinéraire de repli.

## Slide 59: Rôle de l'équipier
59
Se tient à la distance de la longueur d’un bras, pour le cas échéant, de tirer vers l’arrière le CE pour lui éviter d’être atteint par la chute de débris ou tout autre effet du feu.

## Slide 60: Rôle de l'équipier
60
Assure la sécurité du binôme.
Dispose la ligne guide de façon à garantir un retour sûr et rapide.
S’assure du bon déroulement de la ligne guide

## Slide 61: Rôle de l'équipier
61
Amarre la ligne guide à un point fixe à l’extérieur et est relié à la ligne guide.

## Slide 62: Rôle de l'équipier
62
En exploration, reste au contact du mur en balayant devant et sur le côté.

## Slide 63: Rôle de l'équipier
63
CE  en liaison longue pour faire une reconnaissance latérale (pièce par exemple).
Equipier, reste à la porte, la maintient, garde le contact (visuel et/ou auditif et/ou à la voix) observe les fumées et reste attentif à tout changement de situation.

## Slide 64: Rôle de l'équipier
64
CE
Peut pas réaliser la reconnaissance complète de la pièce,
Revient chercher l’équipier et poursuivent la reconnaissance.
Après avoir visité une pièce, le surplus de ligne
guide peut être enroulé sur le touret.

## Slide 65: Conclusion
65
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Objectifs des reconnaissances
Accès aux locaux à visiter
Différentes reconnaissances
Repérer les accès – les itinéraires
Équipement de base
Méthodes de reconnaissance
Rôle de l'équipier BREC