## Slide 1: Système d’information et de communication
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 2

## Slide 2: Système d’information et de communication
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les différents systèmes d’information et de communication et leurs utilisation.
Utilisation technique
Utilisation opérationnelle

## Slide 3: Introduction
Chaque SP se doit de connaître l'utilisation opérationnelle des postes radios et le fonctionnement des réseaux.
Il est fréquent que lors d'intervention, un équipier se voit confier la tenue du tableau de contrôle ARICO.
Lors des explorations ou de reconnaissances, les binômes utilisent la radio avec les équipements de tête.
L'histoire nous montre aussi, malheureusement, que lors de catastrophes ou d'événement particulier un seul SP reste en état de demander des renforts.

## Slide 4: Utilisation technique
4
Différents réseaux :
Connaissances élémentaires :
Canal : Appareils émetteurs-récepteurs sont conçus pour fonctionner uniquement sur certaines fréquences.
Fréquences peuvent être mises en service par simple manœuvre d’un commutateur à plusieurs positions (rotateur) ou de boutons repérés par un chiffre.
Chacune de ces positions est nommée canal et correspond à une fréquence.

## Slide 5: Utilisation technique
5
Différents réseaux : Connaissances élémentaires :
Stations fixes : Equipent le CTA/ CODIS et les casernes.

## Slide 6: Utilisation technique
6
Différents réseaux : Connaissances élémentaires :
Stations mobiles : Postes radios embarqués dans les véhicules (B.E.R : Base Émettrice Réceptrice).
ANTARES

## Slide 7: Utilisation technique
7
Différents réseaux : Connaissances élémentaires :
Stations portatives : Postes utilisés par les chefs d'agrès (E.R.M : Émetteur Récepteur Mobile), pouvant être transportés sur le terrain.
Deviennent mobile lorsque le poste est introduit dans le boîtier adaptateur du véhicule (BIV : boîtier interface véhicule).

## Slide 8: Utilisation technique
8
Différents réseaux : Organisation du réseau :
Lorsque plusieurs stations communiquent entre elles cela constitue un réseau.
La couverture est départementale. Chaque département est doté d'une infrastructure radio

## Slide 9: Utilisation technique
9
Différents réseaux : Organisation du réseau :
Mise sous tension du terminal radio : celui-ci s'authentifie sur le réseau
 Possible de communiquer avec un autre poste.

## Slide 10: Utilisation technique
10
Réseaux départementaux sont interconnectés entre eux = réseau national.
Différents réseaux : Organisation du réseau :

## Slide 11: Utilisation technique
11
Différents réseaux : Organisation du réseau :
Station directrice : CTA
Station secondaire

## Slide 12: Utilisation technique
12
O.B.N.S.I.C. : Ordre de Base Nationale des Systèmes d‘Informations et de Communication de la sécurité civile définit l'organisation et fixe les règles de l'architecture des transmissions au niveau national, zonal, départemental et tactique.
Différents réseaux :

## Slide 13: Utilisation technique
13
Ordre de base départemental des systèmes d’information et de communication :
Précise l’organisation des transmissions du département, notamment ceux précisés dans les schémas (SACR par exemple), plans Orsec et règlements comme le RO.
L’OBDSIC est arrêté par le préfet du département.
Différents réseaux : OBDSIC :

## Slide 14: Utilisation technique
14
Ordre particulier des transmissions :
Précise à l’avance l’organisation des transmissions mise en œuvre pour répondre dans le plan d’intervention.
Est établi sous la forme d’un schéma
Exemples de 2 OPT du SDMIS :
Différents réseaux : OPT :

## Slide 15: Utilisation technique
15
Différents réseaux : OPT :

## Slide 16: Utilisation technique
16
Différents réseaux : OPT :

## Slide 17: Utilisation technique
17
Différents réseaux : OCT :
Ordre complémentaire des transmissions :
Définit pour une opération de secours donnée,
Est établi par le COS conformément aux règles fixées.
Est adapté au fur et à mesure de l’évolution des besoins de l’opération.

## Slide 18: Utilisation technique : ANTARES
18
Réseau cellulaire (comparable aux réseaux de téléphonie mobiles GSM) de radiocommunications numériques.
ANTARES : Adaptation
Nationale
des Transmissions
Aux
Risques
Et aux
Secours
Constitue le réseau de transmission utilisé par les SP pour leurs missions opérationnelles quotidiennes.

## Slide 19: Utilisation technique : ANTARES
19
ANTARES s'appui sur l'infrastructure INPT (Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions) qui est un réseau numérique chiffré. Il n'est donc pas possible de le scanner (par les journalistes par exemple).
SDMIS est donc un client du réseau INPT fourni par l'Etat.
Ce réseau mis en place en 2010, permet en termes de fonctionnalité, d'utiliser :
Pour la phonie : les communications relayées (COM) et les canaux tactiques directs (DIR),
Pour les données : les status et la géolocalisation.

## Slide 20: Utilisation technique : ANTARES
20
Chaque terminal dispose d’une adresse explicite unique le R.F.G.I :
Identification sur ANTARES :
Réseau
Flotte
Groupe
Identifiant
6
9
0
2
5
0
1
1
2
Département
Sécurité
civile
Type engin
Numéro terminal

## Slide 21: Utilisation technique : ANTARES
21
Groupe imposé par la réglementation :
Identification sur ANTARES :
VTU
84
VPL
78
EP 24
61
EP 30
60
CCFM
51
CFFL
50
FMOGP
36
FPT
32
FPTL
31
VPI
30
VSRM
27
VSRL
26
VSAV
21
VSAB
20
CODIS
18
SAMU
15
Engins
G

## Slide 22: Utilisation technique : ANTARES
22
Identification sur ANTARES :
VLHR
103
32
6902
FPT 060·201
FPT 060
ROCHAT
102
61
6902
EPC 209
EPC
ROCHAT
106
20
6902
VSAV·213
VSAV
ROCHAT
105
20
6902
VSAV·212
VSAV
ROCHAT
104
20
6902
VSAV·211
VSAV
ROCHAT
101
82
6902
VLHR·119
102
32
6902
FPT120·102
FPT120
CORNEILLE
101
32
6902
FPT 060·101
FPT 060
CORNEILLE
100
61
6902
EPC 109
EPC
CORNEILLE
103
20
6902
VSAV·113
VSAV
CORNEILLE
102
20
6902
VSAV·112
VSAV
CORNEILLE
101
20
6902
VSAV·111
VSAV
CORNEILLE
I
G
RF
SIGLE
TYPE
CS
CORNEILLE

## Slide 23: Utilisation technique : ANTARES
23
Chaque poste est affecté à un engin : il n'est pas permis d'échanger les postes entre les  véhicules.
En cas de perte ou de vol d'un terminal, le poste est rendu inutilisable à distance grâce à son RFGI.
Identification sur ANTARES :

## Slide 24: Utilisation technique : ANTARES
24
Communications passent par un relais secondaire qui les renvoient sur le relais principal.
Destiné à mettre en liaison les moyens opérationnels et le CTA/CODIS.
Mode relayé :

## Slide 25: Utilisation technique : ANTARES
25
Communications relayées dénommées COM sont divisées en :
COM opérationnelles départementales :
OPE 1 : tous les CA veillent par défaut cette COM ;
OPE 2 : débordement de OPE 1 ;
Mode relayé :

## Slide 26: Utilisation technique : ANTARES
26
COM secours et soins d'urgence :
SSU 1 : communication à utiliser lors de la transmission des bilans rouges vers le SAMU ;
SSU 2 : mode secondaire pour la transmission des bilans verts et simplifiés.
Mode relayé :

## Slide 27: Utilisation technique : ANTARES
27
COM autorité : Poste radio programmé avec le profil autorité, elle dessert les communications inter-service de niveau préfectoral.
COM spéciale (SPE) : Sont utilisables suivant les ordres particuliers des transmissions (OPT) ;
Tous les terminaux connectés au réseau départemental entendent mon message.
Mode relayé :

## Slide 28: Utilisation technique : ANTARES
28
Canaux tactiques : canaux DIR (Direct).
Permettent la communication à l'intérieur d'une même intervention sans gêner le fonctionnement des réseaux relayés car ils fonctionnement de poste à poste(s).
Mode DIR :

## Slide 29: Utilisation technique : ANTARES
29
Communications n'utilisant pas les relais du réseau, leur portée est limitée à la puissance du poste émetteur soit :
2 kilomètres environ pour les postes portatifs (2 Watts) ;
10 kilomètres environ pour les postes mobiles (10 Watts) ;
Environ 3 à 5 km de portatif à mobile.
Seuls les terminaux à portée de couverture de mon terminal entendent mon message.
Mode DIR :

## Slide 30: Utilisation technique : ANTARES
30
SDMIS dispose des DIR suivantes :
Niveau 1 / 2 : entre chef de colonne et CDG.
Niveau 3 / 4 : entre CA et CDG ou entre 2 CA.
Niveau 3 / 4 : entre CA et ses binômes.
Mode DIR :

## Slide 31: Utilisation technique : ANTARES
31
Canaux :
Numéro répertoire
Numéro COM ou DIR
Noms
1
614
Tactique niveau 3 / 4
2
633
3
654
4
673
5
602
Tactique niveau 1 / 2
6
910
RIP
7
DIR 1
Interservice tactique

## Slide 32: Utilisation technique : ANTARES
32
Canaux :
Numéro répertoire
Numéro COM ou DIR
Noms
8
618
Liaison air / sol
9
685
Liaison binômes
10
270
CDT 1
11
269
OPE 1
12
272
SSU 1
13
273
SSU 2
14
274
OPE 2

## Slide 33: Utilisation technique : ANTARES
33
Utilisation des status permet de réduire les volumes de transmission au profit des messages.
Sont des messages prédéfinis concernant les changements d'état de l'engin ou la demande de parole.
9 status sont possibles, directement accessibles depuis le clavier du poste :
Les status :

## Slide 34: Utilisation technique : ANTARES
34
Les status :
Numéro
Libellé
1
Parti
2
Sur les lieux
3
Message
4
Message URGENT
5
Transport centre hospitalier (C.H.)
6
Arrivée centre hospitalier (C.H.)
7
Disponible sur secteur
8
Indisponible
9
Rentré à la caserne

## Slide 35: Utilisation technique : ANTARES
35
Les status :

## Slide 36: Utilisation opérationnelle
36
Les messages : Les différents messages lors d'une intervention et leur chronologie :
Départ de la caserne (status 1),
Sur les lieux (status 2),
Message de situation (ambiance) (status 3) puis phonie,
Message flash ou de renforts (status 3 dans certains cas status 4) puis phonie,
Messages de renseignements (status 3) puis phonie,
Message au SAMU (demande de parole en phonie),
Transport hôpital (status 5),
Arrivée hôpital (status 6),
Retour disponible sur secteur (status 7),
Indisponible (status 8),
Rentré à la caserne (status 9).

## Slide 37: Utilisation technique : ANTARES
37
Terminaux sont équipés d'une touche de détresse
L'activation se fait avec un appui long (3 s).
En cas d'urgence (sécurité des personnels) tout SP peut utiliser le bouton d'appel d'urgence sur les portatifs ou les mobiles.
Appel de détresse :

## Slide 38: Utilisation technique : ANTARES
38
Deux modes existent :
En mode DIR, seuls les postes à proximités reçoivent l'appel et peuvent établir une liaison phonique sur le canal SOS DIR.
En mode relayé, l'appel est transmis uniquement au CTA/CODIS, ce dernier établit alors la communication sur COM SOS.
Appel de détresse :

## Slide 39: Utilisation technique : ANTARES
39
TPH 700 :
Description des matériels :

## Slide 40: Utilisation technique : ANTARES
40
TPH 700 : Marche / arrêt :
Mise en marche du terminal :
Appui long sur la touche verte jusqu’à allumage de la LED
Description des matériels :

## Slide 41: Utilisation technique : ANTARES
41
TPH 700 : Marche / arrêt :
Arrêt du terminal :
Appui long sur la touche verte, puis acquittement du
message de confirmation avec la touche
Description des matériels :
?
Voulez vous éteindre le terminal ?
Oui
Non

## Slide 42: Utilisation technique : ANTARES
42
TPH 700 : Ecran d'accueil :
Dans cette configuration : Aucun canal sélectionné : pas de possibilité d’émission et de réception.
Description des matériels :
Mode direct (DIR).
Mode relayé (TKG).
Profils ( discret, normal, bruyant)
Répertoire.

## Slide 43: Utilisation technique : ANTARES
43
Emettre avec un TPH 700 :
Pour passer en émission, appuyer sur l’alternat
et attendre que la LED rouge s’allume.
Description des matériels :

## Slide 44: Utilisation technique : ANTARES
44
TPH 700 : Changement de canal :
Accès en appuyant sur le rotateur ;
Sélection du canal en surbrillance ;
Validation automatique après choix du canal.
OU
Accès à partir de l’écran d’accueil, navigateur haut ;
Sélection du canal avec le navigateur haut/bas ;
Validation en appuyant sur OK.
Description des matériels :

## Slide 45: Utilisation technique : ANTARES
45
Boîtier émetteur récepteur - BER :
Description des matériels :

## Slide 46: Utilisation technique : ANTARES
46
BER : Marche / arrêt :
Mise en marche du terminal :
Appui sur le rotateur.
Arrêt du terminal :
Appui long sur le rotateur.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 47: Utilisation technique : ANTARES
47
BER : Ecran d'accueil :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 48: Utilisation technique : ANTARES
48
BER : Emettre avec un BER :
Pour passer en émission, appuyer sur
l’alternat et attendre que la LED rouge s’allume.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 49: Utilisation technique : ANTARES
49
BER : Changement de canal :
Description et fonctionnement détaillés des matériels :
ANTARES

## Slide 50: Utilisation technique : ANTARES
50
RIP : relais indépendant portable
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 51: Utilisation technique : ANTARES
51
RIP : relais indépendant portable
Sont mis en place lorsque la communication sur le terrain est impossible entre 2 véhicules
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 52: Utilisation technique : ANTARES
52
Remorque satellite : RSAT
SDMIS dispose d'une remorque satellite dénommée RSAT.
Moyen mis à disposition par l'Etat : permet d'établir des communications entre l’intervention, CTA/CODIS et COD voire le COZ ou le COGIC.
Utilisation départementale, zonale voire nationale.
Description des matériels :

## Slide 53: Utilisation technique : ANTARES
53
Remorque satellite : RSAT
Permet de réaliser :
Liaisons téléphoniques satellitaires,
Réseau téléphonique local (bulle DECT),
Visioconférence
Transmissions de données informatiques (internet et intranet),
Création d'une bulle Wi-Fi,
Connexion au système ARTEMIS en mode Web.
Description et fonctionnement détaillés des matériels :

## Slide 54: Utilisation opérationnelle
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Règles d’exploitation qui fixent la forme et la succession des communications échangées sur le réseau.
Cette procédure a pour but :
Utiliser un vocabulaire et un langage compris par tous,
Permettre un gain de temps et simplifier la conversation,
Faciliter l’identification des stations

## Slide 55: Utilisation opérationnelle
55
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Toute station doit s’assurer avant d’émettre qu’aucune communication n’est en cours sur le canal.
Tout terminal devra obtenir la parole de la station directrice (CTA) pour établir une communication en phonie.

## Slide 56: Utilisation opérationnelle
56
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau :
Avant de parler, la phrase doit être construite mentalement :
Articuler ;
S’assurer d’être sur le bon canal,
Ne pas hurler dans le micro ;
Transmettre les textes de message en tranches de phrases courtes;
Parler à allure normale.

## Slide 57: Utilisation opérationnelle
57
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Être précis, concis et utiliser des mots percutants (affirmatif, négatif, vu, exact, impossible, prêt, etc.) ;
Discrétion sur les informations échangées,
Ne pas considérer un message transmis, sans accusé de réception
Eviter d’introduire l’interjection « euh » à la fin des mots ;
Observer la procédure réglementaire.

## Slide 58: Utilisation opérationnelle
58
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
D'autres part,
Silence dans le véhicule et, éventuellement, arrêter l’avertisseur sonore ;
Ne doit commencer à parler devant le micro qu’après avoir appuyé sur l'alternat et attendre que la LED rouge s'allume. Le système de relais ne s’enclenche qu’après un certain délai.
Evite de souffler ou de siffler dans le micro avant de commencer à transmettre ;

## Slide 59: Utilisation opérationnelle
59
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
D'autres part,
Proscrire les apartés pendant la transmission d’un message ;
Message est long : le diviser en plusieurs « blocs », de 10 à 30 secondes, espacés par des silences de 3 secondes afin de permettre la procédure d’interruption ;

## Slide 60: Utilisation opérationnelle
60
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Pratiques suivantes sont formellement interdites :
La violation du silence radio,
Conversation privée entre opérateurs,
Transmission sans autorisation dans un réseau dirigé, sauf pour certains messages.
Emploi d’abréviation autres que celles qui sont réglementaires,
Emploi d’un langage indécent ou familier.

## Slide 61: Utilisation opérationnelle
61
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Pour demander la parole, l'utilisateur emploie soit :
Le status 3 (ou le status 4 pour une demande de parole urgente)
A la réception de l'autorisation de transmettre par le CTA, l'utilisateur emploie la procédure radio classique.

## Slide 62: Utilisation opérationnelle
62
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Exemple : status 3 par le VSAV 2 Confluence,
Réception de la demande par le CODIS 69,
Le CODIS 69 transmet par phonie sur le canal approprié :
VSAV 2 Confluence ICI CODIS 69 transmettez !
Prise de parole par le VSAV 2 :
CODIS 69 ICI VSAV 2 Confluence, je suis en présence….

## Slide 63: Utilisation opérationnelle
63
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Pour demander la parole, l'utilisateur emploie soit :
La procédure radio classique depuis un portatif (ou échec du status)
CODIS 69 ICI VSAV 1 Rochat pour message !

## Slide 64: Utilisation opérationnelle
64
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Pour le status 4 (ou pour l'appel de détresse), le message commencera par :
URGENT, URGENT, URGENT, CODIS 69 ICI FPT…………
A la réception de ce message tous les autres postes doivent cesser d'émettre, afin que le CODIS puisse donner la parole au poste.

## Slide 65: Utilisation opérationnelle
65
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Organisation de l'Aviation Civile Internationale :
Procédure à utiliser pour transmettre les mots difficilement compréhensibles et également les noms propres qui ne doivent jamais être transmis en clair.

## Slide 66
A
a
Alpha
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 67
B
Bravo
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 68
C
Charlie
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 69
D
Delta
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Δ

## Slide 70
E
Echo
Ohé !
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Ohé !
Ohé !
Ohé !

## Slide 71
F
Fox trot
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 72
G
Golf
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 73
H
Hôtel
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.
Hôtel le sapeur-pompier

## Slide 74
I
India
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 75
J
Juliette
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 76
K
1 KILO
Kilo
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 77
L
Lima
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 78
M
Mike
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 79
N
November
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 80
O
Oscar
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 81
P
Papa
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 82
Q
Québec
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 83
R
Roméo
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 84
S
Sierra
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 85
T
Tango
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 86
U
Uniform
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 87
V
Victor
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 88
W
Whisky
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 89
X
X-ray
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 90
Y
Yankee
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 91
Z
Zoulou
Utilisation opérationnelle
L'alphabet phonétique international de l'O.A.C.I.

## Slide 92: Utilisation opérationnelle
92
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau : les nombres
Sont prononcés normalement sauf les heures qui sont transmises sous forme de nombres à 3 ou 4 chiffres, exemple :
08 h 25 = huit cent vingt-cinq ;
12 h 11 = douze cent onze.

## Slide 93: Utilisation opérationnelle
93
Langage et procédure à respecter lors de la transmission d'un message :
Les règles d'exploitation du réseau : les nombres
Si la liaison est mauvaise, nombre transmis chiffre par chiffre, sauf pour les multiples, exemples :
1 317 : un tout seul ; deux et un ; un tout seul ; quatre et trois.
3 000 : deux et un ; mille.

## Slide 94: Utilisation opérationnelle
94
Les règles d'exploitation du réseau : les nombres
Chiffre
Prononciation
Epellation
0
ZERO
1
UN
UN TOUT SEUL
2
DEUX
UN ET UN
3
TROIS
DEUX ET UN
4
QUATRE
DEUX FOIS DEUX
5
CINQUE
TROIS ET DEUX
6
SISSE
DEUX FOIS TROIS
7
SETE
QUATRE ET TROIS
8
HUITE
DEUX FOIS QUATRE
9
NEUFE
CINQUE ET QUATRE

## Slide 95: Utilisation opérationnelle
95
Les règles d'exploitation du réseau :
Les termes de procédures :
Mots ou phrases facilement prononçables et audibles, auxquels on a donné une signification très précise dans le but d’accélérer le trafic.
Principaux termes de procédure :

## Slide 96: Utilisation opérationnelle
96
Les règles d'exploitation du réseau :
Terme de procédure
Signification
COLLATIONNEZ
Répétez cette transmission en entier exactement comme vous l’avez reçue.
CORRECT
Ce que vous m’avez transmis est correct.
CORRECTION
Une erreur a été commise dans cette transmission. Ce qui suit est la version corrigée.
GROUPE HORAIRE
Ce qui suit immédiatement est l’heure
ICI
Cette transmission vient de la station dont la désignation suit immédiatement
JE COLLATIONNE
Ce qui suit est la lecture intégrale de ce que vous venez de me transmettre.

## Slide 97: Utilisation opérationnelle
97
Les règles d'exploitation du réseau :
Terme de procédure
Signification
J’EPELLE
J’épelle phonétiquement le mot avant.
JE REPETE
Je répète la transmission ou la partie indiquée.
PARLEZ
Ceci est la fin de ma transmission, j’attends votre réaction.
PRENEZ MESSAGE
Prenez par écrit le message qui suit.
REÇU
J’ai bien reçu votre dernière transmission
JE VERIFIE
L’opérateur transmetteur demande à l’autorité rédactrice si le (ou la partie du) message est correct.

## Slide 98: Utilisation opérationnelle
98
Les règles d'exploitation du réseau :
Ne pas confondre :
"répétez" : Station d'origine du message qui répète tout ou partie de son message
"collationnez" : Station réceptrice qui répète le message.

## Slide 99: Utilisation opérationnelle
99
Les règles d'exploitation du réseau :
Force du signal : TABLEAU 1 : Force.
Terme de procédure
Signification
FORT
Votre signal est fort
ASSEZ FORT
Votre signal est bon
FAIBLE
Je vous entends difficilement
TRES FAIBLE
Je vous entends très difficilement

## Slide 100: Utilisation opérationnelle
100
Les règles d'exploitation du réseau :
Force du signal : TABLEAU 2 : Lisibilité.
Terme de procédure
Signification
CLAIR
Excellente qualité
LISIBLE
Bonne qualité
DEFORMÉ
J'ai des difficultés à vous comprendre
AVEC INTERFÉRENCE
Je ne peux pas vous comprendre

## Slide 101: Utilisation opérationnelle
101
Les règles d'exploitation du réseau :
Indicatif radio :
Appellation conventionnelle destinée à identifier une station ou une autorité.
Les engins ont les indicatifs suivants :
Nom de l'engin + nom du CT sur le synoptique
Exemple : VSAV 2 Confluence

## Slide 102: Utilisation opérationnelle
102
Les règles d'exploitation du réseau : Indicatif radio :
Indicatifs REPRESENTANT UNE FONCTION :
Fonction
Indicatif
Directeur de la DGSCGC
RAMEAU
Chef état-major de Zone de la sécurité civile
PERCEVAL
DDMSIS
LANCELOT
Médecin chef SDMIS
HIPPOCRATE
Chef de groupement
GARETH
Chef de centre
MERLIN

## Slide 103: Utilisation opérationnelle
103
Les règles d'exploitation du réseau : Indicatif radio :
Indicatifs REPRESENTANT UNE ENTITE OPERATIONNELLE :
Entité opérationnelle
Indicatif
Equipe déminage sécurité civile
Rossini
Hélicoptère sécurité civile
Dragon
Canadairs de la sécurité civile
Pélican
Trackers de la sécurité civile
Tracker
Fokkers de la sécurité civile
Fokker
Hélicoptère bombardier d'eau
HBE
Avions de liaison et de reconnaissance
Bengale

## Slide 104: Conclusion
104
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Utilisation technique
Utilisation opérationnelle