## Slide 1: Le risque gaz
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 3

## Slide 2: Le risque gaz
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les différents gaz, leur moyens de transport, de stockage et de distribution ainsi que leurs organes de coupure.
Origine
Transport
Stockage
Distribution

## Slide 3: Origine
Gaz de ville :
Aussi appelé gaz naturel, il est distribué par le réseau.
Incolore, inodore, non toxique et insipide.
Ajout de TétraHydroTiophène (mercaptan) pour le rendre odorant.
Principal composé chimique : le méthane : CH4
Très inflammable.
Plus léger que l’air, il est distribué sous forme gazeuse

## Slide 4: Origine
4
Gaz de ville :
Combustion complète, il dégage
de la vapeur d'eau (H2O)
et
du gaz carbonique (CO2).

## Slide 5: Origine
5
Gaz de ville :
Combustion incomplète, dégagent
de la vapeur d'eau (H2O)
de l'hydrogène (H2),
du monoxyde de carbone (CO)
du gaz carbonique (CO2).
Monoxyde de carbone est nocif pour le corps humain.

## Slide 6: Origine
6
Gaz en bouteille :
Peuvent contenir un produit sous forme de :
Gaz comprimé : stocké sous pression élevée à l’état gazeux
 bouteille d’air respirable, l’hydrogène, méthane, de l’azote… ;

## Slide 7: Gaz en bouteille
7
Gaz liquéfié : stocké sous pression à l’état liquide avec un ciel gazeux  butane, propane, de l’ammoniac… ;

## Slide 8: Gaz en bouteille
8
Gaz dissous : stocké sous pression à l’état gazeux et dissous dans un solvant liquide  acétylène.

## Slide 9: Gaz en bouteille
9
Descriptif :

## Slide 10: Gaz en bouteille
10
Marquage :

## Slide 11: Gaz en bouteille
11
Marquage :

## Slide 12: Gaz en bouteille
12
Gaz GPL :
Gaz propane : Composé chimique majoritaire  propane C3H8.
Plus lourd que l’air,
Stocké et transporté en phase liquide sous faible pression.
Bouteille pleine  13 kg de gaz liquide donne environ 6,6 m3 de gaz gazeux.
Peut également être distribué en citerne ;

## Slide 13: Gaz en bouteille
13
Gaz GPL :
Gaz butane : Composé chimique majoritaire  butane (C4H10) provient du raffinage du pétrole brut et de gisements de gaz naturel.
Pouvant être stocké et transporté en phase liquide sous faible pression,
Plus lourd que l’air.
Bouteille pleine  13 kg de gaz liquide donne environ 5 m3 de gaz gazeux ;

## Slide 14: Gaz en bouteille
14
Gaz GPL :
Stockés dans des bouteilles « traditionnelles » ou de nouvelles générations.

## Slide 15: Gaz en bouteille
15
Bouteilles traditionnelles :
Butane et le propane :
Bouteilles en tôle d’acier soudé ;
Contenance de 1 à 35 kg.

## Slide 16: Gaz en bouteille
16
Bouteilles traditionnelles :
Pressions employées : identiques quel que soit le type de bouteille.
Liées à la pression de vapeur du gaz liquéfié :
environ 1,8 bars à 15°C pour le butane
environ 7 bars à 15°C pour le propane.

## Slide 17: Gaz en bouteille
17
Bouteilles nouvelles générations :
En matériau composite et/ou en acier  plus légères,
Pouvant être équipées de poignées et d’une protection en plastique
Contenance de 5 à 10 kg environ,

## Slide 18: Gaz en bouteille
18
Bouteilles nouvelles générations :
Contiennent du butane et du propane à la même pression que dans les bouteilles traditionnelles.
Certaines sont revêtues d’une mousse de polyuréthane : celles-ci sont appelées commercialement « cube ».

## Slide 19: Gaz en bouteille
19
Remarque :
Couleur des bouteilles n’a pas de lien avec la signalétique habituelle des gaz comprimés
 Fonction des enseignes commerciales et des distributeurs.
 N’apporte pas d’indication aux SP.

## Slide 20: Gaz en bouteille
20
Remarque :
Bouteille peut être équipée d’une soupape et/ou d’un joint fusible thermique.
 Utilisé pour certaines bouteilles en matériau composite

## Slide 21: Gaz en bouteille
21
Bouteille d’acétylène :
Gaz de synthèse, produit généralement à partir de la réaction du carbure de calcium avec l’eau.
L’acétylène est utilisé pour les propriétés thermiques de sa flamme qui peut donner une T° de près 3 200 °C.
Hydrocarbure gazeux hautement combustible, il est incolore, a une odeur d’ail prononcée,

## Slide 22: Gaz en bouteille
22
Bouteille d’acétylène :
Bouteilles de 2 à 50 litres
 soudures, la découpe de métaux, pour l’analyse chimique dans les laboratoires comme en industries
On en trouve  entreprises, particuliers et artisans.

## Slide 23: Gaz en bouteille
23
Bouteille d’acétylène :
Utilisation la + fréquente est celle associée à l’oxygène en plomberie : postes oxy-acétylénique,

## Slide 24: Gaz en bouteille
24
Bouteille d’acétylène :
Acétylène :
Composé très instable,
Se décompose :
    sous l’effet de la chaleur
    d’une pression (supérieur à 1,5 bar)
    si la bouteille est utilisée ou vidangée couchée.

## Slide 25: Gaz en bouteille
25
Bouteille d’acétylène :
Mode de stockage ≠  en acier soudé et contient également :
Matière poreuse (pierre ponce, charbon de bois, ciment spécial...)  Limiter les mouvements de liquide et de gaz à l’intérieur et d’arrêter un éventuel début de décomposition

## Slide 26: Gaz en bouteille
26
Bouteille d’acétylène :
Un solvant : ex. acétone dans lequel l’acétylène y est dissout
 Limiter la pression de stockage à moins de 15 bars.

## Slide 27
27
Transport

## Slide 28: Transport
28
GAZ NATUREL :
Gazoducs : Canalisations capables de transporter sur de longues distances du gaz sous pression.
Terrestres ou sous-marins.
Le réseau de gazoducs est dense ;

## Slide 29: Transport
29
GAZ NATUREL :
Transformation en gaz naturel liquéfié (GNL) : Méthode utilisée lorsque le transport par gazoduc est trop coûteux ou impossible (ex : traverser l’océan Atlantique), le gaz est liquéfié puis acheminé par navire méthanier,

## Slide 30: Transport
30
GAZ NATUREL :
Gazoducs : moyen de transport le + utilisé car fiables et rentables.
Tubes d’acier soudés pour former une canalisation pouvant atteindre plus de 3 000 kilomètres de long.
Diamètre varie entre 50 centimètres et un mètre.
Gaz sous pression = moins de volume et circule plus vite : il peut atteindre une vitesse de 40 km/h,
Pression : 16 et 100 bars.

## Slide 31: Transport
31
GAZ NATUREL :
Systèmes de surveillance et des compteurs sont installés le long du réseau :
Donnent des informations sur le niveau de la demande et, en cas de fuite ou d’accident, préviennent en temps réel les équipes de maintenance.
Postes de livraison sont également répartis le long du gazoduc afin de distribuer le gaz aux  réseaux de distribution.

## Slide 32: Transport
32
GAZ NATUREL :
Gazoducs sont le plus souvent enterrés.

## Slide 33: Transport
33
GAZ BUTANE – PROPANE :
Propane peut être livré en camion citerne et en bouteilles.
Butane est livré en bouteilles uniquement.

## Slide 34: Stockage
34
Le stockage aérien :
Réservoirs de gaz : Utilisés pour stocker le gaz à pression atmosphérique.
 Réservoirs cylindriques.
 Capacité de stockage est comprise entre 500 et 10 000 m3 ;

## Slide 35: Stockage
35

## Slide 36: Stockage
36
Réservoirs de GNL : Utilisés pour stocker le gaz à pression atmosphérique à l’état liquide.
 Occupe près de 600 fois moins de volume qu’à l’état gazeux.
Réservoirs cylindriques verticaux ;
Métalliques ou en béton ont une double paroi et une isolation thermique afin de maintenir le gaz à l’état liquide.

## Slide 37: Stockage
37
Le stockage souterrain :
Privilégié par de nombreux pays
 représente le moyen technique le plus efficace et le plus économique
 Moyen sûr en matière de sécurité publique et de respect de l’environnement.
 Types de stockage souterrain dépendent des structures géologiques disponibles :

## Slide 38: Stockage
38
Gisements épuisés (dits « déplétés ») : Gaz sous pression est injecté dans d’anciens gisements d’hydrocarbures naturellement imperméables, qui sont reconvertis pour le stockage.
Le stockage souterrain :

## Slide 39: Stockage
39
Nappes aquifères : Injecter le gaz dans une couche souterraine de roche poreuse contenant de l’eau et recouverte d’une couche imperméable formant une couverture étanche, le tout ayant une forme de dôme.
Le stockage souterrain :

## Slide 40: Stockage
40
Cavités salines : consiste à créer par dissolution à l’eau douce (lessivage) une cavité souterraine artificielle de grande taille (entre 100 000 et 1 million de m3) dans une roche sédimentaire composée de sel gemme (des cristaux de chlorure de sodium).
Le stockage souterrain :

## Slide 41: Distribution
41

## Slide 42: Distribution
42
Réseau de transport :
Destiné a acheminer le gaz sur de longues distances dans des canalisations pouvant aller jusqu'à 1,40 m de ,
Canalisations : plaque avec la mention "transport" et le logo.
Pressions minimums de 25 bars.

## Slide 43: Distribution
43
Vannes de coupures placées régulièrement pour barrer le gaz dans les canalisations.
Disposées majoritairement sur la voie publique et
sous carter portant la mention "gaz".
A proximité  plaque signalétique avec la mention "réseau" ou "R", accompagnée d'un numéro d'identification complètent le dispositif.
Organes de coupure réseau transport :

## Slide 44: Distribution
44
Plaques rectangulaires ou rondes indiquant
« réseau » ou « manœuvré par GrDF »
signalent des robinets dont
la manœuvre est interdite pour les SP.

## Slide 45: Distribution
45
Organes coupure réseau transport : Ex. ne pouvant pas être manœuvré par SP

## Slide 46: Distribution
46
Canalisations enterrées
d'un  allant de 2 à 30 cm,
Réseau démarre d'un poste de livraison transport,
 maillé ou en antenne.
Réseau de distribution :

## Slide 47: Distribution
47
Pressions :
Moyenne pression C (MPC) : de 4 à 25 bars,
Moyenne pression A (MPA): de 50 mbar à 400 mbar,
Moyenne pression B (MPB) : de 400 mbar à 4 bars,
Basse pression (BP) : jusqu'à 50 mbar.
Réseau de distribution :

## Slide 48: Distribution
48
Arrivé à proximité des habitations, des branchements sont effectués (piquage d'alimentation) sur les
canalisations du réseau
de distribution.
Réseau de distribution :

## Slide 49: Distribution
49
Canalisations raccordées au réseau au moyen d’un organe de coupure générale.
Cheminent souvent en sous-sol
jusqu’aux escaliers où l’on retrouve
un autre organe.
 Montent jusqu’au dernier étage.
BRANCHEMENTS ET CONDUITES MONTANTES :

## Slide 50: Distribution
50
Réseau de distribution :

## Slide 51: Distribution
51
A chaque palier des branchements particuliers
desservent les utilisateurs au moyen d’un
robinet.
Suivant leur date d’installation ou de rénovation et leur position dans les immeubles, les canalisations collectives peuvent être en plomb, en tôle plombée tulipée (TPT), en acier soudé (parfois vissé) ou en cuivre.
Réseau de distribution :

## Slide 52: Distribution
52
Au cours des interventions, SP peuvent être amenés à manœuvrer un certain nombre de dispositifs de sécurité installés sur les branchements ou conduites montantes d’immeubles.
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :

## Slide 53: Distribution
53
Sont toujours équipés d’un organe de coupure.
Pour les branchements particuliers desservant des appartements ou locaux situés en immeubles collectifs
 organe de coupure placé à l’extérieur, généralement sur le palier (parfois ½ palier)
Robinets peuvent être manœuvrés par les SP en cas de besoin quelques exemples :
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :

## Slide 54: Distribution
54
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :

## Slide 55: Distribution
55
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :

## Slide 56: Distribution
56
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :
Branchements BP sont repérés au moyen de plaques rondes ou losange.

## Slide 57: Distribution
57
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :

## Slide 58: Distribution
58
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :
 Robinets encastrés dans un mur derrière une porte «cadre » ou placés dans un coffret en saillie ou en relief = ne sont pas repérés par des plaques.

## Slide 59: Distribution
59
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :

## Slide 60: Distribution
60
ROBINETS DE BRANCHEMENT : Domaine d'action des SP :
ATTENTION :
 robinet fermé ne peut être réouvert que par un agent de GrDF.

## Slide 61: Distribution
61
CITERNES DE GAZ :
Citerne enfouie : Seul un couvercle affleure le sol.
Capacités de stockage de gaz de 1 100 kg à 3 200 kg

## Slide 62: Distribution
62
CITERNES DE GAZ :
Citerne apparente : Capacités de stockage de gaz allant de 1 000 kg à 3 200 kg.

## Slide 63: Distribution
63
CITERNES DE GAZ :
Organes de coupure : comportent 2 organes de coupure :
L'un à l'extérieur, généralement sur un mur de l'habitation

## Slide 64: Distribution
64
CITERNES DE GAZ :
Organes de coupure : Le 2ème sur la citerne elle-même.
Détendeur et limiteur de pression
Robinet d'arrêt général
Jauge
Orifice de remplissage
Orifice de vidage de la citerne

## Slide 65: Distribution
65
CITERNES DE GAZ :
Robinet d'arrêt général

## Slide 66: CAT devant une bouteille de gaz soumise au feu ou à un choc
66

## Slide 67: Bouteille de gaz soumise au feu ou à un choc
67
Quel que soit le gaz contenu :
 les bouteilles contenant du gaz sont dangereuses lorsqu'elles sont soumises au feu et/ou à une chaleur excessive.

## Slide 68: Bouteille de gaz soumise au feu ou à un choc
68
Gaz comprimé :
Risque d’éclatement apparaît dès que la T° est de l’ordre de 350°.

## Slide 69: Bouteille de gaz soumise au feu ou à un choc
69
Gaz liquéfié :
A 80°C la bouteille est à considérer comme très dangereuse.
Bouteille gonflée doit alerter les intervenants sur l’imminence d’un éclatement.

## Slide 70: Protection et sécurité
70

## Slide 71: Protection et sécurité
71
Protection collective :
- Reconnaissance avec une prise de renseignements (type de bouteille, nombre, lieu stockage) et des mesures de température de la bouteille et d’explosimétrie du milieu :
- Information des personnels intervenants de la nature du produit concerné,

## Slide 72: Protection et sécurité
72
Protection collective :
- Prise en compte de l’ensemble des intervenants (dont les services partenaires).
- Utilisation des moyens de communication radio
- Binôme de sécurité dès que possible lors d’actions en zone d’exclusion.
- Identification des moyens de protection convenable assurée par des objets massifs tels que des murs de parpaings ou de béton.

## Slide 73: Protection et sécurité
73
Protection collective :
- Mise en place d’un zonage
PÉRIMÈTRES D’EXCLUSION :
En cas de fuite sur une bouteille sans feu -------------- > 50 m
Feu avec bouteilles de gaz (hors acétylène) ----------- > 100 m
Feu avec bouteille d’acétylène ---------------------------- > 200 m

## Slide 74: Protection et sécurité
74
Protection individuelle :
En zone d’exclusion nécessite :
- Port intégral des EPI et protection respiratoire adaptée,
- Moyen hydraulique, fixe si possible
- Moyen de communication = équipement de tête
- Strict respect des consignes données par le COS,
- Approche en zone d’exclusion au vent  fuite sur bouteille.

## Slide 75: Bouteille de gaz comprimé
75

## Slide 76: Bouteille de gaz comprimé
76
1. – Soumises à un incendie :
Effets : onde de choc, projection de missiles, flamme = dépendent  type de produit, quantité de gaz impliqué, durée d’exposition à la source de chaleur, condition de stockage).
Toute bouteille exposée à une
chaleur excessive peut éclater
 augmentation de la pression
causée par l’élévation de la T° du
produit.

## Slide 77: Bouteille de gaz comprimé
77
1. – Soumises à un incendie :
Pour les gaz inflammables, la flamme qui s’échappe par surpression peut être supérieure à 10 mètres.
NE PAS DÉPLACER LA BOUTEILLE AVANT D’AVOIR CONTRÔLÉ SA TEMPÉRATURE !

## Slide 78: Bouteille de gaz comprimé
78
1. – Soumises à un incendie :
Refroidir les bouteilles à l’eau :
Réalisé en assurant la protection des intervenants par un écran ou la mise en place de moyens hydrauliques sur pied ou fixés avec un débit de 250 l/min au minimum en jet diffusé d’attaque.

## Slide 79: Bouteille de gaz comprimé
79
2. – Fuite sur bouteille non soumise à un incendie :
- Intervenir sous protection respiratoire,
- Si possible, fermer le robinet,
- Ventiler les lieux ou locaux,
- COS : Demander, si besoin, les renforts adaptés et spécialisés : CDG RCH et FNRBC.

## Slide 80: Bouteille de gaz comprimé
80
3. – Bouteille ayant subi un choc mécanique (chute, accident de la route) :
Tous les gaz comprimés sont dangereux à cause des pressions élevées dans les bouteilles.
Rejet de gaz  quelqu’un ouvre le robinet de la bouteille, ou accidentel en cas de rupture ou de fuite due à la défectuosité d’un robinet ou d’un dispositif de sécurité.

## Slide 81: Bouteille de gaz comprimé
81
3. – Bouteille ayant subi un choc mécanique (chute, accident de la route) :
Bouteilles endommagées « fusées » et entraîner des blessures ou des dommages.
Danger est possible lors de la chute d’une bouteille sans chapeau de protection du robinet qui, en tombant, risque une rupture de robinet créant un jet de gaz à haute pression.

## Slide 82: Bouteille de gaz comprimé
82
3. – Bouteille ayant subi un choc mécanique (chute, accident de la route) :
La manipulation est autorisée mais doit être très prudente.
SP  rester vigilant en adoptant les règles élémentaires de précautions et en 1er lieu en faisant une analyse bénéfices/risques avec les enjeux et le besoin impérieux de les manipuler.

## Slide 83: Bouteille de gaz comprimé
83
3. – Bouteille ayant subi un choc mécanique (chute, accident de la route) :
Quels sont les signes ?
- Déformation, signes de gonflements ou de dépressions de la bouteille, chocs marqués par une large zone ayant un aspect dépoli, délaminé, ou dont les fibres sont atteintes ;
- Fuite apparente à un autre endroit qu’au niveau du robinet.

## Slide 84: Bouteille GPL
84

## Slide 85: Bouteille GPL
85
1. – Soumises à un incendie :
Plus la T° est élevée à l’intérieur d’une bouteille, plus la pression augmente en raison de la dilatation du liquide et de l’augmentation de la pression de vapeur saturante du gaz.
Bouteille de 13 kg  Taux de remplissage de la bouteille a peu d’impact sur la survenance de BLEVE ; il n’est pas plus rapide si la bouteille est peu remplie ou plus lent si la bouteille est pleine.

## Slide 86: Bouteille GPL
86
1. – Soumises à un incendie :
Points de repère sont (pour une bouteille pleine) :
• à 15°C  gaz liquéfié à 85 %, ciel gazeux de 15 % ;
• à 30°C  ciel gazeux de 5 % ;
• à 50°C  ciel gazeux de 3 % ;
• à 80°C  bouteille très dangereuse, car elle est en « plein hydraulique » ;
Bouteille « gonflée »  imminence d’un éclatement.

## Slide 87: Bouteille GPL
87
1. – Soumises à un incendie :
NE PAS DÉPLACER LA BOUTEILLE AVANT D’AVOIR CONTRÔLÉ SA TEMPÉRATURE
Bouteille précocement refroidie, avec un JDA, est rapidement sécurisée.
Refroidissement doit être réalisé si la bouteille est soumise aux flammes ou si sa T° de surface est supérieure à 50 °C.

## Slide 88: Bouteille GPL
88
1. – Soumises à un incendie :
Refroidissement est atteint lorsque l’eau de refroidissement ruisselle sans évaporation visible sur l’enveloppe et/ou lorsque la mesure à la caméra thermique de l’enveloppe de la bouteille correspond à la T° ambiante.
 on peut considérer qu’elle n’éclatera pas.
Conduction : T° du gaz à l’intérieur de la bouteille est proche de la T° mesurée en surface de la bouteille.

## Slide 89: Bouteille GPL
89
1. – Soumises à un incendie :
Procéder au refroidissement en JDA (interdire le jet droit direct) de toute bouteille ayant été soumise à l’action du feu afin d’éviter tout mouvement mécanique pouvant entraîner le liquide (partie la + froide) vers les parties des parois les + chaudes (ciel gazeux).

## Slide 90: Bouteille GPL
90
1. – Soumises à un incendie :
Manipuler ou déplacer une bouteille de gaz chauffée par un feu uniquement si l’eau ruisselle sans évaporation visible sur l’enveloppe et/ou lorsque les relevés à la caméra thermique ou thermomètre laser indique une T° proche de la T° ambiante.

## Slide 91: Bouteille GPL
91
2. – Fuite enflammée sur une bouteille de GPL :
- Fermer le robinet de la bouteille.
- Isoler la bouteille à l’air libre sous surveillance de son propriétaire.

## Slide 92: Bouteille GPL
92
3. – Recommandations opérationnelles en cas de fuite d’une bouteille de GPL ayant subi un choc mécanique (chute, accident de circulation) :
Isoler la bouteille à l’air libre sous surveillance de son propriétaire et faire appeler les prestataires compétents
Faire remettre à la société spécialisée ou à l’exploitant la bouteille isolée

## Slide 93: Bouteille d’acétylène
93

## Slide 94: Bouteille d’acétylène
94
1. – Soumises à un incendie ou à un flux thermique :
Ne jamais déplacer une bouteille d’acétylène qui a été soumise à un feu avant d’avoir effectué la phase de refroidissement et d’avoir contrôlé sa T°.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ  200 M EN CHAMP LIBRE (EFFETS MISSILES)
Distance peut être réduite  protection par des murs de parpaing ou de béton ou des équipements de protection lourds

## Slide 95: Bouteille d’acétylène
95
1. – Soumises à un incendie ou à un flux thermique :
a. – Reconnaissance et sécurité :
• Procéder à une reconnaissance avec une prise de renseignements (type, nombre, lieu de stockage, état de la bouteille, etc.° et à des mesures d’explosimétrie du milieu ;
• Effectuer une 1ère mesure de T° à la caméra thermique ;
• Rechercher les signes de dommages dus à la chaleur

## Slide 96: Bouteille d’acétylène
96
1. – Soumises à un incendie ou à un flux thermique :
b. – Le refroidissement :
Refroidir les bouteilles à l’eau pendant 1 heure au minimum
Refroidissement  assurant la protection
des intervenants par un écran ou la mise
en place de moyens hydrauliques sur pied
ou fixés avec un débit de 250 L/min au
minimum en JDA

## Slide 97: Bouteille d’acétylène
97
1. – Soumises à un incendie ou à un flux thermique :
b. – Le refroidissement :
Refroidissement efficace si la T° des parois de la bouteille est à température ambiante et s’y maintient.
Si la paroi de la bouteille sèche ou si la T° de la paroi de la bouteille augmente, relancer la phase de refroidissement pendant 1 heure.

## Slide 98: Bouteille d’acétylène
98
1. – Soumises à un incendie ou à un flux thermique :
c. – Phase de surveillance : 1 heure
Toutes les 15 minutes  s’assurer que la bouteille reste à T° ambiante.
Si la T° augmente  recommencer la
phase de refroidissement pendant 1 heure

## Slide 99: Bouteille d’acétylène
99
1. – Soumises à un incendie ou à un flux thermique :
c. – Phase de surveillance : 1 heure
Si la bouteille reste à T° ambiante au bout d’une heure : on peut considérer qu’il n’y a plus de risque d’explosion.
À l’issue, en cas de nécessité, la bouteille peut être mise à l’abri pour faciliter sa prise en charge.
Fournisseur doit être contacté pour reprendre la bouteille et la mettre en sécurité.

## Slide 100: Bouteille d’acétylène
100
2. – Fuite non enflammée sur bouteille d’acétylène non soumise à un incendie :
Mettre en place un périmètre de sécurité adapté à la situation (un minimum de 50 m)
Ventiler les lieux ou locaux,
Effectuer des mesures d’explosimétrie dans tout le périmètre de sécurité.

## Slide 101: Bouteille d’acétylène
101
2. – Fuite non enflammée sur bouteille d’acétylène non soumise à un incendie :
Fermer le robinet en prenant les précautions nécessaires pour un milieu gazeux hautement inflammable  zone ATEX
Si la fuite ne provient pas de la sortie du robinet  ne pas intervenir sur la bouteille et laisser celle-ci se vidanger totalement par l’orifice à l’origine de la fuite.

## Slide 102: Bouteille d’acétylène
102
2. – Fuite non enflammée sur bouteille d’acétylène non soumise à un incendie :
Si la fuite est importante et si cela est possible, mettre en place des rideaux d’eau /
Empêcher l’inflammation.
Agir sur la dilution du gaz tant que possible s’ils sont placés très près.
Déplacer la bouteille à l’air libre à condition qu’il n’y ait plus de fuite,

## Slide 103: Bouteille d’acétylène
103
3. – Fuite enflammée d’une bouteille d’acétylène non soumise à un incendie :
NE PAS DÉPLACER LA BOUTEILLE
Mettre en place un périmètre de sécurité adapté à la situation (un minimum de 50 mètres)
 Informer les personnels intervenants de la nature du produit concerné

## Slide 104: Bouteille d’acétylène
104
3. – Fuite enflammée d’une bouteille d’acétylène non soumise à un incendie :
Présence de fumées noires sortant de la bouteille
 décomposition = application du protocole en refroidissant la bouteille.

## Slide 105: Bouteille d’acétylène
105
3. – Fuite enflammée d’une bouteille d’acétylène non soumise à un incendie :
- S’assurer que le robinet est en état de fonctionner (pas de choc ou de déformation).
Fermer le robinet en se protégeant de la chaleur par un jet diffusé  bouteilles sont équipées d’un dispositif anti retour de flamme.

## Slide 106: Bouteille d’acétylène
106
3. – Fuite enflammée d’une bouteille d’acétylène non soumise à un incendie :
- Assurer la protection des tiers du flux thermique de la flamme.
- Contrôler la T° de la bouteille à la caméra thermique et voir la répartition de cette T° sur tout le corps de la bouteille.
 Cela donne l’urgence de l’intervention.
- Suivre l’évolution de la T° de la bouteille.

## Slide 107: Conclusion
107
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Origine
Transport
Stockage
Distribution