## Slide 1: ARICO : REGLES DE SECURITE
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 3

## Slide 2: ARICO : règles de sécurité
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les règles de sécurité lors de l’utilisation de l’ARICO et les mettre en application lors d’une progression ou d’une reconnaissance.
Règles de sécurité :
Avant l’engagement
Pendant l’engagement
Après l’engagement

## Slide 3: L’opération, les règles de bases
ARI  l’air est respirable ? (personne tombée dans un puits, travailleur en espace confiné, incendie, etc.).
Règles d'hygiène et de sécurité sous A.R.I. ne sont pas exhaustives  Accent est mis sur les principes à respecter.
SP tenu de porter un ARI  comprendre et respecter la procédure opérationnelle.
Sa sécurité et celle des autres en dépendent.

## Slide 4: L’opération, les règles de bases
4
DENOMINATION DES FACES D’UN BATIMENT
SENS HORAIRE

## Slide 5: Règles à respecter avant l’engagement
Règles à suivre par chaque porteur :
Avant d’endosser l’ARI, le SP vérifie :
Etat général de l’ARI et de son masque,
Présence du BSL.
Réaliser lors des inventaires

## Slide 6: Règles à respecter avant l’engagement
6
R.A.P.A.C.E
R : Ouverture complète du robinet
A : Ajustement du harnais
P : Pression au manomètre supérieure à 270 b
A : Armement du sifflet et système sonore de détresse
C : Codes de communication
E : Étanchéité du masque

## Slide 7: Règles à respecter avant l’engagement
7
R.A.P.A.C.E
C : Codes de communication
Communication gestuelle
Équipement de tête  CE uniquement
NELAR

## Slide 8
8
C : codes de communication :
Communication au sein du binôme se fait principalement à la voix, cependant le masque rendant la communication difficile, la gestuelle de communication permet de faciliter la communication lors des reconnaissances :
Règles à respecter avant l’engagement

## Slide 9
9
C : codes de communication :
Règles à respecter avant l’engagement

## Slide 10
10
C : codes de communication :
Règles à respecter avant l’engagement

## Slide 11
11
C : codes de communication :
Règles à respecter avant l’engagement

## Slide 12: Règles à respecter avant l’engagement
12
C : codes de communication :
Répéter 3 fois « URGENT » par radio.
Donner l’indication la plus précise sur le lieu dans lequel on se trouve et la situation ("nous nous trouvons…" pièce, étage etc. "danger X" : …).
Allumer son moyen d’éclairage et le diriger vers le plafond.
Activer un système sonore de détresse afin d’être localisé rapidement.
Procédure NELAR :

## Slide 13: Règles à respecter avant l’engagement
Contrôle croisé :
EPI :

## Slide 14: Règles à respecter avant l’engagement
14
Les 2 griffes
Soupape à la demande
Système sonore
Jugulaire
Contrôle croisé :

## Slide 15: Règles à respecter avant l’engagement
15
Vérifier le matériel d’exploration :

## Slide 16: Règles à respecter avant l’engagement
16
CA définit la technique opérationnelle et décide d’engager du personnel sous A.R.I. :
Engagement < à 20 m  reconnaissance avec ligne guide ou avec l’éts d’une LDV = BREC.
Engagement > à 20 m ou engagement difficile  reconnaissance avec ligne guide = BEX.
Chef d’agrès Désigne son personnel
Parallèlement  BSE.

## Slide 17: B.REC ou B.EX
17

## Slide 18: BSE : Binôme de sécurité
Équipier
Chef d’équipe
Liaison
personnelle
Système sonore de détresse
Équipement de tête
Lampe portative
Cagoule de fuite
Système sonore de détresse
Liaison personnelle

## Slide 19: Règles à respecter avant l’engagement
19
Durée du temps d’exploration :
Avant toute exploration, le binôme devra :
S’enregistrer auprès du contrôleur
Rappel NELAR et essai de l’équipement de tête,

## Slide 20: Règles à respecter pendant l’engagement
20
Contrôleur :
Renseigne et tient à jour le tableau de contrôle :
Nom et prénom des SP engagés,
H d'engagement,
H d'entrée et de H de sortie prévisionnelle,
Inscrit les mêmes renseignements (sauf H d'engagement) pour le BSE

## Slide 21: Le(s) binôme(s)
21

## Slide 22: Règles à respecter pendant l’engagement
22
Le(s) binôme(s) :
Equipier amarre la ligne guide à un point fixe situé à proximité du point d'accès.
Progression  Equipier déroule la ligne guide
Encliquetage du micro-régulateur se fait à l'air
frais, en dehors de la zone à risques.

## Slide 23: Règles à respecter pendant l’engagement
23
Rester en contact permanent par le biais des liaisons personnelles
Le(s) binôme(s) :
Ne jamais se séparer, le binôme est indissociable
Ne jamais se décrocher de sa liaison personnelle.

## Slide 24: Règles à respecter pendant l’engagement
24
CE  Amarre la ligne guide à 1 point fixe et rejoint le point d’accès après l'avoir indiqué
Le(s) binôme(s) :
CE  allume sa lampe avant engagement et amarre sa liaison personnelle sur l'ARI de l'équipier.

## Slide 25: Règles à respecter pendant l’engagement
25
Etablir le + rapidement possible
Utiliser systématiquement les équipements de tête pour communiquer
Le(s) binôme(s) :

## Slide 26: Règles à respecter pendant l’engagement
26
Contrôler régulièrement son manomètre
Pas d’engagement initial avec une pression inférieure à 270 bars
Le(s) binôme(s) :

## Slide 27: Règles à respecter pendant l’engagement
27
Le(s) binôme(s) :
Découverte d'une victime lors d'une reconnaissance ne doit faire l'objet d'un code de détresse BSL
Seule l'atteinte de l'intégrité physique de l'un des SP justifie le déclenchement de la BSL

## Slide 28: Règles à respecter pendant l’engagement
28
Respecter le guide main droite ou main gauche
Découverte d’une victime ou le manque d’air d’1 des 2 SP,  cagoule de fuite raccordée sur la prise accessoire de celui qui à le + d’air dans sa bouteille.
Le(s) binôme(s) :

## Slide 29: Règles à respecter pendant l’engagement
29
Le(s) binôme(s) :
Replie immédiatement :
dès que l’1 des 2 SP n'est plus en mesure de remplir sa mission
dès la prise en charge d’1 victime

## Slide 30: Règles à respecter pendant l’engagement
30
Le(s) binôme(s) :
Lorsqu'un signal de détresse retentit (BSL)
 Tous les binômes engagés doivent ressortir
Contrôleur engage le BSE  SP en difficultés.
Laisser la priorité aux binômes sortant.

## Slide 31: Règles à respecter pendant l’engagement
31
Le(s) binôme(s) :
Ligne guide est trop courte  CE l'amarre à un point fixe.
Le binôme rejoint le point d'accès après l'avoir signalé

## Slide 32: Règles à respecter pendant l’engagement
32
Le(s) binôme(s) :
Il se munit d'une seconde ligne guide et procède à son prolongement si les conditions d'un second engagement sont remplies :
        Pressions restantes,
        Configuration des locaux,
        Température ambiante,
        Etc.
Cette décision appartient au COS  engagement d'un autre binôme.

## Slide 33: Règles à respecter pendant l’engagement
33
Durée du temps d’exploration :
Conditionnée par la T°, la chaleur, la difficulté de progression et liée aux obstacles.
Retour  à la moitié de la pression d’engagement, sans excéder 25 min, OU aux ordres du contrôleur.
Le(s) binôme(s) :

## Slide 34: Règles à respecter après l’engagement
34
Après engagement, le binôme  au repos.
Pour cela, il :
        Dépose son ARI,
        Retire son casque,
        Ouvre sa veste entièrement ou la retire.
        S'hydrate,
        Si possible alimentation.
Après sa mise au repos le SP ne pourra être engagé qu’1 seule et dernière fois.

## Slide 35: Conclusion
35
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Règles de sécurité :
Avant l’engagement
Pendant l’engagement
Après l’engagement