## Slide 1: APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 6

## Slide 2: ARICO
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les différents éléments constituants les appareils respiratoires utilisés chez les SP et leurs matériels associés.
Présentation
ARICF : définition, composition
Appareils filtrants : définition, composition
ARICO : définition, composition
Matériels associés

## Slide 3: Le matériel
ARI  ont pour but d'assurer une protection respiratoire en maintenant une atmosphère respirable. Assurent une protection oculaire.
On distingue :
A.R.I. circuit ouvert (ARICO)
A.R.I. circuit fermé (ARICF),
Appareils filtrants,

## Slide 4
4
A.R.I.C.F.

## Slide 5
5
 Alimentation en O2 pur.
CO2 contenu dans l’air expiré est fixé dans la cartouche de régénération.
Apport d’O2 se fait en débit constant directement dans le poumon de l’appareil.
Apport supplémentaire  par la valve « minimum » ou par la valve Bypass manuelle.
A.R.I.C.F.

## Slide 6
6
Avant que l’air régénéré ne soit de nouveau inspiré, il traverse un boîtier réfrigérant permettant de réduire la T° de l’air inspiré et ainsi diminuer la contrainte physique de l’utilisateur.
bodyguard  Système électronique assurant la surveillance du système.
A.R.I.C.F.

## Slide 7
7
A.R.I.C.F.

## Slide 8
8
Caractéristiques du BG4 :
Poids : 14,8 Kg,
1,2 kg de glace,
Réservoir de chaux,
Volume poumon 5,5 L,
A.R.I.C.F.

## Slide 9
9
Tout appareil ayant été utilisé est systématiquement démonté, nettoyé, désinfecté et contrôlé sur banc.
A.R.I.C.F.

## Slide 10
10
Binôme MC :
A.R.I.C.F.
Ligne guide de 400 mètres avec olives, étiquettes signalant la distance tous les 20 mètres
Touret auto-freinant en aluminium
Distance totale pour l'ensemble des lignes
 3 200 m.

## Slide 11
11
Veste réfrigérée  réduire la montée en T° du porteur.
A.R.I.C.F.

## Slide 12
12
Caméra thermique individuelle
A.R.I.C.F.

## Slide 13
13
Spécialité milieu confiné (anciennement GELD) est créée dans le Rhône en 1981.
Spécialité dispose de
48 ARICF répartis dans 4 véhicules
16 ARICF en réserve dans 2 casernes
Lyon-Duchère
Lyon-Rochat
A.R.I.C.F.

## Slide 14
14
2 Fourgons Milieux Confinés :
Lyon-Duchère
Lyon-Rochat
A.R.I.C.F.

## Slide 15
15
2 Fourgons d’Exploration Longue Durée :
Tassin la ½ Lune
Lyon-Corneille
A.R.I.C.F.

## Slide 16
16
2ème semestre 2022,  MC dispose d’ARICO 2 bouteilles (risques complexes).
ARICO bi bouteilles

## Slide 17
17
Manomètre Contrôle Module
Poids : 17,980 Kg
Bouteilles en Liner ALU de Type 3 et en composite (fibre de carbone).
Système Alpha Click  changement rapide du bloc
Autonomie : de 32 à 35 min suivant consommation porteur.
ARICO bi bouteilles
Compatibles avec les ARICO risques courants du SDMIS.

## Slide 18
18
 Viennent en complément des ARICF :
ARICO bi bouteilles

## Slide 19
19
Appareils filtrants

## Slide 20
20
Ne produit pas d’O2,
 Ne doit en aucun cas être utilisé dans une atmosphère appauvrie en oxygène
 Interdit sur feux
 Procèdent par épuration de l'air ambiant contaminé,
Appareils filtrants

## Slide 21
21
Appareils filtrants

## Slide 22
22
Dans certains cas, la pièce faciale est elle-même filtrante
Appareils filtrants

## Slide 23
23
 Filtrant contre les poussières et des aérosols, contre des gaz et vapeurs ou contre ces différents types de polluants réunis.
Appareils filtrants

## Slide 24
24
Ventilation libre  passage de l'air au travers du filtre est assuré uniquement du fait des échanges respiratoires du porteur
Ventilation assistée
moyen d'un ventilateur
motorisé, qui peut être porté
à la ceinture.
Appareils filtrants

## Slide 25
25
A.R.I.C.O.

## Slide 26
26
Ancienne génération Modèle QS
A.R.I.C.O.

## Slide 27
27
Éléments principaux :
Micro régulateur
A.R.I.C.O.

## Slide 28
28
ARICO
Différence en l’ARICO et l’ARICF

## Slide 29
29
ARICF
Différence en l’ARICO et l’ARICF

## Slide 30
Bouteille :
Corps en composite avec un revêtement en fibre de verre avec manomètre pour lecture directe
Volume en eau : 9 litres
Pression d'utilisation : 300 bars
Poids de la bouteille :
Vide : 6,5 kg
Pleine : 10 kg
Passage aux mines : tous les 5 ans
A.R.I.C.O.

## Slide 31
31
Bouteille :
Robinet : serrage et desserrage manuel
Numéro propre au SDMIS
Couleur blanche et noire = Constitue la réserve d’air disponible.
Raccord : gonflage et branchement détenteur
A.R.I.C.O.

## Slide 32
32
Bouteille :
12 inscriptions
Numéro de la bouteille,
Poids à vide,
Capacité en eau,
Nature du gaz,
Date de mise en service,
Poinçon des mines,
Dates épreuves,
Pression de service,
Pression d'épreuve,
Conicité intérieure du goulot,
Nom de la société ou son poinçon,
Matière composant la bouteille,
A.R.I.C.O.

## Slide 33
Portage d'une bouteille :
Préhension
Portage
A.R.I.C.O.

## Slide 34
34
Précautions particulières :
Robinet  organe sensible, éviter tout choc et manipulation inutile.
Attention  appareil sous pression.
Serrage et desserrage sur la robinetterie  manuellement.
Volant de manœuvre n'a qu’1 seule fonction :
Ouvrir ou fermer l'alimentation en air. Il n'est pas conçu pour porter la bouteille.
A.R.I.C.O.

## Slide 35
35
Stockage d'une bouteille :
Stockage vertical
 Caisses plastiques fournies.
A.R.I.C.O.

## Slide 36
36
Stockage d'une bouteille :
Pas de vidage des bouteilles en caserne avant rechargement.
Doivent être stockées à l'écart des produits combustibles et des produits gras,
Pleines  séparées des bouteilles vides,
Toute source de feu ou de chaleur à proximité des bouteilles est à proscrire : étincelle, circuit électrique, cigarette, flamme nue, etc.
A.R.I.C.O.

## Slide 37
37
Entretien d'une bouteille :
Nettoyage après intervention salissante ou éprouvante :
Vérification état des accessoires de protection et d'identification.
Nettoyage manuel avec eau savonneuse ou produit nettoyant désinfectant + chiffon ou microfibres,
Rinçage à l'eau claire avec protection du robinet de la bouteille (pas d'entrée d'eau au niveau du filetage),
A.R.I.C.O.

## Slide 38
38
Entretien d'une bouteille :
Veiller à ne pas détériorer les identifiants des matériels (étiquettes) lors des nettoyages,
Ne pas nettoyer avec la lance.
A.R.I.C.O.

## Slide 39
39
Harnais ancienne génération :
En polypropylène allégé  grande résistance mécanique aux chocs ainsi qu'aux acides.
Forme anatomique a été conçue de telle sorte qu'il n'y ait ni gêne, ni frottement malgré une grande surface d'appui.
A.R.I.C.O.

## Slide 40
40
Harnais QS :
Anse facilitant :
Manutention de l'ARI,
Dégagement d'urgence d'un sauveteur inconscient
Bretelles prés-formées pour l’endosser plus facilement
A.R.I.C.O.

## Slide 41
41
Ergonomie :
Harnais QS :
A.R.I.C.O.

## Slide 42
42
Ergonomie :
Harnais QS :
A.R.I.C.O.

## Slide 43
43
Sortie pour cagoule
Détendeur haute pression (HP) : ancienne génération
Reçoit le sifflet d'alarme :
Pression de déclenchement 50 b +/- 5 b,
Niveau acoustique sup. à 90 dB,
Sifflement continu jusqu’à la fin de la bouteille,
Alimente le manomètre
A.R.I.C.O.

## Slide 44
44
Détendeur haute pression (HP) : ancienne génération
Sur certains dossards le sifflet est protégé
 ruissellements par un capot orienté vers le bas
 chutes,
A.R.I.C.O.

## Slide 45
45
Détendeur avec interface de connexion bouteille et élément de portage.
Facilité pour visser la bouteille.
Détendeur haute pression (HP) : modèle QS
A.R.I.C.O.

## Slide 46
46
2 flexibles :
1 alimentant le SPIROGUIDE ;
1 second avec 2 sorties (raccord CEJN) :
Connexion secondaire : cagoule de fuite,
Connexion principale = micro-régulateur,
Détendeur haute pression (HP) : modèle QS
A.R.I.C.O.

## Slide 47
47
Sifflet  derrière le spiroguide.
Détendeur haute pression (HP) : modèle QS
A.R.I.C.O.

## Slide 48
48
Ancienne Génération : MANOMETRE :
Indique la pression restante (en bar) dans la bouteille.
A.R.I.C.O.

## Slide 49
49
Modèle QS : SPIROGUIDE
A.R.I.C.O.

## Slide 50
50
Micro-régulateur :
Encliquetable (avec système anti-arrachement) est composé :
Un détendeur MP / BP ,
Une soupape à la demande,
Un système de by-pass.
A.R.I.C.O.

## Slide 51
51
By-Pass
Bouton poussoir pour
le retirer
Micro-régulateur : ancienne génération
A.R.I.C.O.

## Slide 52
52
By-Pass
Ergot pour
le retirer
Micro-régulateur : ancienne génération
A.R.I.C.O.

## Slide 53
53
Bouton orange :
 Bloque l'arrivée d'air au régulateur
Bouton rouge = 2 fonctions :
By-pass de surpression
Purge de l'ARI en fin d'utilisation.
Micro-régulateur : modèle QS
A.R.I.C.O.

## Slide 54
54
Stockage (ancienne génération et QS) :
A l'abri des intempéries, de la lumière solaire, d'une humidité excessive, de la poussière et de produits ou vapeurs chimiques agressives.
T° idéales entre 15 et 30° C.
Eviter les empilements d'appareils.
A.R.I.C.O.

## Slide 55
55
Nettoyage (ancienne génération et QS) :
Apport d'air circulant dans le micro-régulateur est uniquement de l'air neuf provenant de la bouteille.
Air expiré par l'utilisateur ne pénètre pas dans le micro-régulateur.
Procédure de nettoyage des micro-régulateurs à réaliser en retour d'intervention, de manœuvre, de formation :
A.R.I.C.O.

## Slide 56
56
Nettoyage (ancienne génération et QS) :
Procédure de nettoyage des micro-régulateurs :
Pulvérisation d’1 spray désinfectant sur une lingette appliquée sur toutes les surfaces accessibles.
Micro-régulateurs doivent être utilisés secs.
NE PAS IMMERGER LE MICRO-REGULATEUR
NE PAS PULVERISER LE DESINFECTANT DIRECTEMENT DESSUS
Ne pas utiliser de produits non fournis par le SDMIS.
A.R.I.C.O.

## Slide 57
57
Sert à protéger et isoler le porteur et canalise l'air
Corps du masque rigide,
Électriquement non conducteur.
Visière panoramique = Champ de
vision latérale et verticale,
½ masque pour réduire l’espace mort
et anti-buée
Sangle d'attente
Masque :
Muni d'un dispositif phonique et d’un dispositif d’expiration.
A.R.I.C.O.

## Slide 58
58
Masque :
Sangle d’attente ignifugée recevant la plaque de contrôle d’identification du masque
A.R.I.C.O.

## Slide 59
59
Masque :
Stockage :
Après nettoyage, rangés dans les housses fournies
Dans l’engin
Au magasin
Ne pas stocker à la chaleur et en pleine lumière.
A.R.I.C.O.

## Slide 60
60
Masque :
Vérifier et nettoyer les masques après utilisation.
Nettoyage-désinfection des masques ARI se fait soit :
Par trempage à froid,
Par trempage à chaud dans la cuve à ultrasons,
Procédures de nettoyage-désinfection sont équivalentes en termes d'efficacités.
Nettoyage :
A.R.I.C.O.

## Slide 61
61
Masque :
Très sale  lavage préalable à l'eau et au savon avec rinçage à l'eau claire peut-être nécessaire.
NE PAS UTILISER DE PRODUIT CONTENANT DE L'ALCOOL AU RISQUE DE DETERIORER LA VISIERE.
Nettoyage :
A.R.I.C.O.

## Slide 62
62
Matériels associés

## Slide 63
63
Système sonore de détresse :
Manuel et/ou automatique,
Déclenche un signal de détresse lorsque le porteur reste immobile pendant un temps prédéterminé.
Signal de détresse  déclenché manuellement.
Tous ont une pré-alarme acquittable par mouvements.
Matériels associés

## Slide 64
64
Diktron DSX MKII
Système sonore de détresse :
Puissance > 96 décibels à 2 m à l'air libre
Flash de localisation = 1 Flash chaque seconde alternativement sur les côtés et le devant de l'appareil.
L'arrêt de l'appareil est fait en introduisant la clef.
Signal sonore compteur de temps : 5 bip à 15 min puis 5 bip toutes les 5 min.
Témoin d'usure de la pile = Diode rouge et signal sonore de 1 sec
Matériels associés

## Slide 65
65
Balise de détresse PASS II
Système sonore de détresse :
Puissance 98 décibels
Changement de couleur de la balise dans sa totalité
Bouton rouge sur le devant du dispositif permet le déclenchement manuel de l'alarme.
Pour arrêter l'alarme, il faut presser les 2 boutons latéraux simultanément.
Arrêt de l'appareil  en introduisant la clef.
Durée de vie : 5 ans
Matériels associés

## Slide 66
66
MOTIONSCOUT - MSA
Système sonore de détresse :
Puissance 95 décibels,
2 LEDS rouge d’alarme et 1 LED de fonctionnement
Bouton sur le devant du dispositif permet le déclenchement manuel de l’alarme,
L'arrêt de l'appareil est fait en introduisant la clef.
Matériels associés

## Slide 67
67
Modèle QS
Système sonore de détresse :
 détecteur d'immobilité est inclus dans le spiroguide.
Matériels associés

## Slide 68
68
Moyens de communication :
CE du FPT équipé pour toute reconnaissance
et engagement sous ARI en exploration
Équipement de tête :
3 éléments :
1 micro avec oreillette et adaptateur casque.
1 alternat (micro/haut-parleur)
1 poste radio TPH 700
Matériels associés

## Slide 69
69
Permet :
        De se déplacer le long de la ligne guide
        Au binôme d'être en liaison constante.
Liaison personnelle :
Matériels associés

## Slide 70
70
Liaison personnelle :
Longueur totale  6 mètres.
Liaison courte : 1,25 m
Liaison longue : 1,25 m + 4,75 m = 6 m
Extrémités  mousquetons
Matériels associés

## Slide 71
71
Plaque de contrôle :
Moyen d'enregistrement et de contrôle du porteur d'ARI qui s'engage,
Remise au contrôleur avant engagemen.
 Sacoche tableaux de gestion
Matériels associés

## Slide 72
72
Plaque de contrôle :
Regroupées sur le tableau de contrôle tenu par le contrôleur :
Surveillance du nombre de personnes engagées
Suivi et contrôle du temps d'engagement des porteurs.
Matériels associés

## Slide 73
73
Ligne guide :
Relie les porteurs d'A.R.I. avec l'extérieur.
CHAQUE EXTREMITE  1 mousqueton.
L. de 50 à 60 m, est enroulée sur un tambour.
Repères de progression qui facilitent le travail des binômes.
Extrémité de la ligne doit-être fixée au touret
Matériels associés

## Slide 74
74
LIGNE DE VIE :
Matériels associés

## Slide 75: Matériels associés
75
Lampes :
Chaque membre du binôme s'équipe à minima d’1 lampe : sa lampe de casque et/ou prend une lampe de ronde

## Slide 76: Matériels associés
76
Cale porte :
Accessoire permet de maintenir un ouvrant, porte ou fenêtre, en position ouverte.
Matériel vise à faciliter l'intervention en toute circonstance (INC, SUAP, PPBE).

## Slide 77: Matériels associés
77
Cale porte :
BREC emporte des cales de porte soit :
Dans les engins : généralement en bois
En dotation individuelle : en plastique "WEDGE IT"

## Slide 78: Matériels associés
78
Caméra thermique :
BREC se muni d'une caméra thermique :
Une victime ;
Un feu couvant.

## Slide 79: Matériels associés
79
Cagoule de fuite :
Engins pompes et toutes les EPC  cagoules de fuites.
Destinées aux victimes,  utilisées par un SP dont l'ARICO connaîtrait un problème.

## Slide 80: Matériels associés
80
Cagoule de fuite :
2ème modèle au SDMIS.

## Slide 81: B.REC
81

## Slide 82: Conclusion
82
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Présentation
ARICF : définition, composition
Appareils filtrants : définition, composition
ARICO : définition, composition
Matériels associés