## Slide 1: Risques électriques
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2022 - Version 5

## Slide 2: Les risques électriques
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de :
1- Identifier les ouvrages électriques ENEDIS.
2- Mettre en œuvre les 1ère mesures de reconnaissance et de sécurité adaptées à la situation rencontrée.
3- Adapter les techniques opérationnelles afin de garantir la sécurité du personnel et des tiers.
Notions simples d'électricité
Chemins de l'électricité
Mécanismes des accidents
Effets sur l'homme
Interventions avec risques électrique
Mise en pratique sur le terrain pédagogique

## Slide 3
L’électricité est une forme d’énergie
Définitions
Déplacement des électrons dans le conducteur.
On peut comparer l'électricité à l'eau qui circule dans un tuyau.
Notes: 3

## Slide 4
Définitions
Courant continu :
Flux d'électrons qui circule dans une seule direction.
Notes: 4

## Slide 5
Définitions
Courant alternatif :
Le sens et l'intensité varient suivant une périodicité fixe. Partant de zéro l'intensité croît, passe par un maximum, décroît, s'annule et change de sens. Un aller et retour est une période. Le nombre de périodes par seconde est la fréquence (T).
Courant habituellement utilisé en Europe a une fréquence de 50 Hz (hertz).
Notes: 5

## Slide 6
Définitions
Électricité statique :
Vous avez certainement observer :
Poussières qui s’accrochent à un disque que vous venez d’écouter ou sur l’écran de télévision ;
Etincelles qui crépitent  Quittez un vêtement en fibres synthétiques,
Décharge électrique  poignée de portière de voiture.
Tous ces phénomènes sont des manifestations de l’électricité statique :
C'est l'électricité en stationnement sur un corps.
Notes: 6

## Slide 7
Définitions
Notes: 7

## Slide 8
Définitions
Dénomination | Abréviations | Courant continu | Courant alternatif
 |  | Tensions nominales U (V) | Tensions nominales U (V)
Très basse tension | TBT | U < 120 | U < 50
Basse tension | BT | 120 < U < 1 500 | 50 < U < 1 000
Haute tension A | HTA | 1 500 < U < 75 000 | 1 000 < U < 50 000
Haute tension B | HTB | U  75 000 | U  50 000
Notes: 8

## Slide 9
Définitions
Notes: 9

## Slide 10
Définitions
Notes: 10

## Slide 11
Définitions
Puissance :
Observons une locomotive tirant des wagons. Pour faire une distance donnée, elle met un certain temps.
Imaginons que nous remplacions la locomotive par une voiture.
Pour parcourir la même distance la voiture mettra un temps plus long.
Un homme n’aura pas assez de "puissance" pour effectuer ce travail.
La puissance mesure la rapidité avec laquelle un travail peut être effectué ou la consommation d’énergie d’un système.
L’unité de puissance est le Watt (W).

## Slide 12
Définitions
La terre ou mise à la terre :
Tout contact accidentel avec un conducteur ou un appareil sous tension aura pour effet le passage du courant électrique à travers le corps de la personne, courant qui rejoindra le poste transformateur le plus proche par le sol.
 Permet d'écouler les courants de fuite sans danger pour l'utilisateur.
Un fil de terre limite la tension ou le courant à la terre
durant un fonctionnement normal et prévient aussi
les surtensions provoquées par des éclairs.

## Slide 13
Définitions
Circuit électrique : Parcours fermé comportant une suite de conducteurs électriques.
Le circuit comporte :
Une pile P, produisant le courant,
Une lampe L, utilisant le courant,
Un interrupteur K,
Des fils de connexion métalliques.
K

## Slide 14
Définitions
Circuit électrique :
Interrupteur K ouvert, la lampe L reste éteinte : Le courant ne passe pas.
Interrupteur K est fermé, la lampe s’allume : le courant passe.
2 sortes de conducteurs électriques :
Générateurs qui produisent le courant piles, batteries, dynamos, etc. ;
Récepteurs qui utilisent le courant pour produire un effet
lampes, résistances, etc.

## Slide 15
Définitions
 Peuvent être de 3 sortes :
Thermique, il y a dégagement de chaleur ;
Chimique, le courant peut provoquer des réactions chimiques ;
Magnétique, un métal parcouru par un courant est très proche, de par ses propriétés, d’un aimant.
Effets peuvent éventuellement s’avérer être dangereux pour tout être vivant qui se trouverait en contact avec un courant électrique, d’autant plus dangereux lorsque le courant est « puissant ».
Les effets du courant :

## Slide 16
Chemins de l'électricité

## Slide 17
Transformateur cabine basse
Chemins de l'électricité
Courant électrique utilisé loin de son lieu de production, les pertes dans les lignes de transport sont importantes et proportionnelles à la distance.
Afin de limiter ces pertes, le courant est alors élevé à de Très Hautes Tensions (THT) par des transformateurs.

## Slide 18
Chemins de l'électricité
Réseaux RTE et ENEDIS sont divisés en 3 parties distinctes :
 Réseau national de transport THT constitué essentiellement de lignes triphasées aériennes ;
 Réseaux régionaux de répartition HT (Haute Tension) qui assurent le relais entre le réseau de transport et les réseaux suivants ;
 Réseaux de distribution MT (Moyenne Tension) qui acheminent le courant au plus près de son lieu d’utilisation.
Chacun de ces réseaux est séparé du suivant par un poste de transformation : Transformateurs et d’appareils de manœuvre, de sécurité et de mesures.

## Slide 19
Poste source
Poste urbain
Poste sur poteau
Réseau BT isolé
Poste cabine haute
Réseau transport
Réseau HTA nu
Chemins de l'électricité
Notes: 19

## Slide 20
TBT
HT
50
1 000
500
50 000
0
Volts
HTB
HTA
BT
Chemins de l'électricité
Notes: Un schéma synthétique vaut mieux qu ’un long discours !

## Slide 21
Réseau Haute tension B (400 000 V)
Chemins de l'électricité
Notes: 21

## Slide 22
BT 400V
Chemins de l'électricité
En fils nus :
Notes: 22

## Slide 23
ou
Chemins de l'électricité
Moyenne tension :
Notes: De quoi est il constitué ?

## Slide 24
ou
Aluminium
(conducteur)
Verre (isolant)
Air (isolant)
terre
(conducteur)
I (A)
U (Volts)
Chemins de l'électricité
Moyenne tension :
Notes: Conducteur en aluminium ( almélec )
isolateur en verre trempé ( comme les pare brises )
isolation l ’air
2 cm suffise en régime sec ! ( sans foudre ni givre )

## Slide 25
plus c’est dangereux !
Plus les poteaux sont hauts, plus il y a d’isolateurs
Chemins de l'électricité
Notes: Un truc pour s ’en souvenir !

## Slide 26
Chemins de l'électricité
Lignes souterraines :
Zones urbaines, près des aéroports, la distribution HT se fait par fils placés en caniveaux ou enterrés.
Notes: Certains coffrets et postes peuvent être « habillés » de sorte qu’ils se marient mieux esthétiquement avec l’environnement et sont donc dissimulés et difficilement repérable.
Identifier rapidement le matériau du coffret :
  Si plastique, encastré ou non
  Si fonte
  Selon le matériau, l’intervention n’est pas forcément la même.
Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas de coffret qu’il n’y en a pas ! Il peut être dans le couloir des communs à l’intérieur …
26

## Slide 27
Chemins de l'électricité
Postes de transformation : Postes THT et HT :
Dans ces postes, les transformateurs sont très éloignés les uns des autres.
Sont installés en plein air sur de grandes surfaces.
Se trouvent localisés à proximité d’une centrale, à la réunion de plusieurs lignes THT/HT,
à l’arrivée d’une ligne
de transport.

## Slide 28
Chemins de l'électricité
Postes de transformation : Postes de distribution MT :
 Postes sont généralement installés à l’intérieur de bâtiments maçonnés.
Contiennent une partie HT, une partie transformation et une partie MT.

## Slide 29
Chemins de l'électricité
Postes de transformation : Postes de distribution MT :

## Slide 30
Chemins de l'électricité
Postes de transformation : Postes de distribution BT :
Pour les abonnés dont la consommation est importante (exemple, les usines), l’alimentation est directement faite en MT.
Réseau BT privé est alors installé à partir d’un poste de transformation MT/BT.

## Slide 31
Chemins de l'électricité
Postes de transformation : Postes de distribution BT :
Cette dernière distribution dépend du nombre de consommateurs et de la puissance consommée.
Grande densité de consommation (exemple, Lyon), un réseau MT alimente un réseau BT et les départs d’immeubles sont branchés sur des câbles BT.

## Slide 32
Chemins de l'électricité
Départs d’immeubles :
Notes: 32

## Slide 33
Chemins de l'électricité
Départs d’immeubles :
Notes: 33

## Slide 34
Chemins de l'électricité
Départs d’immeubles :
Notes: 34

## Slide 35
Chemins de l'électricité
Départs d’immeubles :
Notes: 35

## Slide 36
Chemins de l'électricité
Notes: 36

## Slide 37
Chemins de l'électricité
Moyens pour reconnaître le domaine de tension :

## Slide 38
Chemins de l'électricité
Moyens pour reconnaître le domaine de tension :

## Slide 39
Installations photovoltaïque

## Slide 40
Installations photovoltaïque
Installation photovoltaïque (ou panneaux solaires) produit de l'électricité avec les rayons du soleil même si ceux-ci ne sont pas visibles.
Sont toutes composées de panneaux photovoltaïques, de compteurs, de transformateur, d'onduleur, etc.

## Slide 41
Installations photovoltaïque
Schéma de principe :

## Slide 42
Installations photovoltaïque
Différents types d'installations :

## Slide 43
Installations photovoltaïque
Différents types d'installations :

## Slide 44
Installations photovoltaïque
Organes techniques :

## Slide 45
Installations photovoltaïque
Organes techniques :

## Slide 46
Installations photovoltaïque
Signalétique :

## Slide 47
Et l'orage ?

## Slide 48
Et l'orage ?
Dû aux cumulonimbus (nuages à développement vertical), de + de 8 000 m de H, dont la base se situe autour des 2 000 m.
Bas du nuage est chargé positivement et le haut négativement.
Champ électrostatique énorme se crée à la
longue dans le nuage. Il arrive que des arcs
électriques se créent entre le haut et le bas
du nuage.
La foudre est un phénomène naturel
correspondant à une brusque et puissante
décharge électrostatique qui se produit lors
d'un orage.

## Slide 49
Et l'orage ?
 Quand de l'électricité s'accumule entre des nuages ou entre un nuage et la terre, créant une différence de potentiel entre 2 points.
Visuellement, le phénomène va se traduire par l'apparition d'éclairs et le retentissement du tonnerre.

## Slide 50
Et l'orage ?
S'en méfier car la foudre est un phénomène redoutable qui peut causer des dégâts importants matériels comme humains.
Association Protection Foudre : 100 à 200 personnes sont frappées par la foudre chaque année en France.
Parmi elles, environ 10 à 20 perdent la vie suite à l'accident.
 Simple décharge peut contenir jusqu'à 100 millions de volts.
 Effets d'un foudroiement varient grandement en fonction des circonstances.

## Slide 51
Et l'orage ?
Foudroiement est extrêmement rapide et se traduit par le passage d'un courant électrique à travers le corps d'un point d'entrée vers un point de sortie.
Toutefois, la foudre peut atteindre l'homme directement ou indirectement.
L'atteinte directe survient lorsque le corps se trouve sur le trajet de la foudre.
L'individu touché est alors traversé du point le plus haut (la tête ou un objet conducteur situé au-dessus) jusqu'aux pieds.

## Slide 52
Et l'orage ?
 Cas le + dangereux car le corps est soumis à un puissant courant électrique qui va causer de graves dégâts sur son passage.
Tous les organes peuvent être touchés y compris le cœur et le cerveau.
Coup de foudre direct peut ainsi provoquer une insuffisance voire un arrêt cardiaque.

## Slide 53
Mécanisme des accidents
Notes: 53

## Slide 54
Quelle est la différence entre ces 2 réseaux ?
Mécanisme des accidents
Notes: 54

## Slide 55
 Vous n’avez pas la certitude de la coupure de la tension sur la ligne :
 CONSIDÉRER QUE LA LIGNE EST SOUS TENSION
Quelle est la différence entre ces 2 réseaux ?
Cette ligne est sous tension
Cette ligne est hors tension
Mécanisme des accidents
Notes: 55

## Slide 56
Mécanisme des accidents
Notes: 56
BLA BLA

## Slide 57
Mécanisme des accidents
Notes: 57
BLA BLA

## Slide 58
Mécanisme des accidents
Notes: 58
BLA BLA

## Slide 59
Un fil à terre !
Que ce passe-t-il si on le touche ?
Mécanisme des accidents
Notes: Suit à un coup de foudre sur la portée précédente il y a eu rupture de conducteur par exemple
le fil traîne au sol
que se passe t il si un tiers touche le conducteur ?
Je vous rappelle qu ’il n ’est pas isolé !

## Slide 60
U( Volts)
I (A)
Mécanisme des accidents
Notes: Il se retrouve dans le rôle de l ’oiseau de tout à l ’heure !
Le fil est toujours à 20 000 volts et ses pieds à 0 volt ( au sol )

## Slide 61
Mécanisme des accidents
Accident électrique se produit lorsque la personne touche :
Simultanément 2 points où existe la tension du circuit, 2 fils électrique ou une masse métallique mise accidentellement sous tension
= Contact bipolaire.
Un seul point sous tension d'un circuit d'une part et a fait en même temps terre d'autre part
= Contact unipolaire.

## Slide 62
Mécanisme des accidents
Contact unipolaire :
Fréquent et très dangereux
Contact avec une partie active sous tension et une autre partie active sous tension

## Slide 63
Mécanisme des accidents
Contact unipolaire :
Contact avec une partie active sous tension et une masse accidentellement sous tension
Rare
ISOLANT

## Slide 64
Mécanisme des accidents
Contact unipolaire :
Contact avec une masse accidentellement sous tension et une autre masse accidentellement sous tension
Très rare

## Slide 65
Mécanisme des accidents
Contact bipolaire :
Contact avec une partie active sous tension et terre
Très fréquent

## Slide 66
Mécanisme des accidents
Contact bipolaire :
Contact avec une masse accidentellement sous tension et terre
Très fréquent

## Slide 67
Mécanisme des accidents
Arc électrique :

## Slide 68
Mécanisme des accidents
Tension de pas :
 Tension entre les pieds d'une personne se tenant debout près d’un point d’injection du courant à la terre (foudre, câble à terre, etc.).
L’accident se produit si la résistance du sol est supérieure à celle du corps.

## Slide 69
personnes gardant les pieds écartés (C 2).
Les animaux sont les plus touchés car la distance entre leurs pattes est importante (C 3).
Mécanisme des accidents
Avec les pieds rapprochés (C 1), on court un risque minimum de foudroiement
indirect car un seul point touche la terre alors qu'il est plus important pour les
Notes: 69

## Slide 70
20 000 Volts
Ex : 5 mètres pour 5 000 Volts soit 1 000 V au mètre !
15 000 Volts
Mécanisme des accidents
Notes: 70

## Slide 71
Mécanisme des accidents
Ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve vers un câble électrique au sol.

## Slide 72
Effets sur l'homme

## Slide 73
Effets sur l'homme
L’intensité du courant,
La durée du passage du courant,
La trajectoire du courant,
La nature du sol,
La capacité d’isolation des chaussures portées,
La personne soumise à l’action du courant électrique,
Gravité d’un accident électrique dépend de plusieurs facteurs :

## Slide 74
Effets sur l'homme
Courant qui circule dans le corps humain est dangereux car le courant suit le chemin le plus court entre le point d’entrée et le point de sortie et peut donc endommager tous les organes qui se trouvent sur son passage.
TENSION importante  n’importe quelle matière laisse passer le courant.
A partir de 25 V l’électricité peut nous traverser.
Donc attention aux tensions 230 V, 380 V et au-dessus

## Slide 75
L'électrisation définit le passage d'un courant électrique à travers le corps, qu'elle qu'en soit la gravité.
On utilise le terme d'électrocution lorsqu'il s'agit d'une électrisation mortelle.
Électrisation ?
Électrocution ?
Effets sur l'homme
Notes: 75

## Slide 76
Effets sur l'homme
Brûlures : effet thermique du courant électrique s'applique.
Brûlures électriques provoquées par le passage du courant peuvent se manifester pour des intensités relativement faibles (10 mA) si le contact est maintenu pendant quelques minutes.

## Slide 77
Effets sur l'homme

## Slide 78
Résistance du corps humain
Nous avons vus précédemment que le corps humain, lorsqu’il était inséré dans un circuit se comportait comme une résistance.
Résistance du corps humain est constituée par :
Résistance des tissus internes (généralement estimée à 500 ),
Résistance de la peau.

## Slide 79
 Résistance des tissus interne ne varie pas d’un individu à l’autre, la résistance de la peau par contre est très variable :
Peau sèche, épaisse, calleuse : très résistante (100 000 ),
Peau fine (plis des doigts, muqueuses) : résistance moindre (1 000 à 4 000 ).
Résistance du corps humain

## Slide 80
Hydratation de la peau influe sur sa résistance.
Si la peau est pénétrée d’humidité, de sueurs, de vapeur d’eau ou de l’eau elle-même, la résistance peut s’abaisser à 1 000 .
A l’extrême, on admet que dans un bain (ou si la peau est écorchée), la résistance du corps se réduit à celle des tissus internes (500 ).
Résistance du corps humain

## Slide 81
Autres facteurs : la résistance du corps diminue quand :
L’attention se relâche : fatigue, soucis, etc.
La surface du contact est + grande,
La durée du contact augmente,
La pression de contact est plus forte : la résistance est + faible pour une pièce saisie que pour une pièce touchée.
Résistance du corps humain

## Slide 82
Nous sommes tous inégaux lors d’un accident dû à
l’électricité car l’intensité traversant un individu sera  pour
un autre individu alors que le courant est identique.
Résistance du corps humain

## Slide 83
Interventions avec risque électrique

## Slide 84
Mise hors tension / consignation :
Interventions avec risque électrique
Ligne alimentée par un courant électrique

## Slide 85
Mise hors tension correspond à l’arrêt de l’alimentation en électricité de celle-ci.
Dans cette ligne un courant rémanent persiste.
Interventions avec risque électrique
Courant persistant dans la ligne

## Slide 86
 Consignation consiste à mettre à la terre la portion de ligne impactée par l’intervention après la procédure de mise hors tension afin de « décharger » le courant persistant dans la ligne.
 Consignation d’une ligne du réseau de transport ou de distribution d’électricité (RTE/ENEDIS) correspond au court-circuit et à la mise à la terre de la portion de ligne impactée par l’intervention.
Interventions avec risque électrique
Absence de courant

## Slide 87
Consignation :
Ligne alimentant le courant de traction (train, tramway ou trolley bus) est réalisée par la mise en place de perches de mise à la terre par des techniciens du gestionnaire de réseau pour le réseau SNCF ou le réseau Trolley Bus
et
par les SP pour le tramway après sa mise hors tension ( détaillé dans ce diaporama)
Interventions avec risque électrique

## Slide 88
Facteur électricité représente un danger sérieux pour les SP.
 SP sont amenés à agir dans des lieux où la visibilité est mauvaise.
 Peuvent alors entrer en contact direct avec un conducteur branché, non
apparent, de manière insidieuse ou utiliser de l’eau sur un feu se produisant
en présence de courant électrique.
Interventions avec risque électrique

## Slide 89
Interventions avec risque électrique
 Se souvenir : il n’est pas nécessaire de toucher le câble pour être électrisé.
 S’éloigner à petits pas du point de chute du câble.
 Tout câble d’une ligne à terre doit être considéré sous tension.

## Slide 90
 Ne pas toucher aux objets métalliques (clôtures de champs, barrières des sécurité des autoroutes, etc.) afin de limiter les risques d’électrocution par les phénomènes d’induction..
Interventions avec risque électrique

## Slide 91
En cas d’incendie, ne pas utiliser sur un foyer le jet bâton pouvant entrer en contact avec les conducteurs. Faire aussi attention aux brouillards d’eau qui peuvent être conducteurs.
 Ne pas stationner près ou sous la ligne pour combattre l’incendie tant qu’elle n’est pas hors tension.
Interventions avec risque électrique
Notes: 91

## Slide 92
92
Interventions avec risque électrique

## Slide 93
93
Interventions avec risque électrique
Enseigne lumineuse :
Alimentée en tension élevée, les enseignes lumineuses peuvent être dangereuses pour les portes-lances en cas d’attaque de feu.
Certaines installations comportent des coupures d’urgence situées à proximité.

## Slide 94
94
Interventions avec risque électrique
Fuite d'eau :
 Danger provient de la proximité du circuit électrique avec l’eau qui est un très bon conducteur.
 Ne pas oublier de couper au disjoncteur.

## Slide 95
95
Interventions avec risque électrique
Accident de la circulation : AVP

## Slide 96
96
Interventions avec risque électrique
Groupe électrogène :

## Slide 97
97
Interventions avec risque électrique
Véhicule hybride et électrique :
Danger câble haute tension (couleur orange)
Intoxication (substances batterie)
Périmètre de sécurité de 50 m.
Sécuriser la zone de travail des SP : risque de projection de métal en fusion sur 10 m.

## Slide 98
98
Interventions avec risque électrique
Véhicule hybride et électrique :
ARI obligatoire pour incendie,
Utilisation de la caméra thermique et du thermomètre laser pour surveiller la T° de la batterie.
Utilisation de la LELEC pour toute intervention sur réseau électrique.

## Slide 99
99
Interventions avec risque électrique
Distances de sécurité :
 S’écarter des eaux de ruissellement.

## Slide 100
100
Interventions avec risque électrique
Distances de sécurité :

## Slide 101
101
Interventions avec risque électrique
Distances de sécurité :

## Slide 102
102
Interventions avec risque électrique
Distances de sécurité :

## Slide 103
103
Interventions avec risque électrique
Distances de sécurité :

## Slide 104
104
Interventions avec risque électrique
Bâchage - Échelles à mains - Mâts d’éclairage :
Danger vient de la proximité des lignes aériennes : ENEDIS, Tram, SNCF, etc.

## Slide 105
105
Procédures opérationnelles

## Slide 106
106
Procédures opérationnelles
Niveau de protection de la tenue de feu face au risque électrique :
Casque SPF "doit présenter des caractéristiques isolantes afin de protéger le porteur contre le risque d'électrocution".
Ecran facial en complément de l'écran oculaire offre une protection adaptée en cas d'arc électrique (UV et projection de métal en fusion).

## Slide 107
107
Procédures opérationnelles
Niveau de protection de la tenue de feu face au risque électrique :
Tenue textile "doit présenter des caractéristiques isolantes afin de protéger le porteur contre le risque d'électrocution".

## Slide 108
108
Procédures opérationnelles
Niveau de protection de la tenue de feu face au risque électrique :
Absence de spécification concernant les performances des gants d’attaque ou de travail face au risque d'électrocution.

## Slide 109
109
Procédures opérationnelles
Niveau de protection de la tenue de feu face au risque électrique :
Conductivité permet de décharger l'électricité statique produite par le corps afin de réduire la possibilité de production d'étincelle dans les atmosphères inflammables et explosives (ATEX).

## Slide 110
110
Procédures opérationnelles
Missions secours d'urgence aux personnes et secours routier :
Moyens SR et engins d'incendie  gants dits "gants 1 000 volts" assurant la protection électrique des SP et une protection mécanique.
Pour toutes actions sur des câbles ou installations basse tension, il est impératif de porter :
Les gants 1 000 volts,
Le casque F 1 ou Rosenbauer avec les 2 visières baissées et regard opposé (cf. DOD IUV),
Utiliser la perche en fonction de l'analyse bénéfice/risque.

## Slide 111
111
Procédures opérationnelles
Domaine de compétence des SP:
« Il est expressément défendu aux SP et gradés de toucher aux appareils électriques autres que ceux qui sont d’un usage commun dans les maisons, aux transformateurs et aux conducteurs…»
« Faire couper le courant par les agents du secteur électrique ou par une personne dûment qualifiée avant de procéder aux opérations d’extinction… »

## Slide 112
112
Procédures opérationnelles
Manipulations interdites pour les SP :

## Slide 113
113
Procédures opérationnelles
Manipulations interdites pour les SP :

## Slide 114
114
Procédures opérationnelles
Manipulations interdites pour les SP :

## Slide 115
115
Procédures opérationnelles
Formellement interdit de pénétrer dans une enceinte électrique (poste de transformation, etc.) sans l'accord et la surveillance d'un technicien habilité.

## Slide 116
116
Procédures opérationnelles
Installations intérieures individuelles :
Si la situation l'exige, les SP peuvent manœuvrer les organes de coupure des installations intérieures individuelles :

## Slide 117
117
Procédures opérationnelles
Interventions SUAP sur transformateur :
COS demandera le type de transformateur et fera réaliser un périmètre de sécurité égal à :
Poste RTE : limite enceinte
Poste mixte RTE – ENESIS : limite enceinte
Poste ENESIS : 10 m
Dès la confirmation de la mise hors tension par les techniciens réaliser l'intervention en respectant les consignes des techniciens.

## Slide 118
118
Procédures opérationnelles
Intervention INC sur transformateur :
COS demandera le type de transformateur et fera réaliser un périmètre de sécurité égal à :
Poste RTE : limite enceinte,
Poste mixte RTE – ENESIS : limite enceinte,
Poste ENESIS : 10 m,
Port des EPI complets avec ARI encliquetés.

## Slide 119
119
Procédures opérationnelles
Intervention INC sur transformateur :
Avant sécurisation électrique :
Limiter la propagation autour du site,
Respecter les distances de sécurité pour les LDV et ne pas diriger les jets en direction des installations sous tension (réglage du jet à l'opposé et à l'écart des installations),
Jet diffusé d'attaque : 5 m si poste source, 3 m si transformateur ENESIS.
Dès que les installations sont sécurisées, le COS et le technicien procèdent à une analyse conjointe et définissent les actions à mener.

## Slide 120
120
Procédures opérationnelles
Installations photovoltaïques :
Mettre à l'arrêt l'installation :
Compteur achat/revente et onduleur,
Coup de poing d'arrêt d'urgence identifié,
Demander l'intervention de l'installateur,
Préparer ou demander la LELEC.

## Slide 121
121
Procédures opérationnelles
Installations photovoltaïques :

## Slide 122
122
Procédures opérationnelles
Installations photovoltaïques :
Important :
Aucun contact direct avec les panneaux,
Aucune mise en appui d'échelle sur les panneaux (1 m entre le panneau et la nacelle),
Aucun démontage des panneaux sans personnel compétents sur les lieux,
Éviter la dégradation des panneaux lors de la phase de déblai.
 Déblai doit être réalisé avec des EPI adaptés (gants, si besoin de contact avec les fils dégradés utiliser les gants 1 000 volts, visière de protection baissée, manches longues) protection respiratoire adaptée.

## Slide 123
123
Procédures opérationnelles

## Slide 124
124
124
Procédures opérationnelles
SNCF :
Source :
Caténaires : 1 500 volts continu,
      25 000 volts alternatif (TGV et grandes lignes notamment).
Nappes de câbles enfouies dans le sol ou en caniveaux,
Canalisations métalliques pouvant être le siège de courants induits dans un rayon de 50 m.

## Slide 125
125
Procédures opérationnelles
SNCF :
Distance de sécurité :
Personnel et matériels = 3 m,
Tenir compte : des mouvements possibles des pièces conductrices ainsi que des mouvements, fouettements, chutes d'engins utilisés pour l'intervention.

## Slide 126
126
Procédures opérationnelles
SNCF :
Principes généraux :
Ne jamais toucher directement ou indirectement les installations, en particulier :
Ne pas monter aux poteaux supportant les caténaires,
Ne pas monter sur le toit d'un wagon ou d'une voiture lorsque le caténaire est sous tension,
Ne pas se livrer à des travaux sur des pièces sous tension ou trop près de celles-ci.

## Slide 127
127
Procédures opérationnelles
SNCF :
Principes généraux :
S'assurer que les échelles et les outils ne peuvent pas être en contact avec les installations électrique ou placés trop près de celles-ci,
Tenir compte que les gaz chauds dégagés par un incendie peuvent être conducteurs de l'électricité,
Prendre en compte la portée des lances lors de l'utilisation de l'eau.

## Slide 128
128
Procédures opérationnelles
SNCF :
Principes généraux :
S'assurer que la hauteur des véhicules n'est pas incompatible avec la hauteur des caténaires :
Hauteur minimale des caténaires 4,55 m
Hauteur des véhicules : attention aux antennes, échelles, mâts télescopiques d'éclairage, canon des FMOGP, etc.
Se rappeler que la consignation des caténaires ne provoque pas l'arrêt automatique des locomotives diesels.

## Slide 129
129
Procédures opérationnelles
SNCF :
Avant une manœuvre sur une canalisation métallique à moins de 50 m de la voie :
S'abstenir de toucher les canalisations à mains nues,
Avant tout travail sur ces canalisations, les mettre à la terre (en utilisant les gants 1 000 V),
Si la canalisation doit être provisoirement coupée, au préalable ponter électriquement la canalisation en utilisant les gants 1 000 V.

## Slide 130
130
Interventions avec risque électrique

## Slide 131
131
Interventions avec risque électrique
Tramway :
Transformateurs d’alimentation de la Ligne Aérienne de Contact (LAC) sont alimentés en 20 kV (20 000 volts).
Alimentent la LAC entre les stations avec une
tension de 750 volts en continu.

## Slide 132
132
132
Interventions avec risque électrique
Tramway :
Hauteur de la LAC  généralement de l’ordre de 6 m. mais peut varier jusqu’à 3,60 m. pour certains passages particuliers (passage sous trémies, station de Perrache, LAC surbaissée du T 5 vers l’aéroport de Bron).
6 m

## Slide 133
133
133
Interventions avec risque électrique
Tramway : LAC
Dessert toutes les lignes de tramway ainsi que les centres de maintenance.
Composée de l’ensemble des câbles, qu’ils soient en contact avec les pantographes ou qu’il s’agisse de câbles de fixation aux poteaux.
 Tramways captent l’énergie nécessaire à leur fonctionnement par un pantographe en contact.
 Retour de courant de traction se fait par l’intermédiaire des rails.

## Slide 134
134
Interventions avec risque électrique
Tramway : LAC
Divisée en sections et sous-sections électriques, lesquelles sont séparées par des dispositifs dits de « limite de section ».
Limites de sections permettent, d’isoler certaines zones tout en maintenant l’exploitation sur les autres zones.
Situées aux mêmes emplacements dans les 2 sens de circulation.

## Slide 135
135
135
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
DLV = 3 mètres
Si inférieure
APPLICATION DE LA
CONSIGNE OPÉRATIONNELLE N°1

## Slide 136
136
136
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Mis à part sur le tronçon tramway « Rhônexpress » exploité entre Meyzieu ZI et Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, la pose du Vérificateur d’Absence de Tension (VAT) et du dispositif de mise à la terre (perches) lors des opérations de secours n’est jamais effectuée par l’exploitant.
MISSION RELEVANT TOUJOURS DU SDMIS

## Slide 137
137
137
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Lot de consignation électrique tramway (LOT TRAM) :
 Mis à disposition par le SYTRAL figure à l’inventaire de certains MEA qui défendent un secteur où sont implantées des installations de tramway.

## Slide 138
138
138
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Lot de consignation électrique tramway (LOT TRAM) :
Gants : « double triangle » classe 0
Isolement :
1000 V AC (courant alternatif)
1500 V DC (courant continu)

## Slide 139
139
139
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Lot de consignation électrique tramway (LOT TRAM) :
Perches

## Slide 140
140
140
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Lot de consignation électrique tramway (LOT TRAM) :
Vérification d’absence de tension (VAT)
et patin magnétique.

## Slide 141
141
141
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Lot de consignation électrique tramway (LOT TRAM) :
Pince autobloquante et patin magnétique

## Slide 142
142
142
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Consigne opérationnelle n° 1
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE PAR COUPURE DU COURANT DE TRACTION ET POSE DES PERCHES
Champ d’application :
Accident de tramway si l’abaissement du pantographe n’est pas réalisable ou inefficace ;
Toutes les autres interventions.

## Slide 143
143
143
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
 Sécurisation électrique de la zone de travail lors de laquelle le Vérificateur d’Absence de Tension (VAT) et la pince autobloquante sont utilisés est dénommée « téléconsignation ».
Cette téléconsignation comprend plusieurs actions :
1. Coupure du courant de traction : action Keolis Lyon
2. Condamnation : action Keolis Lyon
3. Mise à la terre : action SDMIS

## Slide 144
144
144
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
 PC Tram coupe l’alimentation électrique dans chaque sens, et dans la section déterminée ainsi que sur les 2 sections qui l’encadre (sections 2, 3 et 4 dans le cas présenté).

## Slide 145
145
145
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique

## Slide 146
146
146
Interventions avec risque électrique
Tramway : risque électrique
Lors de la mise en œuvre du lot de sécurisation électrique, il est impératif de :
Porter les EPI
S’assurer de ne pas être en contact avec les rails pendant

## Slide 147
147
Interventions avec risque électrique

## Slide 148
148
148
Interventions avec risque électrique
Métro :

## Slide 149
149
Interventions avec risque électrique
Métro :
Mise en place boîte à lampes
Pose court circuiteur

## Slide 150
150
Matériel électrosecours
40 LELEC (Lot ELectro sECours) répartis par le SDMIS.

## Slide 151
151
Seules les interventions sur le domaine de la basse tension
inférieure à 1 000 V en courant alternatif
Inférieure à 1 500 V en courant continu
sont possibles en sécurité.
Matériel électrosecours

## Slide 152
152
Matériel électrosecours

## Slide 153
153
Matériel électrosecours
 Principe de protection des intervenants en présence d'une source électrique alimentée repose sur :
L'isolement entre la source électrique et le SP en utilisant systématiquement les gants de protection de la LELEC et la perche
L'isolement entre le SP et le sol en utilisant le tabouret ou les bottes.
 Supprime la possibilité que le courant "entre" et traverse l'organisme du SP.

## Slide 154
154
Matériel électrosecours

## Slide 155
155
Matériel électrosecours
La valise électro-secours CATU:

## Slide 156
156
Matériel électrosecours
La valise électro secours – TC 106 SP

## Slide 157
157
Mise en pratique
Pendant SEM JSP 4

## Slide 158: Conclusion
158
Année : 2022
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Notions simples d'électricité
Chemins de l'électricité
Mécanismes des accidents
Effets sur l'homme
Intervention avec risques électrique
Mise en pratique sur le terrain pédagogique