## Slide 1: Différents sauvetages
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 - Version 4

## Slide 2: Différents sauvetages
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les techniques de sauvetages chez les sapeurs-pompiers
Définitions
Différentes techniques
Assistance à un SP en difficulté

## Slide 3: Introduction
Premières préoccupations du COS, les sauvetages et les mises en sécurité  Souci permanent jusqu'à la fin de l’intervention.
Sauvetages doivent être réalisés en priorité, cependant, afin de faciliter et ou de protéger les intervenants et victime, ils peuvent être réalisés conjointement à l’attaque du feu par exemple.
Ces actions peuvent être menées au cours ou en dehors des incendies.

## Slide 4: Introduction
4
Sauvetage : doit être opéré en utilisant de préférence les communications existantes
 Voies les + rapides, les + commodes et les + sûres.

## Slide 5: Introduction
5
COM EXISTANTES  impraticables, le sauvetage :
Moyen de MEA, si H > 8 m
Echelle à coulisses, si H < 8 m
Echelle à crochets, si H > 8 m et/ou façades inaccessibles
LSPCC,
Coussin pneumatique de sauvetage si H < à 16 m ou 4ème étage.

## Slide 6: Introduction
6
Ascenseurs sont proscrits sauf dans IGH
 Descendre d’1 étage ou déplacer de quelques mètres la personne peut-être la meilleure solution.
Dans le cas où plusieurs sauvetages sont à opérer, l’utilisation simultanée des voies intérieures et extérieures permet d’agir plus rapidement et plus efficacement.
X

## Slide 7: Définitions
7
Sauvetage :
Consiste à soustraire, une personne ou un animal à un péril direct ou imminent qui sans une aide extérieure serait vouée à une mort certaine.

## Slide 8: Définitions
8
Mise en sécurité :
Action visant à extraire, en l’accompagnant, une personne menacée par un danger auquel elle ne peut se soustraire d’elle-même.

## Slide 9: Définitions
9
Évacuation :
Opération visant à ordonner préventivement à des personnes de se déplacer hors des limites d’un périmètre de sécurité, au besoin en les accompagnant,

## Slide 10: Définitions
10
Confinement :
Opération visant à ordonner à des personnes de se maintenir à l’abri d’un danger ambiant, en se calfeutrant à l’intérieur des locaux dans lesquels ils se trouvent.

## Slide 11: Différentes techniques

## Slide 12: Différentes techniques
Par les communications existantes :

## Slide 13: Différentes techniques
13
Technique du porter pompier :
Equipier 1 se positionne au niveau des pieds de la victime, saisit les cheville et les rapproche du bassin.
Equipier 2 se place au niveau de la tête et positionne ses mains de façon à pouvoir relever et soulever de terre la victime.

## Slide 14: Différentes techniques
14
Technique du porter pompier :
Equipier 1 saisit les mains ou poignets, cale les pieds de la victime avec les siens.
Equipier 2 toujours en position pour soulever la victime, se prépare à fournir un mouvement puissant et énergique.

## Slide 15: Différentes techniques
15
Technique du porter pompier :
En un mouvement coordonné, Equipier 1 tire sur les poignets,
Equipier 2 soulève la victime jusqu’aux épaules.
Une fois installé correctement, Equipier 1 se relève avec l’aide de l’équipier 2.

## Slide 16: Différentes techniques
16
Technique du porter pompier :
Position finale de la victime sur les épaules
SP seul  Techniques de dégagement d’urgence.

## Slide 17: Différentes techniques
17
Vu en JSP 3 :
ARICO mise en œuvre et parcours simple

## Slide 18: Différentes techniques
18
Brancard d'extraction :
Dotation des EPC utilisé par le binôme de sauvetage pour :
Le sauvetage d'une victime
Le sauvetage de sauveteur

## Slide 19: Différentes techniques
19
Au moyen d’une échelle à coulisses :
L’échelle est dressée à l’endroit désigné par le CA

## Slide 20: Différentes techniques
20
Au moyen d’une échelle à coulisses :
L’échelle ne doit pas dépasser le rebord du balcon ou de la fenêtre, pour anticiper l’engagement de la victime

## Slide 21: Différentes techniques
21
Au moyen d’une échelle à coulisses :
Elle est maintenue pas l’équipier

## Slide 22: Différentes techniques
22
Au moyen d’une échelle à coulisses :
CE  ascension de l’échelle jusqu'à la victime

## Slide 23: Différentes techniques
23
Au moyen d’une échelle à coulisses :
Aide la victime à s’engager sur l’échelle

## Slide 24: Différentes techniques
24
Au moyen d’une échelle à coulisses :
 SP ordonne à la victime de tenir les échelons tout au long de la descente, il la guide, la rassure jusqu’en bas.
SP se sécurise en tenant les montants.
 se place au plus près de la victime afin de l’encadrer.
De ce fait, il pourra réagir très rapidement en la plaquant contre l’échelle si besoin.

## Slide 25: Différentes techniques
25
Sauvetage par l’extérieur
Au moyen du LSPCC :
 manipulations des échelles à mains, et les  sauvetages au moyen du LSPCC ont été vus en JSP 2 et 3

## Slide 26: Différentes techniques
26
Avec les MEA :
 Disposant d'une plate-forme de sauvetage. La personne monte dans la nacelle ou la plate-forme aidée par le ou les SP.

## Slide 27: Différentes techniques
27
Avec les MEA :
Échelle aérienne sans plate-forme de sauvetage
Nota : Sont développés dans le cours UV JSP 4 : sauvetages au moyen d’un MEA et réalisés lors du COMP BNJSP.

## Slide 28: Différentes techniques
28
Au moyen du LCPS :
 Uniquement être utilisé lorsque toutes autres possibilité de sauvetage est exclue (MEA, LSPCC, Cagoules de fuite….) ou lorsque son utilisation est rendue nécessaire pour des raisons d'urgence (tentative de défénestration).

## Slide 29: Différentes techniques
29
 Mis en œuvre en retrait de la zone de saut, pour être ensuite transporté et positionné sur ordre du COS,
Au moyen du LCPS :

## Slide 30: Différentes techniques
30
 Mauvaise appréciation du gonflage complet de la structure, la personne à secourir pourrait sauter avant que l'agrès soit opérationnel.
Lieu de mise en place : dépend de la topographie des lieux
Surface d’installation : exempte de corps étrangers coupants, ou d’aspérités et éloignée d’une source de chaleur extrême.
Au moyen du LCPS :

## Slide 31: Différentes techniques
31
 Armature souple, gonflable à l’aide d’une bouteille d’ARI 9 litres, sans limiteur de débit.
Lors d’un saut sur la bâche l’air emprisonné va s’échapper par les évents et ainsi amortir la chute.
Déformation de la structure  Réception de la personne en évitant le rebond.
 Reprend sa forme initiale dès le retrait de la personne.
Au moyen du LCPS : Principe de fonctionnement :

## Slide 32: Différentes techniques
32
 Prévu pour des personnes sautant de 16 m maximum soit 4 étages, son temps de gonflage est de 40 s
Caractéristiques communes aux 2 coussins :

## Slide 33: Différentes techniques
33
Poids : 55 Kg
Temps de reprise du volume initial : 10 secondes
Mise en œuvre : 2 SP
Caractéristiques communes aux 2 coussins :

## Slide 34: Différentes techniques
34
Personne bloquée dans une excavation :
 sauvetages au moyen du LSPCC ont été vus en JSP 3

## Slide 35: Sauvegarde opérationnelle
35

## Slide 36: Sauvegarde opérationnelle
36
Chaque année, dans le monde, plusieurs accidents provoquent des blessures graves voire la mort de SP.
Liste non exhaustive des situations entraînant des accidents :
Phénomènes thermiques et la progression rapide du feu ;
Explosion, Effondrement ;
Malaise, ACR, Chute, Blessure ;
Manque d’air, prise au piège, Désorientation ;
Perte ou détérioration de matériel de protection individuelle…

## Slide 37
37
Dans le cadre de la sauvegarde opérationnelle, la mise en œuvre de chaque action doit intégrer un impératif de sécurité, notamment en analysant la balance bénéfices/risques.
Pour autant l’absence d’une maîtrise totale sur l’environnement ne permet pas l’élimination de tout risque.
 SP doit y être préparé individuellement.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 38
38
De l’équipier/chef d’équipe jusqu’au COS doit prendre en
compte tous les éléments pour éviter d’être en danger pouvant
entraîner des blessures graves voire la mort.
Dans des cas extrêmes 
sauvetages de sauveteurs.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 39
39
Sauvetage de sauveteurs :
Action de soustraire à un péril immédiat un SP ou une équipe SP dans l’impossibilité de la faire sans aide extérieure.
Cette action est effectuée par un binôme en respectant les règles d’engagement applicables en ZE.
Sauvegarde opérationnelle
Définitions :

## Slide 40
40
Extraction de sauveteurs :
SP en difficulté doit pouvoir indiquer sa position.
Dénomination des façades est un élément important.
Sauvegarde opérationnelle
Définitions :

## Slide 41
41
SP doit connaître la procédure d’évacuation d’urgence
 Doit intégrer à minima les notions suivantes :
Définition du signal d’alerte d’évacuation,
Itinéraire(s) de repli et/ou de secours,
Consignes sur la ou les zones de regroupement
Si la sécurité d’un ou plusieurs SP est gravement menacée, ils doivent assurer leur sauvegarde prioritairement à l’action en cours.
Sauvegarde opérationnelle
Définitions : Procédures d’évacuation :

## Slide 42
42
 COS peut :
Désigner un officier chargé de la prévention pour lui rendre compte sans délai de dysfonctionnement,
Solliciter un groupe de sauvetage SP spécifique,
Utiliser les moyens d’alerte pour ordonner le repli des équipes,
Doit anticiper l’évolution au plus défavorable de l’intervention,
Doit connaître l’emplacement et le nombre de SP engagés.
Sauvegarde opérationnelle
Sécurité en intervention :

## Slide 43
43
COS, sur ordre et sous sa responsabilité, utilise :
Moyens radios en diffusant sur le ou les canaux tactiques employés le message suivant :
« Alerte Danger Repli Immédiat » x 3 fois
Sauvegarde opérationnelle
Moyens d’alerte en cas de changement grave et imminent :

## Slide 44
44
Moyens sonores disponibles sur le site de l’intervention (EMA, sirène, porte voix, etc.) pour le personnel qui ne serait pas muni de radio.
Conducteurs actionnent les avertisseurs sonores en continu de leur engin respectif.
Au retentissement de ces signaux, l’ensemble des SP se désengage immédiatement et se rassemble en zone hors danger
Sauvegarde opérationnelle
Moyens d’alerte en cas de changement grave et imminent :

## Slide 45
45
À défaut de point de regroupement prédéfini par le COS, le personnel se rend à son engin respectif et se met à la disposition de son CA.
 CA rendent compte au chef de secteur ou au COS de la liste des SP éventuellement manquant.
Sauvegarde opérationnelle
Moyens d’alerte en cas de changement grave et imminent :

## Slide 46
46
En cas de survenue d’un accident touchant un SP, une procédure d’alerte peut être suivie en fonction de la situation.
 Ensemble d’actions, visant à structurer les actions qu’un SP peut être amené à réaliser.
Si après 30 secondes il pense ne pas pouvoir se débloquer seul ou faire face à la situation, il lance un appel de détresse.
Sauvegarde opérationnelle
Procédure d’alerte en cas d’accident impliquant un SP :

## Slide 47
47
Procédure d’alerte en cas d’accident impliquant un SP :
Dans l’attente de l’arrivée des secours, le binôme doit tenter de
se dégager, de se placer de façon à être repéré, chercher à se
protéger du flux thermique, et gérer son air respirable à
disposition.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 48
48
N = nom(s) du ou des SP concerné(s)
E = engin concerné
L = localisation
A = air suffisant (ou non), pression de …. bars
R = renfort
Sauvegarde opérationnelle
Composition d’un message d’alerte : NELAR
Message de détresse doit être collationné par le contrôleur ou le CA.
Ces derniers garderont un contact permanent avec le binôme en difficulté jusqu’à l’arrivée d’1 ou plusieurs binômes auprès des SP en difficulté.

## Slide 49
49
Composition d’un message d’alerte : NELAR
Contenu type | Exemple
3 fois « URGENT ! » NOM ENGIN LOCALISATION AIR RENFORT | « URGENT ! URGENT ! URGENT ! » Ici le Caporal X Du FPT X Bloqué suite à effondrement du plafond, au 2ème étage de la maison dans ce qui ressemble à un couloir, je suis avec mon équipier ! J’ai suffisamment d’air, J’ai besoin d’un binôme pour nous aider à nous dégager.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 50
50
Appel de détresse :
Lors d’un accident impliquant un binôme et que celui-ci ne parvient pas à joindre le CA et/ou le COS bouton appel de détresse est nécessaire.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 51
51
Appel de détresse :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 52
52
Appel de détresse :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 53
53
Actions en cas d’accident :
1. AIR : Je regarde ma pression restante au manomètre, pour me faire une idée de mon autonomie.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 54
54
Actions en cas d’accident :
2. ALERTE :
Message d'alerte
Si pas de réponse
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 55
55
Actions en cas d’accident :
3. Alarme :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 56
56
Actions en cas d’accident :
4. Éclairage :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 57
57
Actions en cas d’accident :
5. Économiser l’air :
Je contrôle ma respiration (méthode de gestion de l’air) ;
Ces techniques sont développées plus loin.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 58
58
Actions en cas d’accident :
6. Rester près du sol :
Je me mets en position basse (perpendiculaire le long d’un mur) pour éviter le flux thermique, chercher l’air frais et de la visibilité ;
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 59
59
Actions en cas d’accident :
7. Taper :
 Je fais du bruit pour me signaler ;
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 60
60
Actions en cas d’accident :
8. Explorer son environnement immédiat :
Je balaye le sol pour retrouver le tuyau,
 Je balaye le mur pour retrouver un ouvrant.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 61
61
Actions en cas d’accident :
9. Remonter la cagoule :
CAS EXTREME (dernier recours) :
 Lorsque je n’ai plus d’air, je positionne ma tête au plus près du sol, je retire le micro-régulateur et je remonte ma cagoule sur le masque pour filtrer la fumée et je respire au minimum.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 62
62
Actions en cas d’accident :
Important :
Confirmer la réception du message et garder le contact en permanence.
Chercher la sortie !
Faire un point de situation régulièrement sur l'évolution de la situation et sur tout changement de position.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 63
63
Méthodes de respiration :
Ensemble des méthodes décrites sont des propositions de méthodes visant à limiter la consommation d’air du porteur et ainsi augmenter le temps de survie.
Le choix de la méthode reste propre à chaque SP.
Il utilisera celle avec laquelle il est le plus à l’aise à l’exception de la dernière.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 64
64
Méthodes de respiration :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 65
65
Méthodes de respiration :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 66
66
Méthodes de respiration :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 67
67
Méthodes de respiration :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 68
68
Méthodes de respiration :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 69
69
Manque d’air ou détérioration de l’ARI de l’1 des SP :
Information de l’incident  au contrôleur, au CA.
Raccordement réalisé  retour du binôme par l’itinéraire de repli jusqu’à la sortie de la ZE
Sauvegarde opérationnelle
Évacuation d’1 SP ayant un problème lié à l’air respirable

## Slide 70
70
ARI utilisés n’ont pas de prise double  utilisation de la cagoule d’évacuation
Sauvegarde opérationnelle
Évacuation d’1 SP ayant un problème lié à l’air respirable

## Slide 71
71
Abordage d’un SP blessé :
Si les conditions ne permettent pas un abordage, réaliser un dégagement d’urgence immédiatement.
Canevas : Ne tient pas compte des difficultés du terrain, à chaque situation l’adaptation est de mise.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 72
72
Abordage d’un SP blessé :
a. Aborder et stimuler le SP :
Rechercher une réaction,
Examiner rapidement l’état général,
Analyser l’environnement,
Prendre une décision,
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 73
73
Abordage d’un SP blessé :
b. Retourner le SP blessé sur le dos :
Pour pouvoir terminer l’examen général,
Vérifier les signes vitaux,
Lever le bras de la victime coté
retournement,
Saisir l’épaule et le bassin,
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 74
74
Abordage d’un SP blessé :
c. Vérifier conscience/ventilation …… :
Contrôler rapidement :
- La conscience,
- La respiration,
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 75
75
Abordage d’un SP blessé :
c. Vérifier …. présence d’arrivée d’air dans le masque :
Exercer une légère traction du masque, pour écouter l’air s’échapper sous pression.
ARI de la victime est vide il n’est pas exclu d’abandonner l’appareil afin de gagner du poids
en conservant le masque.
ne doit pas retarder l’extraction du blessé.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 76
76
Abordage d’un SP blessé :
d. Couper la balise de signalisation et de localisation (BSL) :
ARI QS : acquitter l’alarme
Autres BSL : il n’est pas possible d’acquitter.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 77
77
Abordage d’un SP blessé :
e. Passer un message d’alerte :
Très clair,
Précis Rapide,
Renfort éventuel,
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 78
78
Abordage d’un SP blessé :
f. L’évacuation :
Opération préalable à l’évacuation : le demi-tour
½ tour seulement si la situation le permet,
Rotation est induite par le positionnement du corps,
Objectif  sortir la tête en avant, de cette façon l’accès aux bretelles ou la poignée de traction est plus simple.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 79
79
Abordage d’un SP blessé :
f. L’évacuation :
Opération préalable à l’évacuation :
le demi-tour
Debout : saisir les cheville et poussez les pointes de pied en direction de la tête.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 80
80
Abordage d’un SP blessé :
f. L’évacuation :
Opération préalable à l’évacuation :
le demi-tour
A genoux : saisir derrière les genoux,
1 bretelle peut être employée et poussez
les genoux en direction de la tête
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 81
81
Technique du packaging
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 82
82
Technique du packaging :
Solidariser SP blessé avec son ARI :
Inconscient perd sa tonicité  lorsqu’on tire sur les bretelles de l’ARI celui-ci glissera dans le dossard et sera maintenu seulement par la ventrale.
Attention manipulation pas toujours réalisable en fonction du gabarit du porteur !
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 83
83
Technique du packaging :
Solidariser le SP blessé avec son ARI :
L de l’ensemble à tracter se voit augmenter entraînant un risque d’arrachage du masque ajoutant une problématique si le SP respire.
Solidarisation du porteur avec son ARI se réalise seulement lors de l’extraction par 1 seul SP.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 84
84
Technique du packaging :
Solidariser le SP blessé avec son ARI :
Sauvegarde opérationnelle
Desserrer les bretelles du dossard

## Slide 85
85
Sauvegarde opérationnelle
Détendre la sangle ventrale au maximum et tirer l’appareil vers le bas (par la poignée basse du dossard)
Technique du packaging :
Solidariser le SP blessé avec son ARI :

## Slide 86
86
Sauvegarde opérationnelle
Technique du packaging :
Solidariser le SP blessé avec son ARI :
Lever une jambe de la victime,

## Slide 87
87
Sauvegarde opérationnelle
Technique du packaging :
Détacher la sangle ventrale tout en conservant une boucle dans chaque main,
Passer la sangle ventrale entre les jambes de la victime et l’attacher.
 Laisser la jambe de la victime sur l’épaule du sauveteur

## Slide 88
88
Sauvegarde opérationnelle
Évacuation à 1 SP

## Slide 89
89
Sauvegarde opérationnelle
Évacuation à 1 SP :
Méthode la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre
Principalement utilisée lorsque l’un des SP composant le binôme est victime d’un accident

## Slide 90
90
Évacuation à 1 SP :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 91
91
Évacuation à 1 SP :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 92
92
Évacuation à 1 SP :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 93
93
Évacuation à 2 SP
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 94
94
Évacuation horizontale  2 SP de face :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 95
95
Le tiré / poussé :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 96
96
Remontée d’un SP à 2 SP dans des escaliers étroits :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 97
97
Sauvegarde opérationnelle
Remontée d’un SP à 2 SP dans des escaliers étroits :

## Slide 98
98
Remontée d’un SP dans un escalier large à 3 SP :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 99
99
Remontée d’un SP dans un escalier large à 3 SP :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 100
100
Sauvegarde opérationnelle
Descente d’un SP à 2 SP dans un escalier étroit :
Attention
à l’inclinaison des escaliers

## Slide 101
101
Descente d’un SP dans un escalier large :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 102
102
Évacuation d’un SP par une fenêtre :
DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 103
103
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
a. Entrée par une fenêtre la tête en 1er :

## Slide 104
104
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Prend appui sur le rebord et s’élève de façon à se poser en appui sur le bassin.

## Slide 105
105
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Bascule prudemment et va chercher le sol avec les 2 mains,

## Slide 106
106
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Afin de limiter sa vitesse de chute, il écarte les jambes pour aller chercher les bords de fenêtre.

## Slide 107
107
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Ramène une 1ère jambe au sol

## Slide 108
108
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Avance légèrement pour préparer la descente de la 2ème jambe

## Slide 109
109
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Ramène la 2ème jambe au sol

## Slide 110
110
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Chronologie du DENVERS DRILL :
SP à secourir est localisé

## Slide 111
111
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Sauveteur 1 entre par la fenêtre.
Le blessé est rejoint par le sauveteur 1 et est approché de la fenêtre qui sera utilisé comme issue de secours.

## Slide 112
112
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Le sauveteur 1

## Slide 113
113
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Sauveteur 2 se positionne 
Sauveteur 2 entre et va prendre position sous la fenêtre.
Desserre son ARI et positionne sa bouteille sur 1 côté.

## Slide 114
114
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Blessé est basculé par le sauveteur 1 sur le sauveteur 2 de façon à avoir la victime en contact avec les jambes de S 2.

## Slide 115
115
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
 S 1 prend les jambes du blessé sur ses épaules et pousse en cuisse.
S 2 pousse la victime en avant et vers le haut à chaque poussé du S 1.
S 3 tire le blessé

## Slide 116
116
Évacuation d’un SP par une fenêtre : le DENVERS DRILL
Sauvegarde opérationnelle
Sauveteur 3 placé à l’extérieur réceptionne et tire le blessé.
Évacuation du SP

## Slide 117
117
Évacuation d’1 SP par une fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En retirant l’ARI
Sauvegarde opérationnelle
ARI du SP à évacuer est retiré, et son masque raccordé à la prise en Y de l’ARI du sauveteur.

## Slide 118
118
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En retirant l’ARI
Sauvegarde opérationnelle
Le sauveteur se positionne derrière la victime et saisi les poignets de la victime en croisant les mains

## Slide 119
119
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En retirant l’ARI
Sauvegarde opérationnelle
Se positionne en cuisse, se redresse et approche la victime de la fenêtre.

## Slide 120
120
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En retirant l’ARI
Sauvegarde opérationnelle
Sauveteur pose la victime sur le rebord.
Est maintenue par 1 sauveteur à l’extérieur.

## Slide 121
121
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En retirant l’ARI
Sauvegarde opérationnelle
Sauveteur à l’intérieur, réalise les branchements d’air respirable.
Évacuation du SP

## Slide 122
122
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En conservant l’ARI :
Sauvegarde opérationnelle
SP est approché près de la fenêtre, en positionnant ses pieds contre le mur.

## Slide 123
123
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En conservant l’ARI :
Sauvegarde opérationnelle
Sauveteur se positionne derrière la victime et le soulève par l’ARI.

## Slide 124
124
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En conservant l’ARI :
Sauvegarde opérationnelle
Aidé par le sauveteur à l’extérieur qui saisit la victime par les bretelles de l’ARI

## Slide 125
125
Évacuation d’un SP par 1 fenêtre à 1 sauveteur à l’intérieur :
En conservant l’ARI :
Sauvegarde opérationnelle
Sauveteur pose la victime sur le rebord.
Est maintenue par un sauveteur à l’extérieur.

## Slide 126
126
Évacuation d’1 SP par 2 fenêtre à 2 sauveteurs à l’intérieur :
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 127
127
Position d’attente sur une fenêtre :
Solution extrême pour 1 SP dans l’attente d’un moyen de sauvetage :
Lorsqu’il est égaré, en manque d’air, pris par un phénomène thermique…
Remarque :
Cette solution doit rester la dernière possibilité.
Elle demande sang-froid, force et maîtrise de soi même.
Sauvegarde opérationnelle

## Slide 128
128
Position d’attente sur une fenêtre :
Sauvegarde opérationnelle
La majorité du poids repose sur le tronc

## Slide 129
129
Position d’attente sur une fenêtre :
Sauvegarde opérationnelle
Bras et jambe sortis sont en appui sur le mur extérieur.

## Slide 130
130
Position d’attente sur une fenêtre :
Sauvegarde opérationnelle
Bras et jambe sortis sont en appui sur le mur extérieur.

## Slide 131
131
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Itinéraire de secours créé par anticipation sur tout feu de structure.
    MEA si H > à 8 mètres.
    échelle à coulisses si H < à 8 m.
 Emplacement doit être connu de tous les intervenants.
CA et/ou COS indique aux intervenants en ZE la façade sur laquelle est positionnée l’échelle à coulisses.

## Slide 132
132
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Positionnement de l’échelle :
Dressée sans que les montants ne dépassent l’obstacle (rebord de fenêtre) pour garder un maximum de surface libre de l’ouvrant.
Une fois dressée  grand plan contre la façade.

## Slide 133
133
Sauvegarde opérationnelle
Dans la mesure du possible le pied d’échelle doit être respecté ……….
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :

## Slide 134
134
Sauvegarde opérationnelle
……….et le pied de l’échelle doit être à minimum stabilisé.
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :

## Slide 135
135
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Engagement SP sur l’échelle à coulisses
 S’engage tête en avant en prenant appui sur le rebord de la fenêtre dans un 1er temps.

## Slide 136
136
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Engagement SP sur l’échelle à coulisses
 Sauveteur engage un bras en supination englobant un échelon et l’autre en pronation.

## Slide 137
137
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Engagement su SP sur l’échelle à coulisses
L’engagement doit être suffisant pour dégager le bas du corps

## Slide 138
138
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Rétablissement sur l’échelle à coulisses :
SP procède à la bascule du bas du corps sur l’échelle à coulisses pour se mettre dans le sens de la descente pieds dirigés vers le bas.

## Slide 139
139
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Le rétablissement fait, le sauveteur peut procéder à la descente sur l’échelle à coulisses.

## Slide 140
140
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
Descente sur l’échelle à coulisses :
La descente jusqu’au sol peut se faire, dans un souci de rapidité, en glissant le long des montants ………

## Slide 141
141
Sauvegarde opérationnelle
Technique d’évacuation au moyen de l’échelle à coulisses :
……… jusqu’à la réception sur le sol.
Descente sur l’échelle à coulisses :

## Slide 142: Conclusion
142
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Définitions
Différentes techniques
Assistance à un SP en difficulté