## Slide 1: LSPCC : reconnaissance appartement
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2022 – Version 2

## Slide 2: Reconnaissance appartement
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître le rôle de chaque SP et la manœuvre reconnaissance appartement ou ouverture de porte.
Définition des rôles
Prise du matériel
Reconnaissance appartement ou ouverture de porte
Vérification et reconditionnement du matériel

## Slide 3: Reconnaissance appartement
AVANT :
Chef d’agrès
Désigne le personnel,
Indique le lieu de la reconnaissance ou de l’ouverture de porte ;
Fixe les moyens d'accès : communications existantes, au moyen d’une échelle à mains.

## Slide 4: Reconnaissance appartement
4
S’effectue avec 1 binôme
Dispositif de descente : identique à celui du sauvetage par l’extérieur

## Slide 5: Reconnaissance appartement
5
AVANT :
Se munit d’un lot.
S’équipe du harnais.
Suit le chef.
CHEF
EQUIPIER

## Slide 6: Reconnaissance appartement
PENDANT :
6
S'équipe du harnais.
Vérifie le dispositif fait par l’équipier
Raccorde la corde à son mousqueton
Se munit d’un OFD, d’une radio et d’un détecteur de CO (si besoin).
Réalise l’amarrage sur ancrage structurel ou s’équipe du triangle d’évacuation
Réalise le dispositif
CHEF
EQUIPIER

## Slide 7: Reconnaissance appartement
Pour le passage au vide du CE :
Point fixe Humain :
Maintient correctement et fermement le garant

## Slide 8: Reconnaissance appartement
8
Pour le passage au vide du CE :
Point fixe Humain :
Hauteur minimale entre le 8 descendeur et le point d’appui sur le passage dans le vide
20 cm min

## Slide 9: Reconnaissance appartement
En cas de point fixe structurel / artificiel
Equipier tient fermement le garant pendant le passage au vide du CE

## Slide 10: Reconnaissance appartement
Ordres :
Permettre la descente du Chef : « mou et halte ».
Après avoir ouvert la fenêtre, CE pénètre dans la pièce indique : « laisser filer »
Equipier : si nécessaire  clef d’arrêt (ou sur ordre du CA ou du CE).

## Slide 11: Reconnaissance appartement
11
CE : peut rester amarré durant la reconnaissance de la 1ère pièce.
En l’absence de risque, après avoir informé l’équipier chargé de l’assurance :
Se désolidarise du système,
Fixe le mousqueton de la corde sur un point d’attache et,
Poursuit sa reconnaissance.

## Slide 12: Reconnaissance appartement
12
Reconnaissance d’appartement terminée, CE :
Sort de l’appartement par la porte,
Emprunte l’itinéraire inverse et se fait descendre au sol ou à un étage inférieur.
Dans l’impossibilité de descendre, CE devra être remonté

## Slide 13: Reconnaissance appartement
Si le CE doit être remonté :
Manœuvre est identique à la remontée d’une excavation.
PENDANT :

## Slide 14: Reconnaissance appartement
APRES :

## Slide 15: Conclusion
15
Année : 2022
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Définition des rôles
Prise du matériel
Reconnaissance appartement ou ouverture de porte
Vérification et reconditionnement du matériel