## Slide 1: ECHELLES A COULISSES MISE EN ŒUVRE EN BINÔME
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 - Version 3

## Slide 2: Mise en œuvre de l’échelle à coulisses
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de mettre en œuvre une échelle à coulisses en respectant les principes de manutention et les règles de sécurité,
Rappels nomenclature et règles de sécurité
Différentes manœuvres

## Slide 3: Rappels
 Vocabulaire :
Dresser l'échelle : la mettre debout.
Développer l'échelle : monter les plans.
Reployer l'échelle : descendre les plans.
Matériel de sauvetage  doit être manipulé très régulièrement
Port des EPI

## Slide 4: Rappels
4
Nomenclature :

## Slide 5: Rappels
5
Faire attention  proximités de fils électriques,
Utiliser l'échelle dans le bon sens  partie plate des échelons vers le haut,
S'assurer que les parachutes sont bien bloqués avant d'attacher le trait,
S’assurer du pied d’échelle ou piétage avant d’amarrer le trait et de monter,
Règles de sécurité :

## Slide 6: Rappels
6
Une fois positionnée, l'échelle doit être si possible maintenue en permanence lorsqu’un SP est dessus.
Ne pas se pencher sur le côté,
Ne pas l'utiliser pour un déplacement latéral,
Règles de sécurité :

## Slide 7: Rappels
7
Saisir les échelons en pronation,
Toujours avoir 3 points d'appui,
Règles de sécurité :

## Slide 8: Rappels
8
Jamais les 2 pieds sur un même échelon, pour la stabilité ;
N'allez à l'extrémité de l'échelle que pour entrer par une fenêtre,
Pour stationner, garder les pieds à un mètre du sommet
X
Règles de sécurité :

## Slide 9: Rappels
9
Règle pour son calcul :
= (H de l'échelle déployée  5) + 0,60 m
Règles de sécurité :
Le piétage

## Slide 10: Rappels
10
90°
En pratique la vérification du piétage se fait comme suit :
Mettre les pieds contre les sabots,
Tendre les bras à la hauteur des épaules,
Le bout des doigts devant effleurer l'échelon.
Règles de sécurité :

## Slide 11: Manœuvre

## Slide 12: Manœuvre
Généralités :
L’échelle est posée à terre ou sur le toit de l’engin sur le petit plan.

## Slide 13: Manœuvres
Généralités :
CE dirigeant le déplacement  niveau des parachutes.
Ordres du CE :
      Attention pour épauler … épauler,
      En avant marche,
      A gauche, à droite,
      Halte,
      Attention pour poser (ou "désépauler") – poser.

## Slide 14: Manœuvres
Posée au sol :
Binôme se place du même coté de l’échelle :
CE à H des parachutes, l’équipier à 3 échelons des sabots.
S'accroupi ou s'agenouille
Saisi les montants de l'échelle,

## Slide 15: Manœuvres
Posée au sol :
Se relèvent et portent l'échelle à l'épaule dans un mouvement continu,

## Slide 16: Manœuvres
Posée au sol :
CE et l'équipier plaquent le grand plan contre le casque,
Un bras passe à l'extérieur  main saisissant un échelon,

## Slide 17: Manœuvres
Sur le toit de l’engin :

## Slide 18: Manœuvres
Sur le toit de l’engin :
 ¼ de tour de façon à se retrouver grand plan contre le casque

## Slide 19: Manœuvres
Arrivés vers la façade, CE ordonne « POSEZ » = l’équipier pose les pieds de l’échelle au sol en gardant l’échelle sur le flan et reste au niveau des patins.

## Slide 20: Manœuvres
Dresser / développer :
CE : saisit les 2 montants et fait pivoter l’échelle en effectuant un ¼ de tour en présentant le petit flan côté façade.
Equipier :
A ce stade, l'équipier pose ses pieds sur les sabots pour éviter le glissement de ceux-ci.

## Slide 21: Manœuvres
Dresser / développer :
CE dresse l'échelle :
Bras tendus au-dessus de sa tête,
Par à coup vers le haut repousse l'échelle jusqu'à la mise à sa verticalité,
Avance vers le pied de l'échelle au fur et à mesure
 Mains peuvent glisser le long des montants ou être décollées pendant qu'il avance.

## Slide 22: Manœuvres
Dresser / développer :
Equipier :
Lorsque l'échelle est verticale, saisi les montants du grand plan, en veillant à ne pas engager les doigts à l'intérieur

## Slide 23: Manœuvres
Dresser / développer :
CE :
Met un pied légèrement en arrière,
Défait le trait passe celui-ci par-dessus une épaule,
Incline l’échelle vers lui pour faciliter la libération des parachutes,
Coudes contre les montants,

## Slide 24: Manœuvres
Dresser / développer :
CE :
Tire sur le trait avec les 2 mains au-dessus de la tête,
Yeux suivent le développement jusqu'à ce que l'extrémité supérieure arrive à la H voulue.
Laisse redescendre lentement le 2ème plan  Parachute le plan

## Slide 25: Manœuvres
Dresser / développer :
CE :
Appuie la partie supérieure de l'échelle contre le mur en la retenant  avec son équipier
Recule l’échelle, par les montants, pour mettre le pied d’échelle

## Slide 26: Manœuvres
Dresser / développer :
Remarques :
En cas de sauvetage, le pied d’échelle ne doit pas être un facteur limitant la mission proprement dite.
Dans l’analyse bénéfices/ risques, un pied d’échelle peut être largement réduit pour un sauvetage à réaliser.

## Slide 27: Manœuvres
Dresser / développer :
Amarrage de l’échelle lorsque celle-ci sera utilisée :
Comme itinéraire de secours, sur décision du COS,
Dans le cadre d’un auto-sauvetage
Dans le cas d’un accès principal.

## Slide 28: Manœuvres
Dresser / développer :
SP fait l’amarrage du trait sur les échelons
Ceci permet :
De faciliter la manipulation future de l’échelle ;
D’éviter que le sauveteur ne s’entrave avec le brin libre lors de sa progression sur l’échelle ;
D’éviter que le trait ne se bloque dans des éléments lors du déplacement de l’agrès.

## Slide 29: Manœuvres
Dresser / développer :
Remarques :
Sauvetages multiples  n’est pas recommandé d’attacher le trait, mais juste de le placer judicieusement afin qu’il ne gêne pas les ascensions ou les descentes.
Technique d’amarrage du trait offre 1 possibilité efficiente en particulier dans la libération du nœud  Suffit de tirer sur le brin pour libérer celui-ci.

## Slide 30: Manœuvres

## Slide 31: Manœuvres
Mise en place :
1er cas :
Haut de l’échelle au ras de l’obstacle à franchir
2ème cas :
Haut de l’échelle au-delà de l’obstacle à franchir

## Slide 32: Manœuvres
1er cas : Haut de l’échelle au ras de l’obstacle à franchir
Prend en compte le pied d’échelle  positionne le H de l’échelle au ras de l’obstacle.
Bon verrouillage des parachutes.
 Facilite l’engagement ou la sortie des intervenants et / ou victime(s).

## Slide 33: Manœuvres
2ème cas : H de l’échelle au-delà de l’obstacle à franchir
Prend en compte le pied d’échelle  Dépasse l’obstacle d’au moins 3 échelons
 S’aider des montants pour s’engager en ayant un appui et accéder à l’obstacle avec un minimum de sécurité.
 A l’inverse, se repositionner sur l’échelle pour la descente.

## Slide 34: Manœuvres
2ème cas : H de l’échelle au-delà de l’obstacle à franchir

## Slide 35: Manœuvres
 SP maintient l’échelle.
Ceci, afin d’éviter tout risque de bascule de l’échelle par le haut.
2ème cas : H de l’échelle au-delà de l’obstacle à franchir

## Slide 36: Manœuvres
AMARRAGE DE L’ECHELLE

## Slide 37: Manœuvres
AMARRAGE DE L’ECHELLE :
Correctement positionnée avec un pied d’échelle suffisant et sur un terrain stable
 Amarrage n’est pas une obligation.

## Slide 38: Manœuvres
AMARRAGE DE L’ECHELLE :
Amarrage de l’échelle lorsque celle-ci sera utilisée :
Comme itinéraire de secours, sur décision du COS,
Dans le cadre d’un auto-sauvetage
Dans le cas d’un accès principal.

## Slide 39: Manœuvres
Stabilisation ou amarrage :
Utilisation de l’Halligan Tool en plantant la pointe de l’outil dans le sol.

## Slide 40: Manœuvres
Utilisation d’un anneau cousu avec connecteur à vis pour amarrer l’échelle sur sa partie haute.
Stabilisation ou amarrage :

## Slide 41: Manœuvres
Utilisation d’une sangle ou anneau cousu.
Stabilisation ou amarrage :

## Slide 42: Manœuvres
DEPLACEMENT

## Slide 43: Manœuvres
DEPLACEMENT : Sur une courte distance :
Bras tendu, main en pronation sur 1 échelon en partie basse et l’autre bras tendu en partie haute.
Main basse  porte l’échelle
Main haute  guide et garde l’équilibre de l’échelle déployée.
1ère solution :

## Slide 44: Manœuvres
DEPLACEMENT : Sur une courte distance :
2ème solution :
Point à atteindre = hauteur identique  échelle gardée déployée
Déplacement de l’échelle  par rotation sur la façade.
Extrémités des montants restent tour à tour en contact avec la structure bâtimentaire.

## Slide 45: Manœuvres
DEPLACEMENT : Sur une courte distance :
2ème solution :
Déplacement : + sûr et + simple à condition qu’il n’y a pas d’obstacle entre l’ouvrant initial et l’ouvrant à atteindre.
Ouvrant atteint  Pied de l’échelle peut être mis et la mission peut être réalisée

## Slide 46: Manœuvres
DEPLACEMENT
Sur une distance relativement importante à parcourir :
Echelle peut être reployée avant le
déplacement de celle-ci

## Slide 47: Manœuvres
Montée / descente

## Slide 48: Manœuvres
Avant chaque ascension :
 Echelle doit être correctement parachutée.

## Slide 49: Manœuvres
Montée / descente :
Avant chaque ascension :
Equipier maintient l’échelle.

## Slide 50: Manœuvres
Montée / descente :
CE monte à l'échelle :
Regarde le haut de l’échelle,
Monte le corps d’aplomb,
Bras tendus à l’écartement des épaules,

## Slide 51: Manœuvres
Montée / descente :
CE monte à l'échelle :
Mains saisissant les échelons,
Pieds engagés jusqu'aux talons,
Pied gauche et main droite s’élèvent en même temps, le pied droit et la main gauche continuent alternativement ce mouvement, sans saccade, à allure régulière : Mouvement dissymétrique.

## Slide 52: Manœuvres
Montée / descente :
Equipier :
Lors d'une reconnaissance, rejoindra le CE sur ordre du CA ou sur sollicitation du CE,
Ets d’1 lance  Rejoindra CE après avoir ouvert l'eau,

## Slide 53: Manœuvres
Descente :
Après la reconnaissance ou après avoir terminé l'extinction ou sur ordre CA : Equipier redescend en 1er
SP  enjambe la rambarde, pose les pieds sur
les échelons puis redescend.
Descente  mêmes principes que pour la
montée.

## Slide 54: Manœuvres
Reployer / poser :
CE reploie l'échelle :
Retire l’amarrage de l’échelle s’il y a lieu,
Ramène l'échelle vers la façade,
Détache le trait et le passe par-dessus son épaule,
Décolle l’échelle de la façade afin de faciliter la libération des parachutes ;

## Slide 55: Manœuvres
Reployer / poser :
Désengage les parachutes
Coudes contre les montants,
Reploie l'échelle en prenant alternativement la corde de la main gauche et la main droite et en contrôlant la descente du 2ème plan,
Yeux suivant le reploiement,
Engage les parachutes lorsque le plan a fini sa descente,

## Slide 56: Manœuvres
Reployer / poser :
Attache le bout libre du trait à H de sa poitrine au milieu d'un échelon.
 Equipier tient les montants pendant toute l'opération.

## Slide 57: Manœuvres
Reployer / poser :
CE pose l'échelle au sol :
Opération inverse du dressage.

## Slide 58: Manœuvres
Reployer / poser :
Soit la retourne et la pose au sol (petit plan dessous),

## Slide 59: Manœuvres
Reployer / poser :
soit l’équipier se place aux pieds pour effectuer l’épauler et la ramener à l’engin.

## Slide 60: Conclusion
60
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Rappels nomenclature et règles de sécurité
Différentes manœuvres