## Slide 1: LES ECHELLES A MAINS CARACTERISTIQUES
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 3

## Slide 2: Les échelles à mains
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les caractéristiques des échelles à main en service au SDMIS.
Généralités
L'échelle à coulisses
L'échelle à crochets
L'échelle télescopique

## Slide 3: Présentation générale
3 types d’échelles à mains :
Echelles à coulisses
Echelles à crochets
Echelles télescopiques

## Slide 4: Présentation générale
4
Matériel de sauvetage  demande une maîtrise parfaite et un entraînement très régulier.
2 premières équipent la totalité des FPTL, FPT, FPTGP et VID.
Dernière catégorie équipe certaines spécialités (CMIC, SD, etc.)

## Slide 5: L’échelle à coulisses

## Slide 6: Présentation
A 2 plans
 Sauvetages, attaques de feux, faire des reconnaissances, des Ets de tuyaux et atteindre des toitures peu élevées.
 Itinéraire de secours et/ou un accès principal.
 Permet d'accéder au 1er et 2ème étage.

## Slide 7: Nomenclature
7

## Slide 8: Nomenclature
8
Plan le plus large est le 1er plan.
2ème (et le 3ème) plan : Montants munis de bandes de glissement, portent à leur base des guides qui glissent dans les coulisses du 1er plan.
Déployée au moyen du trait (cordelette) relié à la partie inférieure du 2ème plan et passant dans la poulie fixée à la partie supérieure du 1er plan et dans la poulie de la barre d'accouplement des parachutes.

## Slide 9: Nomenclature
9
Parachutes maintiennent l'échelle déployée.
Généralement le 3ème plan se monte indépendamment à la main avant d'élever le 2ème plan.

## Slide 10: Présentation
Caractéristiques | 2 plans | 3 plans
Hauteur déployée | Environ 8,00 m | 6,25 m
Hauteur reployée | Environ 4,50 m | 2,75 m
Poids | Environ 30 kg | 26,5 kg
Largeur extérieure grand plan | 0 m 45 | 0 m 51
Largeur extérieure petit plan | 0 m 38 | 
Nombre d’échelon par plan | 17 | 10
Cordelette ou trait | 10 mm de diamètre | 
Résistance échelle déployée | 1 personne par plan sauf dans le cadre de sauvetage ou mise en sécurité | 
Résistance horizontale échelle reployée uniquement | 2 hommes | 

## Slide 11: L’échelle à crochets

## Slide 12: Présentation
Destinée à effectuer des reconnaissances, des sauvetages lorsque les communications existantes sont impraticables (effondrement d’escaliers) ou lorsque les façades sont inaccessibles par les échelles à coulisses et les MEA.
Permet à 1, ou plusieurs, SP de progresser en façade par l’extérieur, d’étage en étage, pour atteindre le niveau concerné.
Peut être utilisée pour prolonger une échelle à coulisses afin d’accéder à un niveau au-delà du 2ème étage.

## Slide 13: Présentation
S’utilise en binôme mais se manipule seul,
Doit être utilisée suspendue par ses crochets ou, en cas extrême, en appui sur les pointes ou griffes,
Avant engagement : point d’appui doit être testée.
Transport se fait par 1 seul SP.
Récupérée après avoir été descendue de l’engin par le conducteur.

## Slide 14: Nomenclature
14

## Slide 15: Nomenclature
15
Entretoise relie les crochets afin de faciliter sa préhension mais aussi assure une certaine rigidité de l'ensemble.
Chaque crochet est terminé par une griffe.
Les griffes permettent à l'échelle de ne pas glisser lorsque celle-ci repose sur ses crochets

## Slide 16: Présentation
16
Caractéristiques | Echelle en aluminium
Longueur | 4,2 m
Largeur | 0,226 m
Nombre échelons | 14
Poids | Environ 8 Kg
Résistance horizontale | Nulle
Résistance en suspension | 1 homme, exceptionnellement 2 en cas de sauvetage

## Slide 17: Présentation
17
Doivent être essayées tous les mois en faisant reposer les crochets sur un appui et en y suspendant 2 hommes sans saccade ;
Position d'attente sur le sol repose sur les crochets.

## Slide 18: Echelle télescopique
18

## Slide 19: Echelle télescopique
19
Permet d'accéder à des H dans des volumes restreints où la mise en œuvre d'échelles à main classique n'est pas possible.

## Slide 20: Nomenclature
20
Caractéristiques des échelles du S.D.M.I.S. :
Caractéristiques
Alliage léger à 1 plan
Hauteur reployée
0,80 m
Hauteur déployée
3,50 m
Poids
8 kg
Largeur basse
0,50 m

## Slide 21: Conclusion
21
Généralités
L'échelle à coulisses
L'échelle à crochets
L'échelle télescopique
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr