## Slide 1: Classes de feux et les Agents extincteurs
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 2

## Slide 2: Classes de feux et agents extincteurs
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les différentes classes de feux et les différents agents extincteurs ainsi que leurs précautions d’emploi.
Classes de feux
Agents extincteurs

## Slide 3: Les classes de feux
La norme européenne range les feux en CINQ classes qui se définissent par la nature du COMBUSTIBLE.

## Slide 4
Les classes de feux
Feux dits "secs" avec formation de braise.

## Slide 5
Les classes de feux
2 modes de combustion :
Vive avec flammes,
Lente sans flamme visible mais avec formation de braises incandescentes.
Phase de combustion lente peut-être relativement longue avant que n'apparaissent les flammes, notamment lorsqu'il y a un manque de comburant :
 Feux couvant.
Feux dits "secs" avec formation de braise.

## Slide 6
- Hydrocarbures (essence, fioul)
- Acétone
- Alcools
- Solvants
- Graisses, huiles, peintures
- Etc...
Les classes de feux
Feux dits "gras" :

## Slide 7
Particularité de flamber ou de s’éteindre mais ne couvent pas.
 Pas de combustion lente et l’abattage des flammes provoque l’extinction du foyer.
Capacité à s’enflammer dépend du « point-éclair », propre à chaque produit, mais il peut se produire un rallumage brutal si la T° atteint celle de « l’auto inflammation ».
On distingue :
Les classes de feux

## Slide 8
Les liquides inflammables non miscibles à l’eau :
Feux de liquides de type essences, huiles, éthers, pétrole généralement impossibles à éteindre à l’eau, sauf au jet diffusé s’ils sont de faible étendue.
Les 2 agents extincteurs les + efficaces étant la poudre pour les feux de faible importance et la mousse pour les nappes de grande superficie.
Les classes de feux

## Slide 9
Les liquides inflammables miscibles à l’eau :
Feux de liquides de type alcool de faible étendue qui peuvent être éteints à l’eau en jet diffusé.
Pour les feux + importants, le CO2 et la poudre sont les meilleurs agents d’extinction.
Recours à la mousse  s’assurer de la compatibilité de l’émulseur avec ce type de feux et de son mode d’application.
Les classes de feux

## Slide 10
Les solides liquéfiables :
Feux de plastiques, caoutchouc et goudrons, qui dégagent 1 grande quantité de chaleur et de fumées.
Généralement l’extinction s’obtient à l’eau.
Cependant, dans certains cas, son action pourra se révéler insuffisante.
L’extinction est alors menée à l’aide de mousse.
Les classes de feux

## Slide 11
Les classes de feux
Feux de gaz :
Gaz naturel : méthane
Gaz de pétrole: butane, propane
- Produits chimiques
Tous les combustibles qui à température
ambiante sont gazeux.

## Slide 12
Les classes de feux
Feux de gaz :
Mise à feu s'accompagne généralement d’1
explosion.
Se présentent toujours sous forme de fuites enflammées, + ou - importantes en fonction de la pression de stockage ou de transport
Attention :
ne pas chercher à éteindre une fuite de gaz enflammée
 Barrage de la conduite ou colmatage de la fuite.

## Slide 13
Les classes de feux
Feux de gaz :
Se caractérisent par :
Très fort dégagement calorifique susceptible de propager l'incendie par rayonnement ;
Danger potentiel d'explosion ;
Dégagement de vapeurs toxiques, dans le cas de produits chimiques dangereux.

## Slide 14
- Limaille de fer
- Poudre d’aluminium
- Poudre de magnésium
- Sodium
- Etc...
Les classes de feux
Feux de métaux :

## Slide 15
Les classes de feux
Feux de métaux :
Toxiques par inhalation, ingestion ou simple contact, leur combustion  violente et très lumineuse.
Plupart de ces métaux réagissent violemment à l'eau, en provoquant un dégagement d'hydrogène  risque d'explosion.

## Slide 16
Les classes de feux
Feux de métaux :
Certains comme magnésium, potassium, phosphore peuvent s'enflammer spontanément en présence d'air, voire exploser.
D'autres, comme l'aluminium par exemple, ne peuvent le faire que lorsqu'ils sont en poudre ou en copeaux.
Moyens d'extinction particuliers comme : sables secs, ciment, etc.

## Slide 17
Les classes de feux
Feux liés aux auxiliaires de cuisson :
Huiles végétales et animales sur les appareils de cuisson.

## Slide 18
Les classes de feux
Feux liés aux auxiliaires de cuisson :
Feu d'huile se déclenche  huile de cuisson est trop chaude :
Elle commence par bouillir,
Puis à fumer,
Et enfin elle prend feu.
Huiles s'enflamment à partir de :
230° C  végétales ;
190° C  Animales (saindoux ou graisse d'oie par exemple).

## Slide 19
Les classes de feux
Feux liés aux auxiliaires de cuisson :
ATTENTION
NE PAS METTRE D'EAU

## Slide 20
Facteurs aggravants

## Slide 21
Courant électrique :
Facteurs aggravants

## Slide 22
Produits chimiques :
Facteurs aggravants

## Slide 23
Éléments radioactifs :
Facteurs aggravants

## Slide 24
Les différents agents extincteurs

## Slide 25: L’eau
Agent extincteur  utilisée à l'état naturel ou avec l'adjonction d'un additif pour améliorer son pouvoir extincteur.
Agent d'extinction le + employé car le + répandu, le + pratique, le + économique et le + efficace.
Agit par :
Par abaissement de la T° (refroidissement) : l'eau absorbe des grandes quantités de chaleur pour élever sa T° et pour se vaporiser. Elle prend cette chaleur au foyer et le refroidit par conséquent.
Lorsqu'un litre d'eau se vaporise, il absorbe 540 000 calories.

## Slide 26: L’eau
26
Productions de vapeurs d'eau : par étouffement car la vapeur d'eau isole le combustible de l'air.

## Slide 27: L’eau
27
Soufflage : à condition que le jet d'eau soit violent et abondant.
Dispersion : sous l'effet des jets pleins des lances.
 Très efficace sur les feux dits secs = classe A.

## Slide 28: L’eau
28
Eau naturelle :
Utilisée en jet pulvérisé, elle arrive sur le foyer en une multitude de gouttelettes présentant au rayonnement une action importante.
Le refroidissement est activé.
Une grande partie de l'eau est transformée en vapeur qui freine la combustion.

## Slide 29: L’eau
29
L'eau dopée :
Solution composée d’eau + additif.
Additif  détruit la tension superficielle.
Cela provoque son étalement, accroît l'effet de refroidissement et  son pouvoir de pénétration.
Présente les mêmes avantages et inconvénients que l’eau seule.
 Pouvoir refroidissant sur les surfaces est bien .

## Slide 30: L’eau
30

## Slide 31: L’eau
31
Précautions d'emploi :
L’utilisation de l’eau présente toutefois les risques suivants :
Feux de métaux, des métaux en fusion, sur des éléments chauffés (choc thermique) et sur certaines substances chimiques ou radioactives : risque de provoquer des réactions dangereuses (explosion, dégagement de gaz toxiques ou explosifs, etc.).
Ex : métal en fusion entraîne la décomposition instantanée de l’eau avec dégagement d’O2 et d’hydrogène pouvant s’enflammer de manière explosive sous l’action de la chaleur.

## Slide 32: L’eau
32
Précautions d'emploi :
 produits en cause peuvent être disséminés par les écoulements d’eau d’extinction risquant ainsi d’atteindre les équipes d’attaque (risques corrosif, toxique, etc.).
 projection d’eau dans un récipient contenant un hydrocarbure en ébullition peut provoquer des projections ou entraîner son débordement.

## Slide 33: L’eau
33
Précautions d'emploi :
Propage le feu par écoulement,
Risques de pollution + particulièrement par les écoulements ;

## Slide 34: L’eau
34
Précautions d'emploi :
Conduit l'électricité :
Compte tenu de sa conductivité, l’eau ne doit pas être projetée sur un conducteur sous tension ou à proximité.
risque électrique, les équipes engagées dans
l’attaque doivent prendre garde aux écoulements
d’eau, générés par les lances, qui peuvent
conduire l’électricité jusqu’à eux.

## Slide 35: L’eau
35
Précautions d'emploi :
Dégâts supplémentaires et surcharge des structures bâtimentaires ;
Imprègne l'ensemble des matériaux provoquant ainsi une augmentation du poids supporté par les structures de construction.
Surcharge, associée à un éventuel affaiblissement des structures de soutien par l'action de l'incendie, risque de
fragiliser la stabilité du bâtiment.
Un effondrement peut alors se produire.

## Slide 36: L’eau
36
Précautions d'emploi :
La production excessive de vapeur d’eau limite la visibilité des intervenants et risque de provoquer de graves brûlures au personnel d’attaque.
Et bien sûr le gel en cas de T° négative ;

## Slide 37: La mousse

## Slide 38: La mousse
La mousse est un ensemble de bulles gazeuses séparées par une mince paroi liquide, douée d’une certaine tension superficielle
ou plus simplement :
Un mélange d’eau et de produit émulseur avec de l’air !
Définition :

## Slide 39: La mousse
Utilisée pour l’extinction des feux d’hydrocarbures et de solvants polaires (produit miscible et produit non miscible à l’eau).
Peut être employée en préventif sur des nappes ou écoulements de liquides inflammables.

## Slide 40: La mousse
Par isolement (étouffement) :
Opère comme une couverture isolante qui empêche l’apport d’O2 vers le liquide en feu
Comment agit la mousse ?

## Slide 41: La mousse
Par isolement (étouffement) :
Et elle arrête les émissions de vapeurs inflammables.
Comment agit la mousse ?

## Slide 42: La mousse
Par refroidissement :
Constituant essentiel de la mousse : l’eau. absorbe des calories provoquant ainsi une action de refroidissement qui se traduit par une  des gaz et vapeurs émises.
Comment agit la mousse ?

## Slide 43: La mousse
S’effectue en 3 étapes successives ou simultanées.
1. Réaliser un mélange d’eau et d’agent moussant dans des proportions déterminées.
Eau
Emulseur
Production de mousse :

## Slide 44: La mousse
2. Adjonction d’un gaz = de l’air
Eau
Emulseur
Air
MOUSSE
Production de mousse :
En faisant varier les proportions des éléments de base et la qualité du brassage, on peut obtenir des mousses de consistances .
Procédés purement mécaniques : Brassage de l’ensemble

## Slide 45: La mousse
Avantages :
Air illimité,
Eau en très grande quantité,
Production et utilisation rapide et en très grande quantité,
Production de mousses aux caractéristiques différentes,
Appareils générateurs universels, robustes, simples et d’un entretien facile.

## Slide 46: La mousse
QUALITES
AVANTAGES
INCONVENIENTS
Faible teneur en eau
Débit de mousse important
Destruction de la mousse par les flammes et la chaleur
Pouvoir refroidissant médiocre
Légèreté
Adhérence
Occupation des espaces libres
Portée réduite des lances
Persistance
L’autodestruction lente garantie contre les risques de ré-inflammation
Pour la suite des opérations obligation de détruire la mousse artificiellement

## Slide 47: La mousse
Autres inconvénients :
Incompatibilité avec d’autres moyens d’extinction :
L’eau et la poudre contrarient la bonne efficacité des mousses et accélèrent leur destruction.
Mousse est conductrice de l’électricité surtout en bas foisonnement.

## Slide 48: La mousse
La concentration :
% d’émulseur dans une solution moussante.
Ex : 97 L d’eau + 3 L d’émulseur = 100 L de solution moussante
Dans ce cas, la concentration est de 3 %.

## Slide 49: La mousse
Le rendement d’un émulseur :
Rapport entre la mousse produite et l’émulseur utilisé.
Ex :
900 L de mousse produite avec 3 L d’émulseur,
le rendement sera de 900  3 = 300
Autrement dit, l’émulseur a donné 300 fois son volume en mousse.

## Slide 50: La mousse
Taux d’application :
Débit de solution moussante calculé en m² et en min qui permettra d’éteindre une nappe en feu malgré la destruction d’une certaine partie de la mousse.
Ex : 10 litres de pré mélange / M² / Minute
Taux d’application varie en fonction de beaucoup de paramètres : nature du liquide combustible, la T° du combustible, mode d’application, type d’émulseur utilisé…

## Slide 51: La mousse
Le foisonnement :
Rapport entre la mousse produite et la solution moussante.
Ex : 100 L de solution produise = 1 500 L de mousse.
Le foisonnement est 1 500  100 = 15
Foisonnement est lié au volume d’air utilisé.
Bas foisonnement de 2 à 20
Moyen foisonnement de 20 à 200
Haut foisonnement au-dessus de 200

## Slide 52: La mousse
Mousse bas foisonnement :
Résiste bien aux agents atmosphériques (vent, pluie), à l’action destructive du feu et à la ré-inflammation.
Employée pour réaliser des attaques à distance.

## Slide 53: La mousse
Mousse moyen foisonnement :
Conseillée  feux de liquides dont le rayonnement permettra une certaine approche et qui nécessite un minimum d’eau tout en conservant à la mousse une tenue satisfaisante. Peut être employée en tapis préventif sur
un écoulement.

## Slide 54: La mousse
Mousse haut foisonnement :
Sera utilisée  Emploi de l’eau réduite au maximum où l’approche sera possible et le vent et turbulence sont négligeables (cale de navire, volume clos, galeries, chaufferies, entrepôts).
Certaine efficacité sur les feux de solides (caoutchouc, matières plastiques, tissus).

## Slide 55: Propriétés d'une mousse
La tenue au feu :
Doit résister aux hautes T° (flammes, gaz chauds, objets métalliques portés au rouge, contact du foyer, etc.)
 Résistance à l’action destructrice des liquides en feu :
Plupart des liquides ont une action de destruction sur la mousse.
Liquides dits polaires,  avides d’eau
ex : liquides hydrophiles tels que l’alcool, l’acétone, l’éther etc.

## Slide 56: Propriétés d'une mousse
La tenue au feu :
 L’imperméabilité aux gaz ou vapeurs émis par les liquides chauds :
Il ne faut pas que les vapeurs ou gaz viennent se ré-enflammer au-dessus de la couverture de mousse en contact des parois ou objets portés à haute T°.

## Slide 57: Propriétés d'une mousse
La fluidité :
Permet à la mousse de :
Circuler facilement dans les tuyauteries, lances et appareils de projection
De faciliter le recouvrement de la surface de la nappe en feu.

## Slide 58: Propriétés d'une mousse
L’élasticité :
Aptitude du tapis de mousse à se reformer, en cas de rupture de la nappe de mousse, de supporter sans déformation irréversible les mouvements de cette surface.
Adhérence :
Permet à la mousse de s’accrocher aux parois verticales et lisses.

## Slide 59: Propriétés d'une mousse
Innocuité :
Absolue du point de vue physiologique
Non-agressivité :
Vis-à-vis des matériaux usuels, pour le stockage et l’utilisation.

## Slide 60: La mousse
Emulseurs sont classés en fonction du foisonnement :
Bas foisonnement
Moyen foisonnement
Haut foisonnement
Emulseur au SDMIS  FFFP AR 3/3 utilisable en bas et moyen foisonnement ;

## Slide 61: Les poudres

## Slide 62: Les poudres
Sont constituées d'éléments solides finement divisés.
Comprennent 1 ou plusieurs éléments principaux auxquels on a ajouté des additifs destinés à améliorer leurs caractéristiques.
Sont traitées pour éviter qu'elles s'agglomèrent sous l'action
des conditions atmosphériques (humidité)
des vibrations dues au transport.

## Slide 63: Les poudres
63
Agissent par étouffement et inhibition (réaction chimique sur les flammes qui prive le foyer d’ O2).
Inhibition  effet anti–oxygène.
Procéder par balayage, comme pour chasser la flamme en avant.
Poudres polyvalentes permettent l'extinction des braises.

## Slide 64: Les poudres
64
Identifiées selon les classes de feux sur lesquelles elles agissent :
Poudres B.C. : valables sur les feux de classes B et C
Poudres polyvalentes :valables sur les feux de classes A, B et C
Poudre pour feux spéciaux : valables sur les feux de la classe D

## Slide 65: Les poudres
65
Précaution d'emploi :
Agent extincteur relativement efficace à éviter d'utiliser dans certaines conditions (salle informatique par exemple).
Ne refroidit pas.

## Slide 66: Le gaz carbonique
66

## Slide 67: Le gaz carbonique
67
Gaz inerte qui agit :
      En supprimant l' O2
      Par refroidissement (- 80°).
      Soufflage
Attaquer par-dessus pour étouffer la flamme.
Non conducteur d'électricité, il est indiqué pour les appareils électriques et électroniques.

## Slide 68: Le gaz carbonique
68
Précautions d'emploi :
Attention aux brûlures cryogéniques et à l'électricité statique due à l'écoulement du gaz,
Dans les locaux, risque de sous–oxygénation,
Interdit sur les feux de métaux,

## Slide 69: Le gaz carbonique
69
Précautions d'emploi :
Pour un feu de flaque, effectuer une attaque rapprochée avec le CO2 en tenant le tromblon presque à la verticale.
Attention il peut y avoir des projections de liquide enflammé dangereuses pour l'utilisateur.

## Slide 70: Autres agents
70

## Slide 71: Autres agents
71
Sable sec, ciment, terre sèche peuvent être utilisés notamment pour les feux de métaux.
Agissent par étouffement mais ils ne peuvent pas être projetés de loin.
Utilisés par les SP pour des cas bien particuliers.

## Slide 72: Conclusion
72
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Classes de feux
Agents extincteurs