## Slide 1: PROPAGATION ET EFFETS
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 - Version 3

## Slide 2: Propagation et effets
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les causes des incendies, leurs modes de propagation ainsi que l'influence des bâtiments leurs effets.
Causes des incendies
Modes de propagation
Influences des facteurs bâtimentaires
Effets des incendies

## Slide 3: Les causes des incendies
Causes humaines :
Utilisation de flammes nues, travaux par points chauds.
Imprudence,
Négligence,
Malveillance (sabotage, terrorisme, etc.),
Les cigarettes,
Ignorance.

## Slide 4: Les causes des incendies
Causes techniques :
Chauffage,
Frottements mécaniques,
Électricité,
Chimique.

## Slide 5: Les causes des incendies
Causes naturelles :
Foudre,
Rayonnement solaire,
La fermentation,
La combustion spontanée.

## Slide 6: Les modes de propagations

## Slide 7: Les modes de propagations
La convection :
Transport de la chaleur par le mouvement ascendant d'un fluide (air, eau, huile, etc.).
Puis lorsqu'ils se refroidissent, les fluides redescendent.

## Slide 8: Les modes de propagations
8
La convection :
Les convecteurs ou radiateurs à bain d'huile chauffent une pièce par ce phénomène

## Slide 9: Les modes de propagations
9
La convection :
Incendie, concerne les fumées et gaz chauds
Circulation des gaz chauds  vers les points hauts disponibles.

## Slide 10: Les modes de propagations
10
La convection :
Lors d'un feu de cave ou d'appartement, il n'est pas rare qu'un feu se propage à un ou plusieurs niveaux supérieurs (appartement, combles, etc.).

## Slide 11: Les modes de propagations
11
La convection :

## Slide 12: Les modes de propagations
12
La convection :

## Slide 13: Les modes de propagations
La conduction :
Transfert de chaleur au sein d’un même matériau ou à travers plusieurs matériaux en contact. Tend à uniformiser la T°. Ainsi, un objet chauffé en un point va subir un transfert de chaleur afin d’uniformiser sa T°

## Slide 14: Les modes de propagations
La conduction :

## Slide 15: Les modes de propagations
15
Le rayonnement :
Transfert de la chaleur en ligne droite par radiations sans contact.
L’énergie évacuée devient importante à partir de 600°C. On parle aussi de transfert par ondes électromagnétiques,

## Slide 16: Les modes de propagations
Déplacement de substances en combustion.
Par liquides : écoulement de liquide, épandage.
La projection :
écoulement de carburant

## Slide 17: Les modes de propagations
17
Solides : propagation par transport de particules incandescentes
La projection :

## Slide 18: Les modes de propagations
18
Par les gaz : la nappe de gaz peut se déplacer et se renflammer à distance du foyer.
La projection :

## Slide 19: Les modes de propagations
19
 Feu se propage généralement :
De bas en haut : par les flammes; les gaz chauds, etc. suivant la loi naturelle du tirage et en empruntant des gaines verticales telles que cages d'escalier, d'ascenseur, gaines techniques, etc. ;
Synthèse :

## Slide 20: Les modes de propagations
20
 Latéralement par rayonnement :
Synthèse :
Inflammation
des vapeurs
combustibles

## Slide 21: Les modes de propagations
21
De haut en bas : chute de matériaux enflammés, par transport de gaz chauds via le circuit d'un conditionnement d'air ;
Synthèse :

## Slide 22: Les modes de propagations
22
 Par conductibilité d'un objet à un autre, par simple contact ;
Synthèse :

## Slide 23: Les modes de propagations
23
 Par transport des gaz, vapeurs et produits de distillation :
Synthèse :

## Slide 24: Les modes de propagations
24
 CA ou le COS va faire faire des reconnaissances sur toutes les faces d'un feu (on parle de reconnaissance cubique).
 Ne négliger aucun local, aucune action et de les faire consciencieusement.
Synthèse :

## Slide 25: Facteurs bâtimentaires
25

## Slide 26: Facteurs bâtimentaires
26
Ce qui favorise le développement d'un feu est :
Accumulation en surface et en H de matériaux combustibles

## Slide 27: Facteurs bâtimentaires
27
Tirage (portes laissées ouvertes), Vent, Cheminées d'appel ;

## Slide 28: Facteurs bâtimentaires
28
Contiguïté, Voisinage, Contact d'un risque et de source de chaleur ;

## Slide 29: Facteurs bâtimentaires
29
Absence de moyens de prévisions : mesures destinées à déceler et à attaquer un feu dès sa naissance, pour le stopper

## Slide 30: Facteurs bâtimentaires
30
Absence de prévention : réaction au feu et résistance au feu.

## Slide 31: Facteurs bâtimentaires
31
Phases de développement d’un feu

## Slide 32: Facteurs bâtimentaires
32
Naissance du feu :
FUMÉES :
Légères de couleur claire, non rayonnantes, mais envahissantes et déjà toxiques, avec une très faible vitesse.

## Slide 33: Facteurs bâtimentaires
33
Naissance du feu :
FLAMMES :
Couleur vive et généralement jaune, qui indique un apport correct en comburant.
Taille ≠ selon la nature, la quantité de combustible au départ et l’emplacement initial du foyer

## Slide 34: Facteurs bâtimentaires
34
Naissance du feu :
CHALEUR : Uniquement au contact de la flamme.
OUVRANTS : Position ouverte ou fermée.
Comburant suffisant dans la pièce. Incendie consomme O2 contenu dans le V.

## Slide 35: Facteurs bâtimentaires
35
Naissance du feu :
SONS : Crépitements possibles ou non.
 Phase peut être très rapide ou s’étaler sur une grande période

## Slide 36: Facteurs bâtimentaires
36
Phase de croissance – partie 1 :
FUMÉES  s’assombrissent et qui commencent à devenir rayonnantes et en s’organisant en couches successives
Constituées  de particules (qui leur donnent leur caractère opaque)
 Produits de combustion (CO) et grande quantité de gaz imbrûlés qui leur donnent leur caractère inflammable.

## Slide 37: Facteurs bâtimentaires
37
Phase de croissance – partie 1 :
FLAMMES :
Hautes issues d’un foyer qui a pris de la puissance mais qui reste toujours localisé.
Couleur peut commencer à virer à l’orange du fait de l’appauvrissement du taux d’O2 dans la pièce.

## Slide 38: Facteurs bâtimentaires
38
Phase de croissance – partie 1 :
CHALEUR :
 Foyer très rayonnant qui fait pyrolyser les éléments à proximité.
Les fumées montent en T° et commencent à « chauffer » l’ensemble du volume, notamment les parois qui absorbent pour l’instant une partie de la chaleur produite.
Un gradient de T° se met en place petit à petit.

## Slide 39: Facteurs bâtimentaires
39
Phase de croissance – partie 1 :
OUVRANTS :
 Suffisamment ouvert pour permettre l’apport continuel en air frais, donc en comburant (O2).
Plus l’ouvrant est grand, + le foyer est vif.
SONS : Crépitements perceptibles et nets.

## Slide 40: Facteurs bâtimentaires
40
Phase de croissance – partie 1 :
Remarques complémentaires :
Le feu d’un fauteuil peut emplir de fumées une couche de 1,50 m d’épaisseur sous le plafond d’une pièce de 20 m2 de surface au sol en moins d’1 minute.

## Slide 41: Facteurs bâtimentaires
41
Phase de croissance – partie 2 :
FUMÉES : Couche très épaisse et continue à se charger de « combustibles », notamment en CO.
Deviennent très rayonnantes et la zone neutre descend rapidement jusqu’à se stabiliser (H libre  80 cm).
 Perte de visibilité totale au-dessus de celle-ci.

## Slide 42: Facteurs bâtimentaires
42
Phase de croissance – partie 2 :
FUMÉES :
Dans la couche de fumées, les produits imbrûlés atteignent leur T° d'auto-inflammation.
Au contact d’une poche de comburant : s’enflamment localement et temporairement = anges danseurs.
Phénomène accélère la montée en T° de la couche de fumées.

## Slide 43: Facteurs bâtimentaires
43
Phase de croissance – partie 2 :
FLAMMES :
Taille des flammes a diminué du fait de la stratification importante des fumées.
 Flammes s’assombrissent du fait du taux réduit en O2.
Foyer toujours localisé mais garde sa puissance

## Slide 44: Facteurs bâtimentaires
44
Phase de croissance – partie 2 :
CHALEUR  Provient de la couche de fumées. Rayonnement du foyer devient secondaire.
 Éléments distants du foyer commencent à pyrolyser du fait du rayonnement des fumées.
Rayonnement accentué à partir du moment où les parois ont la même T° que la couche de fumée, on parle alors de feedback radiatif .
 Chaleur écrasante  position à genoux.

## Slide 45: Facteurs bâtimentaires
45
Phase de croissance – partie 2 :
OUVRANTS :
Vitesse de sortie des fumées au niveau de l’ouvrant est importante (signe de hautes T°) et indique une surpression en partie haute.
« Tirage » se met en place, accélérant l’apport d’air frais vers le foyer en partie basse.
Un gradient de pression s’installe (surpression en partie haute/dépression en partie basse).

## Slide 46: Facteurs bâtimentaires
46
Phase de croissance – partie 2 :
SONS : Crépitements perceptibles et nets.

## Slide 47: Facteurs bâtimentaires
47
Phase de croissance – partie 2 :
Remarques complémentaires :
+ on avance, + les transitions sont rapides augmentant exponentiellement le risque (cinétique du phénomène feu).
Pyrolyse intervient + ou - vite selon la nature et l’état du combustible (bois / plastique / papier).

## Slide 48: Facteurs bâtimentaires
48
Phase de croissance – partie 3 :
FUMÉES : L’ensemble de la couche de fumées a dépassé la T° d'auto-inflammation des gaz combustibles.
Inflammation à l’interface air/fumées sous forme de rouleaux de flammes.
Rouleaux se déplacent selon le tirage de feu.
Roll-over  signes annonciateurs de l’imminence de l’E G É.

## Slide 49: Facteurs bâtimentaires
49
Phase de croissance – partie 3 :
FLAMMES :
Il existe maintenant une liaison entre le foyer et le ciel gazeux.

## Slide 50: Facteurs bâtimentaires
50
Phase de croissance – partie 3 :
CHALEUR : Rayonnement dû aux roll-over accélère la pyrolyse des éléments en dessous.
Décomposition des matériaux alimente en continu la couche de fumées en combustibles.

## Slide 51: Facteurs bâtimentaires
51
Phase de croissance – partie 3 :
OUVRANTS :
Suffisamment ouvert pour permettre l’apport continuel en air frais, donc en comburant.
Vitesse de sortie des fumées au niveau de l’ouvrant est importante (signe de haute température).
Inflammation des fumées peut se faire au niveau des ouvrants.

## Slide 52: Facteurs bâtimentaires
52
Phase de croissance – partie 3 :
SONS : Pas de sons particuliers.

## Slide 53: Facteurs bâtimentaires
53
EGE – feu pleinement développé :
Embrasement généralisé éclair (ou flash over)  passage d’un foyer localisé à l’embrasement généralisé de l’ensemble des éléments combustibles contenus dans le V.
Transition dure entre 5 à 15 secondes et elle est suivie d’un feu dit pleinement développé.
Etape normale de développement d’un incendie dans un volume semi-ouvert.

## Slide 54: Facteurs bâtimentaires
54
EGE – feu pleinement développé :
FUMÉES :  Visibles en sortie du volume et se propagent.
FLAMMES :  Occupent tout le volume et peuvent se propager aux volumes adjacents.

## Slide 55: Facteurs bâtimentaires
55
EGE – feu pleinement développé :
CHALEUR : Chaleur mortelle. Les températures peuvent dépasser les 1000°C.
OUVRANTS : Vitres peuvent partir en éclat ou fondre, ce qui permet d’entretenir le feu dans son plein développement.
SONS : Ronflements.

## Slide 56: Facteurs bâtimentaires
56
Phase de déclin :
Faute de combustible, le feu perd petit à petit de son intensité  rester vigilant sur sa lecture du feu.
Reconnaissances doivent être approfondies avec présence systématique d’un moyen en eau adapté.

## Slide 57: Facteurs bâtimentaires
57
Phase de déclin :
Bien que l’embrasement généralisé se soit produit, cela n’exclut pas l’accumulation de fumées dans des locaux ou volumes adjacents (cellier, faux plafond…) avec des risques de reprise, d’inflammation, d’explosion voire d’explosion de fumées (backdraft).

## Slide 58: Facteurs bâtimentaires
58
FLV et FLC :
Conditions de ventilation du sinistre conditionnent la poursuite du développement du feu.
 confronté à l’un des 2 régimes de feux suivants :
Feu correctement ventilé ou feu limité par le combustible (FLC) dans le temps. Son développement et sa puissance seront maximum.

## Slide 59: Facteurs bâtimentaires
59
FLV et FLC :
Feu sous ventilé ou feu limité par la ventilation (FLV) : limité en comburant, 2 alternatives sont possibles :
Maintien du confinement qui pourra conduire à une quasi auto-extinction ;
 Rupture de ce confinement qui conduira à une reprise de la croissance du feu (+ ou - rapide et violente).

## Slide 60: Phases de développement d’un feu
60
Feux développés en structure : dès lors qu’ils abritent des pièces meublées  systématiquement limités par la ventilation en situation de plein développement.

## Slide 61: Facteurs bâtimentaires
61
Modèle de THOMAS :
Triangle du feu constitue une 1ère approche pour aborder le « système feu » et ses composants.
SP sont amenés à intervenir sur des V où de nombreux autres éléments viennent influencer le développement et la propagation de l’incendie.
Eléments sont représentés par le modèle de THOMAS qui représente à la fois les transferts de masse et les transferts de chaleur (pour le local et pour l’extérieur).
Au sein d’un local :

## Slide 62: Facteurs bâtimentaires
62
Modèle de THOMAS :

## Slide 63: Facteurs bâtimentaires
63
Modèle de THOMAS :
TRANSFERTS DE MASSE :
≠ expériences ont été menées sur la compréhension des incendies.
Apparaît qu’il y a des points communs malgré leurs ≠ de construction (matériaux : brique, bois, métallique ; structure : plain-pied, avec étages.
Au sein d’un local nous avons les transferts de masse suivants :

## Slide 64: Facteurs bâtimentaires
64
Modèle de THOMAS :

## Slide 65: Facteurs bâtimentaires
65
Modèle de THOMAS :
TRANSFERTS D’ENERGIE :
Il est possible de dresser le même type de bilan concernant les quantités de chaleur mises en jeu au cours d’un feu de local.

## Slide 66: Facteurs bâtimentaires
66
Modèle de THOMAS :

## Slide 67: Facteurs bâtimentaires
67
Modèle de THOMAS :
Pertes de chaleur sont également à relever. Ces pertes sont liées :
À la sortie des fumées (chaleur convectée)
Au rayonnement au travers des ouvrants ;
À la conduction au travers des parois du local
Ratio de répartition des transferts de chaleur est de :
70 % par convection ;
25 % par rayonnement ;
5 % par conduction.

## Slide 68: Facteurs bâtimentaires
68
Notions de puissance :
Puissance d’un feu est exprimée en watt (W)
 1 watt est égal à 1 Joule /seconde ;
 Puissance est donc un débit d’énergie par unité de temps.
Energie calorifique correspond à l’énergie concrètement dégagée au cours de la combustion d’un matériau, exprimée en joules ou en kilocalories (J ou kcal). 1 calorie = 4,18 joules

## Slide 69: Facteurs bâtimentaires
69
Notions de puissance : dépend de 2 facteurs :
Feu limité par le combustible
Puissance du feu : tributaire de la nature propre du combustible. Energie libérée par le matériau est ≠ en fonction de la matière qui la constitue.
Ex : 1 kg de bois en résineux est + énergétique qu’1 kg de bois de feuillus.
 Exprimée en J/ kg de matière.

## Slide 70: Facteurs bâtimentaires
70
Feu limité par le combustible
2ème facteur  surface de pyrolyse, exprimée en kg/s.
Plus grand débit de pyrolyse si la même quantité de matière, exposée à la même source de chaleur, est compacte (bûche de bois) ou étendue (planche de bois).
Feu de structure, la composition des contenants et contenus influera grandement sur la puissance de l’incendie de structure.

## Slide 71: Facteurs bâtimentaires
71
Feu limité par le combustible
Exemples de puissance de feu

## Slide 72: Facteurs bâtimentaires
72
Feu limité par l’amenée d’air
 Au même titre que la violence des feux de forêts est étroitement liée au vent, la puissance du feu de structure sera très souvent, liée à l’amenée d’air.
2 facteurs déterminant la quantité de comburant rentrant sont :
Surface de l’ouvrant,
Position et forme de l’ouvrant.
Puissance théorique de feu est fonction de la taille de l'ouvrant.

## Slide 73: Facteurs bâtimentaires
73
Feu limité par l’amenée d’air
Par conséquent et en pratique sur opération :
Plus la surface de l’ouvrant est grande, + la surface libre à l'amenée d'air sera importante et donc + la puissance du feu sera grande.
2 ouvrants de même surface, celui qui a la + grande H libre d'amenée d'air engendre une + grande puissance de feu.

## Slide 74: Facteurs bâtimentaires
74
Feu limité par l’amenée d’air
Par conséquent et en pratique sur opération :
SP doit garder à l’esprit que ce n’est pas la quantité de matière qui est le seul facteur de puissance du feu lorsqu’on est dans une structure.
Surface de l’ouvrant est un paramètre déterminant.

## Slide 75: Facteurs bâtimentaires
75
Notions de chaleur et température :
Dans un V, le rayonnement émis peut être certes le foyer lui-même mais le risque pour le SP engagé viendra surtout du plafond de fumées.
Considérons :
le plafond de fumées comme la SOURCE,
le rayonnement comme le FLUX,
le pompier, la victime ou la structure comme la CIBLE.

## Slide 76: Facteurs bâtimentaires
76
Notions de chaleur et température :
Flux rayonné, invisible, est le danger du SP
 Peut mourir dans une ambiance à 30°C et ne pas être en difficulté dans une ambiance à 100°C.
Dans les dessins ci-après la T° est la même dans la pièce mais le flux renvoyé sur le binôme différent.

## Slide 77: Facteurs bâtimentaires
77
Notions de chaleur et température :

## Slide 78: Facteurs bâtimentaires
78
Notions de chaleur et température :

## Slide 79: Facteurs bâtimentaires
79
Notions de chaleur et température :
Dans la continuité du développement de l’incendie, le mobilier présent sous le plafond de fumées va pyrolyser.
Qu’il évolue dans 1 environnement "chaud" dans le cas d’1 pièce remplie de fumées chaudes ou "frais" dans le cas d’1 veine d’air, les T° ambiantes ne sont pas représentatives du flux thermique auquel est soumis le SP.

## Slide 80: Facteurs bâtimentaires
80
Notions de chaleur et température :
SP  prendre en compte les indicateurs qui lui permettront d’apprécier ce flux rayonné provenant du plafond de fumée.

## Slide 81: Facteurs bâtimentaires
81
Notions de chaleur et température :
 de la T° du plafond de fumée induit une  très significative du rayonnement.
A contrario, le porte-lance qui refroidit son plafond de fumée, induit une  très significative de ce retour radiatif.

## Slide 82: Facteurs bâtimentaires
82
Notions de chaleur et température :
Flux rayonné peut impacter les habitations avoisinantes :

## Slide 83: Facteurs bâtimentaires
83
Les produits de combustion

## Slide 84: Facteurs bâtimentaires
84
La vélocité : Vitesse à laquelle les fumées sortent d’1 ouverture.
 Pression à laquelle elles sortent.
Est liée à la T° à l’intérieur d’une pièce, + elle sera , plus les fumées sortiront rapidement par les ouvertures.
Conditions météorologiques et aérauliques peuvent influencer la vélocité des fumées.

## Slide 85: Facteurs bâtimentaires
85
La vélocité laminaire,
Sortant lentement, indiquent que le foyer ne se trouve pas à proximité de l’ouverture.
Fumées chaudes provenant du foyer, poussent les fumées refroidies vers les ouvertures.

## Slide 86: Facteurs bâtimentaires
86
La vélocité turbulente
Fumées s’éloignent de l’ouverture
avant de s’élever.
 Effets de « bouillonnement/ tourbillonnement ».
Phénomène est dû à une T° élevée. Il peut être à supposer que le foyer est à proximité de l’ouverture.

## Slide 87: Facteurs bâtimentaires
87
La vélocité
 Indicateurs visuels qui ne peuvent pas déterminer dans quel volume se traduira la 1ère inflammation.
Concentration aura toute son importance pour que l’inflammation se produise.

## Slide 88: Facteurs bâtimentaires
88
Volume et pouvoir fumigène
V  quantité de fumée que dégage un incendie.
A l’intérieur d’une structure, les fumées vont alors s’accumuler et cela aura pour conséquence d’ la pression intérieure.
Certains matériaux sont + fumigènes que d’autres.
Matériaux composés à base de pétrole (hydrocarbures) qui sont des matériaux synthétiques qui dégagent beaucoup de fumées.

## Slide 89: Facteurs bâtimentaires
89
Volume et pouvoir fumigène
Modernisation des matériaux fait que les
structures sont souvent meublées avec des
matériaux plutôt synthétiques.
 le volume de fumées pourra être important.
Il est alors à retenir que plus la fumée sera chaude, plus la pression et le volume seront élevés dans la pièce concernée.

## Slide 90: Facteurs bâtimentaires
90
Hauteur de plafond de fumée ou plan neutre
plan neutre est l’interface entre le plafond de fumées et la veine d’air.
Plus la T° sera , plus l’espace occupé par les fumées sera important, faisant descendre ainsi le
plafond de fumées.

## Slide 91: Facteurs bâtimentaires
91
Hauteur de plafond de fumée ou plan neutre
Plafond de fumées se créé de la façon suivante :
Fumée chaude monte puis est contrainte par le plafond et les murs.
A leurs contacts, la fumée se refroidit puis redescend en formant une tête de champignon.
Lorsque le plafond et les murs ont atteint la même T° que les fumées, celles-ci descendent de manière linéaire.
C’est à ce moment-là que le plan neutre se forme.

## Slide 92: Facteurs bâtimentaires
92
Hauteur de plafond de fumée ou plan neutre
Observation de ce plan neutre peut permettre de définir l’avancement du développement de l’incendie :
 Si le plan neutre descend rapidement, l’incendie peut être en phase de progression.
 Si le plan neutre monte, l’incendie peut être en phase de diminution.

## Slide 93: Facteurs bâtimentaires
93
Hauteur de plafond de fumée ou plan neutre
Position du plan neutre peut apporter des infos supplémentaires :
Horizontal : le foyer n’est pas près de la fenêtre ou la pièce est de grande dimension.
Incliné : le foyer se situe plus du côté des fumées.
Cela s’explique par la pression que dégage l’incendie (plus de chaleur = plus de pression = plus de fumées) qui sera + importante par rapport à la pression de la pièce environnante.

## Slide 94: Facteurs bâtimentaires
94
Hauteur de plafond de fumée ou plan neutre
Peut nous informer sur la compartimentation de la structure :
Sur la même face, 2 ouvrants avec 2 plans neutres identiques : il peut s’agir d’1même compartiment ou que celui-ci est communiquant par 1 ouvrant ouvert ou 1 ouverture entre les 2 pièces.
 Sur la même face, 2 ouvrants avec 2 plans neutres à des hauteurs différentes : il peut s’agir des 2 pièces différentes.

## Slide 95: Facteurs bâtimentaires
95
Hauteur de plafond de fumée ou plan neutre
Peut également fournir des informations sur la localisation des fumées :
Feu a besoin d’air frais.
Cela engendre sous le plan neutre un mouvement de fumées qui prend la direction du foyer. Il peut être possible de suivre ce mouvement au moyen d’éclairage afin de déterminer la localisation du foyer.

## Slide 96: Facteurs bâtimentaires
96
Produits de combustion :
Pour conclure, ces éléments ne sont que des indicateurs à connaître afin de mieux les comprendre.
Réalité du terrain fera qu’il ne sera pas toujours possible de prendre en compte ces indicateurs (durant la nuit par exemple…), étant donné la multitude de facteurs en jeu.
Connaissance permettra par compte de mieux les appréhender !

## Slide 97: Facteurs bâtimentaires
97
Produits de combustion :
Dangers de ces fumées peut être retenu :
Ou
Ou

## Slide 98: Phases de développement d’un feu
98
Phénomènes thermiques et progression rapide du feu
Phénomènes thermiques : ensemble des progressions rapides de feu ayant pour conséquence directe une  significative et/ou brutale de la puissance de l’incendie.
Ces phénomènes, pouvant être d’une extrême dangerosité, peuvent se présenter lors des ≠ phases de l’incendie et intéresser plusieurs zones adjacentes au sein d’un même bâtiment.

## Slide 99: Phases de développement d’un feu
99
Phénomènes thermiques et progression rapide du feu
Evènements peuvent être attribués à 3 grandes familles :
Embrasements généralisés éclairs (flashover) ;
Explosions de fumées (backdraft);
Inflammations de gaz issus d’un incendie (FireGas Ignition).

## Slide 100: Phases de développement d’un feu
100
Famille des Flash Over (EGE)
Dans cette phase notre tenue ne peut plus assurer son rôle protecteur.
L’absence de ressenti de chaleur n’est pas un signe d’absence de danger.
La survie à un EGE est liée à l’évacuation rapide du V concerné au moyen de l’itinéraire de repli ou l’itinéraire de secours.
Position de survie  dernière alternative pour le BAT.

## Slide 101: Phases de développement d’un feu
101
Famille des Flash Over (EGE)
Toutes les pièces d’un habitat actuel renferment une charge calorifique suffisante pour générer un EGE.
Phénomène  apport suffisant de gaz combustibles, à l’atteinte d’un niveau d’énergie suffisant et au maintien d’une veine d’apport d’air.

## Slide 102: Phases de développement d’un feu
102
Backdraft (Explosion de fumées)
Phénomène pouvant se produire lorsqu’un feu a été sous-ventilé pendant un certain temps.
Il est très rare que les fumées accumulées dans le V soient à leur T° d’auto-inflammation.
 Création d’1 nouveau courant de convection (fenêtre qui se brise, ouverture de porte) génère 1 apport d’air soudain qui réactive une flamme, qui elle-même peut entraîner l’EF.

## Slide 103: Phases de développement d’un feu
103
Backdraft (EF).
 Réaction rapide qui se déplace à travers la pièce et en dehors. facteur déclencheur est l’apport de comburant, l’énergie étant déjà présente dans la pièce.

## Slide 104: Phases de développement d’un feu
104
Famille des Fire Gas Ignition (FGI) (Inflammation de gaz issus d’1 incendie) :
 Large gamme de phénomènes thermiques, où 1 accumulation de produits de combustion riches en gaz imbrûlés et/ou de gaz de pyrolyse, s’enflamme après avoir été mise en contact avec 1 source de chaleur.
Fonction des conditions de prémélange  explosive.
Peuvent être comparés aux explosions de gaz suite à 1 fuite de gaz dans 1bâtiment.

## Slide 105: Phases de développement d’un feu
105
Famille des Fire Gas Ignition (FGI) :
A la ≠ du « backdraft », les conditions de ventilation dans la pièce concernée ne sont pas à l’origine de l’apparition du phénomène.
L’élément déclencheur est l’apport d’énergie d’activation.
Important de noter que ces phénomènes peuvent donc se produire avec des fumées qui se sont refroidies (fumées dites « froides »).

## Slide 106: Phases de développement d’un feu
106
Famille des Fire Gas Ignition (FGI) :
 2 sous-catégories de FGI en fonction de leur régime de combustion :
Front de flammes dans le prémélange ne génère aucune onde de pression, ou de façon négligeable, on parle de feu « éclair » (Flash Fire) ;
Front de flammes génère une onde de pression, on parle d’explosion de fumées (Smoke Explosion).

## Slide 107: Phases de développement d’un feu
107
Famille des Fire Gas Ignition (FGI) :

## Slide 108: Effets des incendies
108
Synthèse des phénomènes à cinétique rapide

## Slide 109: Effets des incendies
109

## Slide 110: Effets des incendies
110
sécurité et santé des SP :
1ère protection des SP dans la ZE  Port complet des EPI + ARI.
NANOPARTICULES :
"SE PROTEGER AFIN DE VIVRE PLUS LONGTEMPS"

## Slide 111: Effets des incendies
111
sécurité et santé des SP :
Incendie  combustion non contrôlée qui émet des quantités importantes de chaleur et de produits nocifs.
 Des gestes et comportements simples peuvent permettre de limiter le transport et le transfert de contaminants.
Sans précaution le SP va permettre aux ≠ polluants de contaminer les engins de secours, les remises, les vestiaires, les lieux de vies de la caserne.

## Slide 112: Effets des incendies
112
sécurité et santé des SP :
 Atténuation de l'impact des polluants passe par un nettoyage maximum des EPI et des matériels sur les lieux de l'intervention

## Slide 113: Effets des incendies
113
Effets physiologiques et psychologiques liés à l'exposition aux effluents du feu peuvent affecter de manière significative la capacité des occupants à prendre les bonnes décisions pour accomplir l'extinction d'un début d'incendie, d'évacuer ou de se protéger.
Fumées  principales causes de mortalité lors des incendies : environ 85 %.
Sur l'homme :

## Slide 114: Effets des incendies
114
Effets physiologiques :
 de la visibilité à cause de l'opacité des fumées, de ses effets irritants et de la chaleur intense,
Difficultés à respirer dues à la  du taux d'oxygène et aux gaz toxiques ou corrosifs.
Brûlures pulmonaires par inhalation des gaz chauds.
Sur l'homme :

## Slide 115: Effets des incendies
115
Brûlures cutanées : provoquées la quantité de chaleur émise par les flammes ou par les matériaux en combustion.
Sur l'homme :

## Slide 116: Effets des incendies
116
Effets psychologiques post incendie peuvent avoir des répercussions sur la personne : pertes de membres de la famille et / ou pertes d'emploi, de ses biens, etc.
Sur l'homme :

## Slide 117: Effets des incendies
117
Destruction des biens d'un particulier,
Perte d'outils de productions (usine),
Perte d'un patrimoine culturel,
Ruine du bâtiment.
Sur le bâtiment :

## Slide 118: Conclusion
118
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Causes des incendies
Modes de propagation
Influences des facteurs bâtimentaires
Effets des incendies