## Slide 1: Matériels d'épuisement et d'assèchement Présentation
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2023 – Version 3

## Slide 2: Matériels d'épuisement et d'assèchement
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître les missions des SP, les règles de sécurité et les différents types de matériels .
Définitions
Missions
Règles de sécurité
Calculer un volume
Présentation des matériels

## Slide 3: Introduction
3
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
SP exercent les missions suivantes :
Prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
Préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
Protection des personnes, des biens et de l’environnement (PPBE),
Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (article L.1424-2 du CGCT).
Les inondations entrent dans le domaine PPBE.

## Slide 4: Introduction
4
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Causes d’inondation peuvent être diverses :
CAUSES NATURELLES : pluie, orage, crue, infiltration, violents orages, etc.
AUTRES CAUSES : fuite sur canalisation, robinet ouvert, égout fissuré, etc.

## Slide 5: Définitions
5
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Fuite d'eau : écoulement anormal d'eau sur une surface relativement réduite dans un ou plusieurs locaux

## Slide 6: Définitions
6
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Inondation : écoulement important d'eau envahissant plusieurs locaux ou étages suite à une cause accidentelle ou naturelle.

## Slide 7: Définitions
7
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Epuisement : opération qui consiste à évacuer par un moyen mécanique une quantité importante de liquide répandue accidentellement ou non.

## Slide 8: Définitions
8
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Assèchement : opération qui consiste à rendre un sol dans son état initial en enlevant un liquide par un moyen manuel ou mécanique.

## Slide 9: Missions
9
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Mission des SP : ne pas se substituer aux professionnels en effectuant des réparations, mais de parer à l’urgence en supprimant les causes et les dangers pour éviter toute aggravation.
CA peut commander des actions urgentes à réaliser comme par exemple, sauvetages, coupure des fluides ou autre.

## Slide 10: Missions
10
V.I.D.P.
F.P.T.
Opération doit être précédée d’une reconnaissance : menée
par le CA seul ou avec son équipe, il peut aussi
la déléguer en partie à l’équipe.
Phase incontournable de toute intervention. Elle doit absolument prendre en considération les éléments suivants :

## Slide 11: Missions
11
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Configuration des lieux ;
Quantité d'eau à épuiser pour définir les moyens à mettre en œuvre ;
Déterminer la cause de l’inondation et la supprimer (fermeture d'un robinet par exemple) ;

## Slide 12: Missions
12
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Prioriser les opérations (épuisement, assèchement, mise à l’abri, etc.) ;
Lieu de rejet de l'eau.

## Slide 13: Missions
13
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Structure des locaux ;
Une inondation de très faible importance, intéressant un local en terre battue, ne présente aucun danger pour les biens ou les installations.
Il peut en être de même lorsque le sous-sol dispose de moyens d'évacuation.

## Slide 14: Missions
14
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
 Conditions météorologiques ;
Certains sous-sols d'immeubles se trouvent à un niveau voisin de celui d'un égout ou d'un plan d'eau. En période de crues ou d'orages, l'eau de l'égout ou d'un plan d'eau peut inonder les sous-sols.
Il est alors inutile d'effectuer l'épuisement.
Il faut attendre la fin de la crue ou de l'orage.
SP rassurent et informent le sinistré.

## Slide 15: Règles de sécurité
15
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
 Dans tous les locaux inondés, il est prudent de couper le courant ou de protéger les installations électriques devant rester sous tension, de prendre en compte le risque d’asphyxie (gaz d’échappement…), de noyade (trou…) et d’effondrement (fragilisation…).

## Slide 16: Règles de sécurité
16
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Progression prudente lors de la reconnaissance,
Vérification de l'absence de risque électrique,
Adaptation des moyens en matériel
en fonction des lieux,
Surveillance constante du matériel
mis en œuvre,
Vérification de la structure des
locaux à épuiser,

## Slide 17: Calculer un volume
17
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Inondation dans un sous-sol, une cave,… il est indispensable d’estimer le volume d’eau à évacuer, car de celui-ci découle le matériel à utiliser.
Cette mission pouvant-être confier à l'équipe, il est indispensable que chaque SP connaisse les principaux calculs de volume :
Surface (en m²) X Hauteur (en m) = VOLUME (en m3)

## Slide 18: Les matériels
18
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
SP ont à leur disposition un certain nombre de matériels d’épuisement et d'assèchement.
Importance de l’inondation qui détermine le type de matériel à utiliser.

## Slide 19: Les matériels
19
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Moyens du SDMIS structurés en objectifs opérationnels :
Niveau 1 : missions d’assèchements,
Niveau 2 : missions d’épuisements,
- Niveau 3 : missions d’épuisements de grandes envergures avec des moyens spécifiques de la caserne logistique.

## Slide 20: Les matériels
20
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Niv | Moyens | Capacités totale | Eaux chargées
1 | Lot assèchement | 15 m3/h | NON
2 | Lot dénoyage (LDNOY) (Ø 45) | 30 m3/h | NON
 | Lot dénoyage (LDNOY) (Ø 70) | 60 m3/h | 
 | Lot Motopompe d’Epuisement (LMPE) (Ø 45) | 30 m3/h | Aspiration des solides < de 5 mm
 | Lot Motopompe d’Epuisement (LMPE) (Ø 70) | 60 m3/h | 

## Slide 21: Les matériels
21
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
Niv | Moyens | Capacités totale | Eaux chargées
3 | LMPE de renfort Logistique (LMPE LOG) (Ø 45) | 30 m3/h | Aspiration des solides < de 5 mm
 | LMPE de renfort Logistique (LMPE LOG) (Ø 70) | 60 m3/h | 
 | Remorque Groupe Électrogène et Dénoyage (RGEDE) | 2 x 60 m3/h | NON
 | Cellule Ventilation Dénoyage Eclairage (CEVDE) | 5 + 2 x 120 m3/h | Aspiration des solides <de 75 mm

## Slide 22: Les matériels
22
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.

## Slide 23: Les matériels
23
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
 Matériels d'épuisement :
Thermique Hydraulique Electrique

## Slide 24: Les matériels
24
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
 Matériels d'assèchement :

## Slide 25: Les matériels
25
V.I.D.P.
F.P.T.
E.P.C.
 Matériel commun :

## Slide 26: Conclusion
26
Année : 2023
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Définitions
Missions
Règles de sécurité
Calculer un volume
Présentation des matériels