## Slide 1: Méthodologie d’intervention sur les voies rapides
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 1

## Slide 2: Interventions sur voies rapides
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable d’intervenir en toute sécurité sur les accidents de la route.
Champ d’action et domaines concernés
Missions des intervenants
Signalisation temporaire
Principes généraux de signalisation et positionnement des véhicules des services
Retour à la normale

## Slide 3
14/01/2025
DPOS GACR méthode
PISIR 69
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 = P.I.S.I.R. 69
PISIR 69 présente :
L’alerte et la diffusion d’informations,
Les schémas de principe d’intervention
Les règles de sécurité
 relatives à l’intervention sur le réseau des routes et autoroutes du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

## Slide 4
14/01/2025
DPOS GACR méthode
PISIR 69
PISIR 69 est commun à tous les services intervenants :
SDMIS
Forces de l’ordre : Police, CRS, gendarmerie
SAMU
Sociétés gestionnaires des autoroutes : ASF – AREA - APRR
BPNL
DIRCE
Conseil départemental du Rhône et la métropole de Lyon

## Slide 5: PISIR 69  toutes les routes et autoroutes du départ. du Rhône et de la métropole de Lyon, concédées ou non et hors agglomération. Voies bidirectionnelles :
Champs d’action et domaines concernés

## Slide 6: Routes à chaussées séparées :
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Champs d’action et domaines concernés

## Slide 7
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants

## Slide 8
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants
Missions des forces de l’ordre :
Missions de PROTECTION
Missions JUDICIAIRES

## Slide 9
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants
Missions de COMMANDEMENT
Missions de PROTECTION
Missions de SECOURS

## Slide 10
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants
Missions de SECOURS

## Slide 11
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants
Rôle des exploitants routiers :
Apporter les moyens en vue :
Renforcer la sécurité des usagers et des intervenants,
Limiter le risque suraccident,
Rétablir la viabilité de l’autoroute ou encore de faciliter la gestion du trafic.

## Slide 12
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants
Rôle des exploitants routiers :
Assure, entre autres, les tâches suivantes :
Sécurisation et accès à la zone d’intervention :
Dégagement ou remise en état des voies :
Gestion du trafic
Coordonner avec les forces de l’ordre l’assistance des naufragés de la route avec le maire de la commune concernée par l’évènement.

## Slide 13: Réseau communal : Maires sont investis des pouvoirs de police de circulation et de conservation du domaine public. Mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exploitation du réseau communal est de leur responsabilité Organisation des astreintes : propre à chaque commune.
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants

## Slide 14
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants
Réseau départemental :
Hors agglomération, le président du conseil départemental est investi des pouvoirs de police de circulation et de conservation du domaine public.
Mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exploitation du réseau départemental est de sa responsabilité.

## Slide 15: Réseau national non concédé : DIR : compétentes en matière d’entretien, d’exploitation et d’ingénierie routière pour les routes nationales et les autoroutes non concédées restant sous la responsabilité de l’État. DIRCE : assure la gestion, l’entretien, l’exploitation, la maintenance et la modernisation du réseau national non concédé de son territoire d’intervention.
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants

## Slide 16: Réseau de la Métropole de Lyon : Métropole de Lyon est investie des pouvoirs de police de circulation et de conservation du domaine public. Mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exploitation du réseau métropolitain est de sa responsabilité.
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Missions des intervenants

## Slide 17
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 18: Sans signalisation ou une signalisation inappropriée à la configuration  intervenants ne seront pas en sécurité ! Signalisation doit être mise en place dès le début de l’intervention. Port du GHV obligatoire Cette signalisation peut-être :
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 19: Traditionnelle : panneaux posés au sol, sans emploi de véhicule de signalisation et d’intervention équipé d’un dispositif lumineux.
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 20: Portée : Véhicule de signalisation et d’intervention comme seul élément du dispositif
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 21: Mixte : combinant la traditionnelle et la portée.
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 22: Signaux : visibles à au moins 200 m sur autoroutes et voies rapides.
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 23
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 24: Le panneau danger et à message variable (PMV) ne doit jamais être posé sur la route sauf sur la BAU
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Signalisation temporaire

## Slide 25
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Différentes zones
Risques pour les intervenants

## Slide 26
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Différentes zones
Zone évènement
Zone de sécurité : Zone tampon
Zone de pré-signalisation : BISEAU

## Slide 27: 3 niveaux de risques : acceptable, élevé (tolérable) ou absolu.
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Risques pour les intervenants

## Slide 28: - Ne pas traverser les voies, - Ne pas intervenir à partir de la chaussée opposée Sauf cas de force majeure et si les conditions de sécurité le permettent :
14/01/2025
DPOS GACR méthode
Risques pour les intervenants
 véhicule dépose l’équipage et le conducteur regagne l’acc par le bon sens de circulation.

## Slide 29: PRINCIPES GENERAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE D’URGENCE ET DE POSITIONNEMENT DES VEHICULES DES SERVICES
14/01/2025
DPOS GACR méthode

## Slide 30: Sur voie bidirectionnelle
Principes généraux

## Slide 31: Sur chaussée séparée :
Principes généraux

## Slide 32
Principes généraux
Trois phases :
La première est l’action des primo-intervenants
2. La deuxième est l’action interservices
3. Le retour à la normale,

## Slide 33: Action des primo-intervenants :
Principes généraux
Sur voie bidirectionnelle :

## Slide 34: Action des primo-intervenants : Chaussée séparée
Principes généraux

## Slide 35
Principes généraux
Action des primo-intervenants : Chaussée séparée

## Slide 36: 2. Action interservices : Voie bidirectionnelle
Principes généraux

## Slide 37
Principes généraux
2. Action interservices : Chaussée séparée

## Slide 38
Principes généraux
2. Action interservices : Chaussée séparée

## Slide 39
Cas particuliers

## Slide 40: Accident dans un virage sur une route bidirectionnelle :
Cas particuliers

## Slide 41
Cas particuliers

## Slide 42
Cas particuliers

## Slide 43
Cas particuliers
Bouchon mobile :
SDMIS : si véhicules tous du même centre de secours
ZONE DE RALENTISSEMENT (1 km du lieu supposé de l’accident)

## Slide 44: Actions des primo-intervenants voie médiane :
Cas particuliers

## Slide 45: Actions des primo-intervenants voie médiane :
Cas particuliers

## Slide 46: Interservices voie rapide médiane :
Cas particuliers

## Slide 47: Interservices voie rapide médiane :
Cas particuliers

## Slide 48: Poser hélicoptère :
Cas particuliers

## Slide 49: Tunnel :
Cas particuliers

## Slide 50: Accident simple en tunnel :
Cas particuliers

## Slide 51: Accident aggravé en tunnel :
Cas particuliers

## Slide 52: Sur viaduc :
Les procédures d’intervention
sur viaduc s’appliquent à
l’identique.
La particularité des viaducs concerne l’absence de BAU
Cas particuliers

## Slide 53: 3. Retour à la normale :
Principes généraux
Retrait progressif des moyens engagés
Dernière phase :
Généralement initié par l’évacuation du dernier accidenté
Signaux sont enlevés dans l’ordre inverse de la pose, c’est-à-dire du point du sinistre au point le plus éloigné de l’événement.

## Slide 54: Conclusion
54
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Champ d’action et domaines concernés
Missions des intervenants
Signalisation temporaire
Principes généraux de signalisation et positionnement des véhicules des services
Retour à la normale

## Slide 55
Acc. Sur route à double sens

## Slide 56
B.A.U.
Acc. voie du milieu
Notes: 56

## Slide 57
B.A.U.
Acc. sur voie de droite (lente)
Notes: 57

## Slide 58
B.A.U.
Acc. voie de gauche (rapide)
Notes: 58